## Slide 1: Pulmonologie
Onderzoeken

## Slide 2: Voorbereiding-Uitvoering-Nazorg
Thoraxfoto
CT scan
Longfunctieonderzoek
Bloedonderzoek
Bronchoscopie
PETscan

## Slide 3: X Thorax
Geen voorbereiding
Bij voorkeur staande ivm betere longontplooiing
Nazorg geen

## Slide 6: CT-scan
speciaal röntgenonderzoek
computer maakt afbeeldingen van dwarsdoorsneden door het hele lichaam (coupes, plakjes)
Doel opsporing gezwellen,
vergrote lymfeklieren
CT= computertomografie

## Slide 7: CT scan
Voorzorg: geen
Uitvoering: soms toevoeging contraststof.
Patiënt gaat op een schuif een soort tunnelbuis in, hij/zij moet doodstil blijven liggen terwijl de foto’s worden gemaakt
Nazorg: contraststof geeft soms problemen:misselijk, jeukende huiduitslag,levensgevaarlijke allergische reactie

## Slide 8: Longfunctieonderzoeken
Peakflow
Spirometrie
Geen voorbereiding en nazorg bij deze twee onderzoeken in de huisartsenpraktijk

## Slide 9: Peakflow
= hoeveelheid lucht die de patiënt
maximaal kan uitademen
te meten met een piekstroommeter (l/min) (eenvoudig instrument)
kort en krachtig in het apparaat blazen
redelijk goede maat voor de doorgankelijkheid van de luchtwegen (momentopname!)
verschil tussen waarde
  voor en na medicijngebruik (reversibiliteit)
  ‘s morgens en ‘s avonds (astma: ‘s morgens slechter)
  voor en na lichamelijke inspanning
Peakflow

## Slide 10: Spirometrie
voornamelijk gebruikt om COPD te diagnosticeren en controleren
de patiënt ademt maximaal krachtig in en uit in de spirometer -> grafiek = spirogram
vorm van de grafiek zegt iets over de mate en ernst van de obstructie
FEV1=hoeveelheid lucht die in 1 sec kan worden uitgeblazen na maximale inademing
VC=hoeveelheid lucht die maximaal in totaal kan worden uitgeblazen na maximale inademing

## Slide 11: Bloedonderzoek: RAST test
Allergietest om te kijken voor welke allergenen iemand allergisch is
Voor specifieke allergenen (RAST huisstofmijt, RAST katten etc)
Bloed afgenomen

## Slide 12: Bloedonderzoek
Zuurstofsaturatie:
Er wordt arterieel bloed , vaak uit de polsslagader gehaald,onderzocht op de hoeveelheid O2
Minder nauwkeurig gaat dit via een soort klemmetje op de vinger

## Slide 14: Bronchoscopie
Van te voren nuchter
Verdoving van te voren
Bijtring wordt ingebracht
Buis naar binnen geschoven, kan braakreflex opwekken door prikkeling achter in de mond of keel
Buis kan ook hoestreflex opwekken
Na het onderzoek pas eten en/of drinken als de verdoving eruit is

## Slide 15: Bronchoscopie
= onderzoek van de luchtpijp met een bronchoscoop

## Slide 16: Isotopenscan bijv. PETscan
Radioactieve middelen toegediend
Worden zichtbaar in de PET scan
(kleurtje, licht)
Vooral bij vermoeden longembolie (perfusiescan)

## Slide 17: PETscan

## Slide 18: Geen specifieke voor- en nazorg
Een isotopenscan is nauwelijks belastend,
Geeft wel wat stralingsbelasting
Liever niet bij zwangere vrouwen
Borstvoeding een paar dagen na het onderzoek niet aan de baby geven (fles)