## Slide 1: Astma en COPD

## Slide 2: Inhaleren

## Slide 3: Inhalatietechnieken
Goed inhaleren NOODZAKELIJK

## Slide 4: Inhalatietechnieken
Voordelen van inhaleren:
  Medicijnen komen op de plek waar ze hun werk moeten doen (longen)
  Medicijnen werken sneller
  Medicijnen komen niet in organen waar ze niet horen
  Minder medicijn nodig
  Minder bijwerkingen

## Slide 5: Inhalatietechnieken
Belangrijk voor de DA:
Goed kunnen uitleggen én voordoen hoe de patiënt moet inhaleren
Volgorde van inhaleren: starten met kortwerkende sympaticomimeticum
Mond spoelen na preventief werkende middelen

## Slide 6: Inhalatietechnieken
Soorten inhalatoren:
Verstuivers (dosisaerosol)
    Voordeel: gemakkelijk mee te nemen
    Nadelen: moeilijk te leren
    ongeschikt voor kinderen
    meer kracht nodig
Verstuivers met luchtkamer (dosisaerosol met voorzetkamer)
  Voordelen: voor alle leeftijden
  weinig kracht nodig
  gemakkelijk te leren
  Nadeel: groot apparaat, dus moeilijk mee te nemen
Poederinhalatoren
    Voordelen: gemakkelijk mee te nemen
    gemakkelijk te leren
    Nadelen: ongeschikt voor kinderen<6jaar
    meer kracht nodig

## Slide 7: Inhalatietechnieken
Inhaleren met een verstuiver:
Schud de verstuiver goed
Neem het beschermkapje af
Houd de verstuiver met de opening naar beneden
Adem uit. Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen om het mondstuk
Adem langzaam in, druk tegelijk op de verstuiver en blijf inademen
Houd de adem 5-10 tellen vast
LET OP: 1 keer per week het mondstuk schoonmaken (spuitbusje even verwijderen!)

## Slide 8: Inhalatietechnieken
Inhaleren met een voorzetkamer:
Schud de verstuiver goed
Plaats de verstuiver op de inhalatiekamer
Breng het voorgeschreven aantal wolkjes / pufjes in de inhalatiekamer (niet meer dan 3 tegelijk!)
Plaats het mondstuk van de inhalatiekamer tussen de tanden en sluit de lippen om het mondstuk
Adem rustig in en uit door de inhalatiekamer, zodat u de klep hoort tikken
Adem 5 keer in en uit (kinderen en volwassen bij kortademigheid 10 keer)
LET OP: minstens 1 keer per week afwassen in een warm sopje, daarna naspoelen met schoon water en laten drogen; 1 keer per jaar een nieuwe voorzetkamer van de arts

## Slide 9: Inhalatietechnieken
Inhaleren met een poederinhalator:
Maak de inhalator gebruiksklaar (verschilt per inhalator)
Houd de inhalator horizontaal en adem uit
Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen om het mondstuk
Adem krachtig en diep door de mond in
Neem de inhalator uit de mond
Houd de adem 5 tellen vast en adem uit
LET OP: 1 keer per week met een vochtige doek het mondstuk schoonmaken

## Slide 10: Onderzoeken
Info geven over de volgende onderwerpen:
RAST-test
Peakflow
Spirometrie
Bronchoscopie
Isotopenscan
CT-scan

## Slide 11: RAST test
Allergietest om te kijken voor welke allergenen iemand allergisch is
Bij de RAST-test wordt de hoeveelheid IgE (Immuunglobuline E: antistoffen) tegen een bepaald allergeen bepaald.
Voor specifieke allergenen (RAST huisstofmijt, RAST katten etc) wordt bloed afgenomen

## Slide 12: Peakflow
= hoeveelheid lucht die de patiënt maximaal kan uitademen
te meten met een piekstroommeter (l/min) (eenvoudig instrument)
kort en krachtig in het apparaat blazen
redelijk goede maat voor de doorgankelijkheid van de luchtwegen (momentopname!)
verschil tussen waarde
  voor en na medicijngebruik (reversibiliteit)
  ‘s morgens en ‘s avonds (astma: ‘s morgens slechter)
  voor en na lichamelijke inspanning

## Slide 13: Spirometrie
voornamelijk gebruikt om COPD te diagnosticeren en controleren
de patiënt ademt maximaal krachtig in en uit in de spirometer -> grafiek = spirogram
vorm van de grafiek zegt iets over de mate en ernst van de obstructie
FEV1=hoeveelheid lucht die in 1 sec kan worden uitgeblazen na maximale inademing
VC=hoeveelheid lucht die maximaal in totaal kan worden uitgeblazen na maximale inademing

## Slide 14: Bronchoscopie
= onderzoek van de luchtpijp met een bronchoscoop

## Slide 15: CT-scan
= speciaal röntgenonderzoek, computer maakt afbeeldingen van dwarsdoorsneden door het hele lichaam (plakjes)
CT= computertomografie

## Slide 16: Isotopenscan
Bijv PET scan
Radioactieve middelen worden toegediend
Worden zichtbaar in de PET scan
(kleurtje, licht)