## Slide 2
Plantenteelt vakdag
B. Boer

## Slide 3
Terugblik:
  Wat is je bij gebleven van vorige week?
  Waar liep je tegenaan?

## Slide 4
Periode 7
  Les2
Terugblik les 1

## Slide 5
BPV opdracht:
      Reinigen en apparatuur
      Onderhouden gebouwen en terreinen
      Onderhoud van gebouwen, installaties en gereedschappen
      Arbo catalogus
      Integrale opdracht
      Onderhouden gebouwen, terreinen en machines
Periode 7
  Les2

## Slide 6
Periode 7
  Les2
Kastypen en Bouwproces
Venlokas
3,20 meter kapmaat tralieliggers met overspanningen van 6,40 / 9,60 / 12,80 / 16,00 en 19,20 meter.
4,00 meter kapmaat tralieliggers met overspanningen van 8,00 / 12,00 / 16,00 / 20,00 en 24,00 meter.
4,27 meter kapmaat tralieligger met een overspanning van 12,80 en 17,07 meter.
4,80 meter kapmaat tralieligger met een overspanning van 9,60 / 14,40 en 19,20 meter.

## Slide 7
Periode 7
  Les2
Tijdlijn Venlo-kas
1940–1950: Ontstaan
Na de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland een tekort aan materialen en behoefte aan efficiënte kasbouw.
In Venlo (Limburg) ontwikkelden kasbouwers een nieuw type kas met smalle kappen (3,20 m) en standaardformaat glasplaten.
Dit maakte de kassen goedkoop, eenvoudig en snel te bouwen.

## Slide 8
Periode 7
  Les2
Tijdlijn Venlo-kas
1950–1970: Standaardisatie
De Venlo-kas werd in Nederland de norm in de tuinbouw
Kappen van 3,20 m werden uitgebreid naar 4,00 m breed Veel staal en glas → meer licht, hogere productie.
Wereldwijd werd dit type kas geëxporteerd.

## Slide 9
Periode 7
  Les2
Tijdlijn Venlo-kas
1970–1990: Opschaling
Verbreding van de kappen naar 4,80 m en 6,40 m.
Verbeterde ventilatiesystemen en sterkere constructies.
Venlo-kassen werden massaal gebouwd in groente- en sierteelt.
1990–2005: High-tech Venlo
Ontwikkeling van diffuus glas, betere coatings en isolatie.
Integratie van klimaatcomputers, scherminstallaties en energiesystemen.
Venlo-kas bleef de internationale standaard.

## Slide 10
Periode 7
  Les2
Tijdlijn Venlo-kas
2005–heden: Breedkap vs. Venlo
Breedkapkas komt op (9,60 m en 12,80 m kapbreedte).
Breedkap → minder staal, grotere glasplaten, iets meer lichtinval.
Venlo blijft populair, maar bij tomaat, paprika en komkommer wint breedkap terrein.
In high-tech landen (NL, Spanje, VS, China) zie je nu combinaties van Venlo en breedkap, afhankelijk van teelt en klimaatzones.

## Slide 11
Periode 7
  Les2
Kastypen en Bouwproces

## Slide 12
Periode 7
  Les2
Kastypen en Bouwproces
Breedkap
De breedkapkas is er in diverse standaard-kapmaten
: 6,40 / 8,00 / 9,60 / 12,80 en 16,00 meter.
De meest gangbare kapmaat is de 12,80 meter-uitvoering.
https://duijnisveld.nl/producten/breedkap/
Notes: Oost-west betere lichtopbrengst in winter, noord-zuid betere lichtverdeling door het jaar

## Slide 13
Periode 7
  Les2
Kastypen en Bouwproces
Boogkas
De vakmaat tussen de kolommen bedraagt 6,0 meter of een veelvoud daarvan

## Slide 14
Periode 7
  Les2
Kastypen en Bouwproces
Cabrioletkas
Foliekas

## Slide 15
Periode 7
  Les2
Kastypen en Bouwproces
Kwaliteitsnormen volgens de
NEN-EN 13031-1:2020 nl

## Slide 16
Periode 7
  Les2
Kwaliteitsnormen volgens de
NEN-EN 13031-1:2020 nl
Ontwerp- en bouwprincipes voor kassen.
Belastingen (wind, sneeuw, teeltbelasting, schermdoeken).
Constructieve eisen aan profielen, verbindingen en funderingen.
Lichttransmissie en kasdek (glas, folies).
Veiligheid en duurzaamheid (levensduur van de constructie, vervorming, onderhoud).
De NEN-EN 13031-1:2020 nl wordt gebruikt door:
Kasbouwers (om een kas veilig en efficiënt te ontwerpen).
Gemeenten en vergunningverleners (als toetsingskader).
Telers/tuinbouwbedrijven (om te zorgen dat hun kas voldoet aan erkende kwaliteitsnormen).

## Slide 18
Periode 7
  Les2
Kastypen en Bouwproces

## Slide 19
Periode 7
  Les2
Kastypen en Bouwproces

## Slide 20
Periode 7
  Les2
Fundering, Vloer en Onderbouw

## Slide 21
Periode 7
  Les2
Fundering, Vloer en Onderbouw

## Slide 22
Periode 7
  Les2
Fundering, Vloer en Onderbouw

## Slide 23
Periode 7
  Les2
Fundering, Vloer en Onderbouw

## Slide 24
Periode 7
Les 2
Schoren
Groot kassencomplex Middenmeer ingestort, schade geschat op 20 miljoen

## Slide 25
Periode 7
Les 2
Opdracht niveau 2
  Maak lesbrief 2: over bouw van de kas hoofdstuk 2 bladzijde 9-21 en
  hoofdstuk 3 bladzijde 21-23
27132-2
Opdracht niveau 3&4:
  Maak lesbrief 2: hoofdstuk 3 & 4 van Kassen bouw en omgeving
  Inleiding ─ Kassenbouw en omgeving

## Slide 26
Periode 7
Les 2
Evaluatie/reflectie: Informatie verzamelen
Wat ging goed en wat kan de volgende keer beter?