## Slide 1: Maken van een 12 afleidingen ECG

## Slide 2: Leerdoelen
Aan het eind van deze presentatie:
Weet u hoe de prikkelgeleiding van het hart werkt.
Weet u waar de ECG electroden geplakt worden.
Weet u hoe u een technisch goed ECG maakt
Herkent u een aantal storingen van het ECG
Herkent u enkele ritmestoornissen
Praktijk: ECG maken aan de hand van het protocol

## Slide 3: Elektrocardiogram Een elektrocardiogram of ECG (in Nederland in de volksmond vaak hartfilmpje genoemd) is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier

## Slide 4: Het hart

## Slide 5: De elektrische prikkel
In de sinusknoop zitten pacemakercellen die de hartfrequentie bepalen.
Eerst gaan de boezems (atria) samentrekken, daarna trekken de hartkamers (ventrikels) samen. Het elektrische signaal loopt van de:
-Sinus-knoop
-boezems (atria)
-de AV-knoop
-de bundel van His
-de hartkamers (ventrikels)
-de linker en rechter bundeltak
-de Purkinjevezels die aan de binnenzijde van de hartspier lopen.

## Slide 6: De elektrische prikkel
Notes: Bron: hartwijzer
<number>

## Slide 7
Vier fasen van een hartslag
A. De elektrische prikkel begint in de sinusknoop die zich bevindt in het plafond van de rechterboezem. Duur: ongeveer 0.11 seconden of minder. Naam: P-top= sinusritme!!.
B. Daarna wordt de elektrische prikkel even opgehouden in de AV-knoop. Duur: 0.2 seconde. Naam: PR-segment.
C. De elektrische prikkel verspreidt zich over de spierwand van de kamers, die daardoor krachtig samenknijpen. Duur: 0.08-0.10 seconde. Naam: QRS-complex.
D. Herstelfase. Naam: T-top.

## Slide 8: ECG MAKEN Elektroden plaatsen op de borst (pre-cordiaal)
V1 - geplaatst in de 4e intercostalruimte rechts van het borstbeen
V2 -geplaatst in de 4e intercostaalruimte links van het borstbeen
V3 - geplaatst halverwege tussen V2 en V4
V4 - geplaatst in de 5e intercostaalruimte in het midclaviculairlijn
V5 - geplaatst halverwege tussen V4 en V6
V6 - geplaatst in axillairlijn op dezelfde hoogte als V4

## Slide 9: Elektroden plaatsen op extremiteiten
Rood (RA) : op rechter (boven)arm
Zwart (RB) : op rechterbeen (enkel) = neutraal
Geel (LA) : op linker(boven)arm
Groen (LB) : op linkerbeen (enkel)
Notes: de extremiteitselectrodes:
  LA - linker arm
  RA - rechter arm
  N - neutraal, op het rechter been (= electrisch aarde of nulpunt ten opzichte waarvan de elektrische spanning wordt gemeten, in theorie kan deze willekeurig op het lichaam geplaatst worden)
  F - voet, op het linker been (feet)
De extremiteitsafleidingen
De extremiteitsafleidingen (bedacht door Einthoven) zijn:
I van rechter naar linker arm
II van rechter arm naar linker been
III van linker arm naar linker been
De telling van de afleidingen draait dus tegen de klok in.
Daarnaast zijn er elektrisch afgeleide afleidingen (bedacht door Goldberger). Deze hebben als centrum het elektrisch gemiddelde van de extremiteitsafleidingen (ongeveer het hart zelf dus).
AVL wijst naar de Linker arm
AVR naar de Rechter arm
AVF naar de voeten (Feet)
De letter a staat voor "augmented" (versterkt) en de letter V voor "voltage".
(aVR + aVL + aVF = 0)
<number>

## Slide 10: Adviezen voor technisch goed ECG
Bereid de huid goed voor:
  Haren verwijderen door te scheren ter plaatse van de elektrodes
  Eventueel zacht schuren van de huid (bijvoorbeeld met een handdoek of met het schuurpadje dat hiertoe op sommige elektrode-plakkers zit)
  Gebruiken van contactspray eventueel na het afnemen van de huid met alcohol

## Slide 11: Adviezen voor technisch goed ECG
Voorkom elektrische storing
  Voorkom spiertremoren door de patiënt stil te laten liggen en niet te laten praten
  Zorg ervoor dat de draden genoeg speling hebben en niet onder spanning staan
  Voorkom elektromagnetische interferentie van andere apparaten: mogelijke bronnen: TL verlichting, elektrisch bed, mobiele telefoons etc

## Slide 12: Wat staat er op een ECG ?
Linksboven: Patiënten gegevens
Rechts daarvan: hartfrequentie, geleidingstijden en hartas
Interpretatie ECG (‘diagnose’)
linksonder staat de 'snelheid van het papier' (25 mm/s op de horizontale as), de gevoeligheid (10mm/mV) en de frequentie van het filter (40Hz, filtert storingen van bijvoorbeeld TL verlichting weg)
ijk op het ECG is een vertikaal blokje (moet 10 mm zijn)
12 afleidingen

## Slide 13: Sinusritme

## Slide 15: Boezemfibrilleren
Boezis één van de meest voorkomende hartritmestoornissen.
Er zijn verschillende vormen van hartritmestoornissen. Een daarvan is boezemfibrilleren. Een andere term voor deze vorm is atriumfibrilleren.
Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis waarbij het hart onregelmatig en meestal sneller klopt.
Het is een van de meest voorkomende hartritmestoornissen!

## Slide 17: Pauze’s
Notes: <number>

## Slide 18: Vessen/PVC
Notes: Ventrikelextrasystole wordt vaak afgekort als VES en soms premature ventriculare contractie genoemd (PVC) of ventricular premature beat (VPB). Een extra slag met zijn oorsprong in de ventrikels. PVC's worden niet/nauwelijks via het bundeltakgeleidingssysteem voortgeleid. Dit veroorzaakt een trage geleiding (verbreed QRS-complex). Na een PVC volgt een lange compensatoire pauze. Oorzaken o.a.: ischemie, hypoxie, oud litteken, idiopathisch. 50% van gezonde mannen heeft sporadisch PVC's. Na een hartinfarct is het hebben van > 10 PVC's / uur een teken van een slechtere prognose.[1] Aan de vorm is de oorsprong te herleiden. Een LBTB-vorm komt vaak vanuit het rechter ventrikel. Een VES met RBTB patroon komt vanuit de linker ventrikel. De QRS duur is > 0.12 seconde.
Bij 3 of meer extrasystolen direct achter elkaar spreekt met van een ventrikeltachycardie
<number>

## Slide 19: Ventrikeltachycardie/ kamertachycardie

## Slide 20: Ventrikelfibrilleren/ kamerfibrilleren levensgevaarlijk!!!

## Slide 21: Einde; nog vragen??

## Slide 22: Bronnen
http://nl.ecgpedia.org/images/7/74/Noise_move.png
Astrid; Afdeling Cardiologie Martini ziekenhuis
Hartwijzer