## Slide 1: bosmaaier

## Slide 2: Diverse typen
rugmaaier. bewegende arm
grastrimmer. particulieren
bosmaaier. bedrijven
andere mogelijkheid: Op draagstel.

## Slide 3: De bouw v.d. bosmaaier

## Slide 4: Bijzonderheden bosmaaier
Motor: 2-takt
Maaiboom: aandrijfas
Stuurboom: gebogen/recht
Ophangoog: balans
Draagstel: tuig
Tandwielhuis: vast/instelbaar
Garnituur: draad/slagmes/zaagblad
Beschermkap: div. modellen

## Slide 5: Garnituur

## Slide 6: Gebruik garnituur
Draad: voor gras + licht onkruid.
Slagmes: voor riet, bramen, heide, bodembedekkers, onkruiden, houtige gewassen
Zaagblad: voor houtige beplanting tot
12 cm doorsnede.

## Slide 7: Draagstel
Rugzakmodel
Schouderbandmodel
Diverse maten
Comfortabel zitten
Goed afstellen
Goede gewichtsverdeling

## Slide 8: Persoonlijke bescherming
Gehoorbescherming
Oog-/gelaatsbescherming
Motor met av-rubbers
Stuurboom
Gashendel
Gashendelblokkering
Panieksluiting
Handschoenen
Beenbescherming
Voetbescherming
Beschermkap
Transportkap

## Slide 10: ARBO-wet werknemer + werkgever
Veiligheid, gezondheid en welzijn
goed gereedschap is het halve werk. (goedgekeurde machine + tuig is in orde!)
bediener is voldoende geschoold + ouder dan 18 bij zelfstandig werken
houdt voldoende afstand.
bediener is in orde. (goed uitgerust/geen stress/ niet dronken)
goede werkhouding
Persoonlijke beschermingsmiddelen

## Slide 11: Bedrijfsklaar maken
Juiste garnituur + beschermkap
Garnituur scherp
BLOK
Brandstof
Lucht (filter)
Olie (vet tandwielhuis. Niet te veel. Te weinig = heet)
Koeling
AV rubbers: scheurtjes
Starterkoord: controle
Afhangen draagstel

## Slide 12: EHBO
1. Let op gevaar. Jezelf + anderen
2. Nagaan wat er is gebeurd
3. Slachtoffer geruststellen
4. Zorgen voor deskundige hulp.
5. Helpen. EHBO koffer

## Slide 13: Starten bosmaaier
Aftanken in het veld.
Proefstart
Kort gebruik choke!
Draait snijgarnituur niet stationair?