## Slide 1: machines
onderhoud

## Slide 2: aandrijving
Electrisch
+ Geen lawaai
+ Geen uitlaatgas
- Water  stroom?
- Kabel geraakt?
Motor
+ Sterker
+ Niet afhankelijk van stroomkabel
- Onderhoud

## Slide 3: electrisch
Dubbel geisoleerd

## Slide 4: overbrenging
Assen (bosmaaier)
Tandwielen
Kettingen
V snaren

## Slide 5: Onderhoud overbrenging
Vetnippels smeren
Slappe ketting spannen
V snaar spannen
(met de hand ¼ slag draaien)
PS: V snaar vaak te strak 
extra slijtage lagers

## Slide 6: bewerkingsdelen
Messen, haken, beitels enzovoort
Onderhoud: slijpen en/of vastzetten

## Slide 7: banden
Profiel: diepte (2mm)
Bandenspanning
Instructieboekje
druk  bar
Te zacht  ?
Te hard  ?

## Slide 8: 2 takt
Mengsmering
Geen peilstok
Geen carter
 loopt ook “ scheef of op de kop”

## Slide 9: 4 takt
Oliecarter
Peilstok
Schone benzine

## Slide 10: Diesel
Geen bougie maar verstuiver
Startmotor
Zwaarder en sterker
Hogere compressie

## Slide 11: onderhoud
Brandstof
Lucht (luchtfilter schoon)
Lucht banden (bandenspanning + profiel)
Olie
Koeling (koelribben)
B.L.O.K.

## Slide 12: Brandstof
Meng
Goedkoper
Mengverhouding niet altijd gelijk
Te veel olie= roken
Te weinig = vastloper
Meer uitlaatgas
Aspen
Duurder
schoner