## Slide 2
Waterbeheer
Verdroging, Kanalisatie, grondwateronttrekking, gebiedsvreemd water
Beheersvormen voor vergroten biodiversiteit
Welkom

## Slide 3: Doelstellingen
Oorzaken omschrijven m.b.t. afname biodiversiteit en kennis vergaren omtrent:
6 V’s
Verdroging
Kanalisatie, inlaat gebiedsvreemd water,
diepe grondwateronttrekking
Beheersvormen waterbeheer om biodiversiteit te vergroten

## Slide 4: Hoge biodiversiteit
Nederlandse natuur van oudsher heel gevarieerd
Voedselrijke ecosystemen: beekdalen & rivieren
Matig voedselrijk ecosystemen: laagveenmoerassen
Zeer voedselarme ecosystemen: hoogvenen, duinen, natte-droge heideterreinen en div. bossen.
Gebieden herbergen van nature eigen waterbeheer
Afgelopen Eeuw sterk veranderd waterbeheer door menselijk handelen

## Slide 5: 3 V’s
Vermesting
Verzuring
Verdroging
Versnippering (opdelen leefgebieden door bv aanleg snelwegen, spoorlijnen)
(Verwarmen aarde) Klimaatverandering / broeikaseffect
(Verontreiniging) Milieuverontreinigende stoffen / zware metalen, pcb’s, pak’s, Ozon
(Verzilting)Zout

## Slide 7
Bron: milieu van de natuur, stichting natuur en milieu

## Slide 8: Afname biodiversiteit, Verdroging
Waterstanddaling - Watertekort
Verandering grondwaterstand en chemische samenstelling
(gevolgen) inlaat gebiedsvreemd water
Afname kwel
Verhoogde mineralisatie bv veen (O2 omzetten plantenresten en humus tot voedingsstoffen en C02)

## Slide 9
Bron: http://www.google.nl/imgres?q=peilbeheerveltenvecht.

## Slide 10
Inlaat gebiedsvreemd water
Bron: http://www.google.nl/imgres?q=waterinlaat&hl

## Slide 11: Verdroging
Dijkdoorbraak Wilnis, 2003
http://www.google.nl/imgres?q=dijkdoorbraak+wilnis

## Slide 12: Verdroging
Kanalisatie na ruilverkaveling

## Slide 13: Verdroging
Grondwateronttrekking voor beregening
Bron: http://www.google.nl/imgres?q=beregeningsinstallatie

## Slide 14
Grote delen NL gevoelig voor verdroging (zandgronden)
Grondwateronttrekking
Veranderingen peilbeheer en waterafvoer
Kanalisatie ruilverkaveling na 2e wereldoorlog
Diepe grondwaterbemaling bruinkoolwinning Duitsland (gevolgen merkbaar in Limburg)
Drinkwaterproductie
Industrie
Afname biodiversiteit door Verdroging

## Slide 15
Afname kwel-gebonden soorten
bijv. veldrus, holpijp, waterviolier
Afname aantal soorten laagveenmoerassen
Samenstelling gebiedsvreemd water kan van invloed zijn op huidige natuurwaarden
Achteruitgang biodiversiteit duinen, bijv Parnassia, diverse orchidee soorten
Afname biodiversiteit, Verdroging

## Slide 16
Beheersvormen in waterbeheer om biodiversiteit te vergroten
Beheersmaatregelen tov verdroging, verzuring & vermesting en aanvullende maatregelen | 
heideterreinen | plaggen
 | maaien
 | begrazen
 | deels bufferen (bekalken mergel, gips of leem)
 | Isoleren
 | Branden
Beheersmaatregelen tov verdroging, verzuring & vermesting en aanvullende maatregelen | 
beekdalen | Maaien en afvoeren, begrazen
 | verhogen waterpeil
 | hermeandering (vasthouden gebiedseigen water)
 | retententiebekkens / overstromingsgebieden aanleggen (vasthouden gebiedseigen water)
 | vistrappen opheffen van stuwen
 | saneren riooloversorten Aankoppelen oude meanders
 | Beperken inlaat gebiedsvreemd water
Beheersmaatregelen tov verdroging, verzuring & vermesting en aanvullende maatregelen | 
rivieren | begrazen, maaien, afvoeren
 | ontwikkeling ooibossen
 | zuiveren afvalwater bovenstrooms
 | baggeren
 | retententiebekkens / overstromingsgebieden aanleggen (vasthouden gebiedseigen water), ruimte voor de rivier
 | vistrappen opheffen van stuwen
 | hermeandering (vasthouden gebiedseigen water) Aankoppelen oude meanders
 | aankoppelen nevengeulen

## Slide 17
Beheersmaatregelen tov verdroging, verzuring & vermesting en aanvullende maatregelen | 
laagveen | tegengaan peilverlaging directe omgeving
 | waterstand ter hoogte van maaiveld in winter
 | peilverhoging (tegengaan inklinken)
 | afplaggen, afgraven
 | vasthouden gebiedseigen water
 | begreppelen verzuurde terreinen
 | baggeren
 | maaien en afvoeren
 | ontbrasemen (wegvangen)
 | inlaat gebiedsvreemd water tegengaan of ondoen van fosfaat en stikstof
Beheersmaatregelen tov verdroging, verzuring & vermesting en aanvullende maatregelen | 
hoogveen | tegengaan peilverlaging directe omgeving
 | plaatsen van dammen en damwanden om de ontwatering te beperken
 | peilverhoging (tegengaan inklinken)
 | begrazen
 | vasthouden gebiedseigen water
 | dempen sloten en vaarten omgeving
 | maaien en afvoeren
 | inlaat gebiedsvreemd water tegengaan
 | opvang /vasthouden regenwater in het gebied
Beheersvormen in waterbeheer om biodiversiteit te vergroten

## Slide 18
Beheersmaatregelen tov verdroging, verzuring & vermesting en aanvullende maatregelen | 
duinen | verminderen grondwaterwinning
 | afplaggen verruigde vegetatie
 | stuifzandherstel (deels ontbossen)
 | begrazen
 | maaien
 | deels bekalken (mergel, gips)
Beheersmaatregelen tov verdroging, verzuring & vermesting en aanvullende maatregelen | 
zure vennen | gedoseerd bekalken
zwak tot sterk gebufferde vennen | verwijderen sliblaag
(voedselarm) | bemesting omgeving landbouw stopzetten
 | verwijderen oevervegetatie
zwak gebufferde vennen | verwijderen sliblaag
 | bemesting omgeving landbouw stopzetten
 | verwijderen oevervegetatie
 | gedoseerd inlaten kalkhoudend oppvlakte- of grondwater
zeer zwak gebufferde vennen | verwijderen sliblaag met behoud van zaadbank
 | bemesting omgeving landbouw stopzetten
 | verwijderen oevervegetatie
 | gedoseerd inlaten kalkhoudend oppvlakte- of grondwater
Beheersvormen in waterbeheer om biodiversiteit te vergroten