## Slide 1: grondbewerking

## Slide 2: Waarom?
Storende lagen doorbreken
Structuurverbetering
+ bemesting: meer organische stof
Zaai of plantbed maken
Bestrijden onkruid

## Slide 3: Afhankelijk van:
Grondsoort + draagkracht bodem
Tijdstip
Geld en tijd
Grootte terrein
Bereikbaarheid terrein
Diepte grondbewerking

## Slide 4: Grondsoort/draagkracht
Kleigrond:
Sterk verkruimelen voor goed zaaibed
Zandgrond/zavelgrond:
Niet te sterk verkruimelen in verband met
verslemping en verstuiving

## Slide 5: Tijdstip + weer
Klei: najaar (kapotvriezen kluiten)
Zand: voorjaar (verslemping)
Regen: dichtrijden grond
‘s morgens: meer vocht: onkruid groeit door
Droge grond: slecht te bewerken

## Slide 6: Tijd/geld
Let op: te ondiepe grondbewerking:
Meer kans op verdroging en/of verzuipen

## Slide 7: Grootte + bereikbaarheid terrein
10 m2 of 10.000m2?
Bouwland of achter een huis met heg?

## Slide 8: Diepte grondbewerking
>30 cm storende laag
of mengen grondlagen
<30 cm: bouwvoor beluchten
<10 cm: zaaibed klaarmaken
<5 cm: onkruid bestrijding

## Slide 9: Handgereedschap
Steekschop
Bats
Hark
Greep
Cultivator
Hak / schrepel
Schoffel

## Slide 10: machines
Aandrijving:
trekker + aftakas
1 assig
2 assig
rups

## Slide 11: Hefinrichting
Positieregeling: vast: kunstmeststrooier
Zweefstand: oneffenheden grond
Weerstandregeling: ploegen
Mengregeling: (positie + weerstand)

## Slide 12: Werken met machines
Aanbouwen: positieregeling
Transport: veiligheid (stabilisatiestang)
Basisafstelling: bedrijfsklaar maken

## Slide 13: Onderhoud
Dagelijks:
BLOK
Vetnippels
Werkende delen
Wekelijks
V snaren, kettingen, tandwielen, bouten

## Slide 14: rijwijze

## Slide 15: Machines
Frees
Spitmachine
Eg
Cultivator
Woeler
Schijveneg
Rol
ploeg

## Slide 16: frees
+ multifunctioneel
(onkruid, spitten gras en mest, zaaibed)
MINPUNTEN:
Sterke verkruimeling:
Versmering
verslemping
freeszool

## Slide 17: spitmachine
Grovere kluiten
Geen freeszool

## Slide 18: schudeg
Niet in groen gebruikt

## Slide 19: rotorkopeg
Zaai en plantklaar maken.
Egaliseren grasveld
Niet te lichte grond ivm verkruimeling

## Slide 20: schijveneg
Onkruid bestrijding
Oude plantenresten mengen

## Slide 21: cultivator
Openbreken grond
Onkruid lostrekken
Stoppels lostrekken
zaaibed

## Slide 22: woeler
Grond diep lostrekken
(30 -70 cm)
MINPUNT:
Grond losser, natter, minder draagkracht

## Slide 23: Cambridge rollen
Nauwelijks gebruikt
Gladde en getande ringen

## Slide 24: Rollen: vorenpakker
Zware ringen
Grond licht aandrukken

## Slide 25: ploeg
Onderspitten gewas
Omzetten toplaag