## Slide 1: houtsoorten

## Slide 2: 1. Bangkirai

## Slide 3
Naam: Bangkirai
Werken: Middelmatig tot groot, afhankelijk van soort.
Bewerkbaarheid:
Balau vrij goed af te korten, te zagen en te schaven.
Door kruisdraad kunnen bij het schaven van kwartiers gezaagde vlakken veel inspringsels voorkomen.
Goede spaanhoek brengt verbetering.

## Slide 4
Voorboren noodzakelijk. Vochtig altijd roestvrije verbindingsmiddelen gebruiken.
Kan slecht worden gelijmd
Duurzaamheid:
Schimmels 2 (voor hout met een volumieke massa hoger dan 850 kg/m3 bij 12% vochtgehalte).
Termieten D. Bangkirai is goed bestand tegen aantasting door zuren, chemische stoffen.

## Slide 5
Bijzonderheden: Aantal soorten bevat water in oplosbare gom.
Oplosbare gom kan bloeden veroorzaken op onderliggend werk.
Komt uit azië
Hier beschreven groep zware Shoreasoorten

## Slide 6
2. Grenenhout Europees.
Werken: Middelmatig.
Bewerkbaarheid: Zowel hand als machine vrij makkelijk bewerkbaar. Schroeven, lijmen enz. allemaal goed te doen.
Duurzaamheid: Niet duurzaam, duurzaamheidsklasse 5.
Bijzonderheden: eigenschappen en toepassingen komen overeen met spint.

## Slide 7: 3. Lariks
Lariks is een harshoudende houtsoort waarvan het kernhout kleurvariaties vertoont van licht geelbruin (Siberisch larix), geelbruin, rozeachtig tot roodachtig bruin. Doordat de kwaliteit afhankelijk is van de herkomst, dient bij gebruik van lariks hierop te worden gelet. Bij onderzoek is gebleken dat gewaterd lariks iets makkelijker water opneemt dan vers lariks.

## Slide 8: Houtsoort
Houtsoort: Naaldhout
Werken: Middelmatig tot groot.
Spijkeren: Matig, voorzichtig spijkeren om splijten te voorkomen
Duurzaamheid: Zeer duurzaam.

## Slide 9: Bewerkbaarheid
Lariks laat zich redelijk goed zagen en schaven. Om het zachte voorjaarshout glad af te werken, is scherp gereedschap noodzakelijk. Doordat het zeer harsrijk kan zijn, kan bij het bewerken van nat hout hars aan zagen of beitels blijven kleven, waardoor moeilijkheden kunnen ontstaan.

## Slide 10
4. kastanje

## Slide 11
Werken /trekken: Middelmatig
Duurzaamheid: Schimmels in grondcontact 2. Anobium G. Termieten M. Hesperophanes spint G.

## Slide 12: Bewerkbaarheid schroeven, zagen, splinters
Tamme kastanje laat zich zonder problemen zagen en schaven. Bij daarvoor zeer gevoelige personen kan bij blootstelling aan kastanjehoutstof dermatitis (huidonstekingen) ontstaan.

## Slide 13: Byzonderheden
In Verenigde Staten zijn veel bomen het slachtoffer geworden van een ziekte. Daardoor wordt Amerikaans kastanje nog maar weinig aangeboden. In het hout dat op de Amerikaanse markt met de notitie WHND (WormHoles No Defect) wordt aangeboden, zitten vrijwel altijd boordergaten met een diameter groter dan 4 mm.

## Slide 14
5. Eik (Quercus)
Werken = middelmatig
Bewerkbaarheid= Matig. Voorboren wordt aanbevolen. Roestvast
Duurzaamheid= Duurzaam
Bijzonderheden:
Nat hout is corrosief in contact met ijzer. Blauwzwarte verkleuringen zijn het gevolg van de reactie tussen ijzer en het looizuur in het hout. Eiken in contact met cement of beton zal het uitharden hiervan vertragen

## Slide 15: 6666
6. Hout: Spar (vuren)
Houtsoort: Naaldhout
Werken: middelmatig
Bewerkbaarheid: makkelijk bewerken met hand en machinaal.
Spijkeren en schroeven, lijmen: goed
Duurzaamheid: Weinig duurzaam. Wordt daarom geïmpregneerd.