## Slide 1: Bouwkundige voorzieningen
Metselen: Beton, cement

## Slide 2: Cement info.
Cement: verhardend door een chemische reactie met water.
Cement wordt voornamelijk gebruikt als grondstof voor beton en metselspecie.
Mortel is cement gemengd met water en zand.
Portland cement bevat gips. Hardt sneller uit dan cement.
Er zijn dus verschillende soorten cement met verschillende eigenschappen en hardheid/sterkte.

## Slide 3: Niet te veel water!
Meer aanmaakwater geeft beter verwerkbaar beton, het eindresultaat is echter slechter.
Teveel water levert zwakker beton ("water is vergif voor beton").
Een tekort aan water zorgt er echter weer voor dat niet alle cement reageert.
Juiste verhouding tussen water en cement (de zogeheten water/cementfactor) voor goede kwaliteit beton nodig.

## Slide 4: bekisting
Planken/houten bouwwerk waartussen je beton giet.
Na uitharden haal je planken weg.
Trilnaald.
Voor verdichting. van je beton
Luchtbelletjes uit beton halen

## Slide 5: Beton verwerken tips
Niet te snel uit laten drogen. Evt afdekken
Niet te koud verwerken. Bij vorst hardt cement niet uit.
Niet te veel beton verwerken. Chemische reactie met water. Er komt dus warmte vrij en die warmte moet worden afgevoerd.
Beton kan ontmengen. Zwaardere delen zakken naar beneden tijdens uitharden. Tips zijn niet te lang trillen, niet te veel water gebruiken en evt stabilisator toevoegen.

## Slide 6: Versterken beton
Gewapend beton.
Betongaas mat in beton leggen geeft meer sterkte van de betonplaat.

## Slide 7: betonrot
Roesten van ijzer in vlechtmat. Hierdoor verlies je de stevigheid van de betonplaat…..

## Slide 8: Mengverhouding beton
*1 Deel cement
*2 delen zand
*3 delen grind

## Slide 9: Beton werkvolgorde
Cement
Zand
Beton
water

## Slide 10: zandcement
Mengverhouding
1 deel cement
5 (of 6) delen zand
Daarna water toevoegen. Niet te veel!

## Slide 11: Zandcement

## Slide 12: Cement om te metselen
Mengverhouding
1 deel cement
3 (of 4) delen zand
Daarna water toevoegen. Niet te veel!

## Slide 13: Metselcement

## Slide 14
1. fundering plaatsen
2. stelposten plaatsen.
3. steendikte + voegdikte bepalen.
4. metseldraad spannen. (op spijkers in de stelpost)
5. cement aanbrengen en steen op cement drukken.
A. Zo weinig mogelijk op de steen tikken!
B. Bovenkant steen is gelijk met metseldraad!
C. Steen vlak (waterpas) leggen!

## Slide 15: Muur metsel praxis

## Slide 16: Muur metselen uitgebreid

## Slide 17: lijmen
+ geen voeg
+snel, eenvoudig
- Minder sterk