## Slide 1
Hoe worden varkens gehuisvest?

## Slide 2: Kraamafdeling
De kraamafdeling:
Een week voor het werpen komt de zeug in het kraamhok.
Een zoogperiode duurt plusminus 25 dagen (spenen)
Echter kraamopfokhok
Opstellingen:
Zeugenbox: De zeug wordt individueel gehuisvest
Roosters: Meestal volledig roosters vanwege de hygiëne. Soorten roosters: betonnen roosters, metalen roosters en kunststofroosters
Biggennest: Verwarmd middels vloerverwarming of een biggenlamp
Dwarsopstelling
Lengte-opstelling

## Slide 3: Huisvestingssysteem zeugen met biggen
3
Controlegang (± 0,8 m breed)
Aan beide zijde van de controlegang kraamhokken
Hokbreedte ± 2,00 m en diepte ± 2,50 m
Zeugen zijn individueel gehuisvest en gefixeerd d.m.v. boxen
Gedeeltelijk dichte vloer
  Biggennest
  Onder de schouders van de zeug
Meestal geplastificeerde metalen roosters

## Slide 4: Guste zeugenafdeling
De guste zeugenafdeling:
= dekafdeling
Komen uit het kraamhok
Uitloop voor de bevordering van de berigheid
Vaak ook de beer gehuisvest
Licht: voor het bevorderen van de berigheid. Minimale lichtsterkte voor 100 lux of 1 lamp per zeugen vlak boven de kop
Individuele huisvesting: Tot 4 dagen na het dekken, daarna in de groep, echter………
Roosters: vaak betonnen roosters. Voorkomen van vervuiling
Voersysteem: vaak individuele voedering (hier: een volumedosator). Guste zeugen worden vaak geflusht.
Berenhok: de beer is vaak individueel gehuisvest. Steeds vaker wordt een beer niet in de guste zeugenafdeling

## Slide 5: Dragende zeugenafdeling
Voerligboxen met uitloop
Voerstations in stro
Vloervoedering
Voeren aan de lange trog
Voerstations op de betonnen vloer
De dragende zeugenafdeling:
Komen na het dekken in de dragende zeugenafdeling.
Tegenwoordig moeten de dragende zeugen in groepen gehuisvest worden
Verschil groepshuisvestingssysteem is: wel of niet gelijktijdig vreten
Verschillende soorten systemen

## Slide 6: De gespeende biggenafdeling
Grote groepen
Groepen per toom
  Rooster: vaak van kunststof
Biggen worden na het spenen
bij de zeug weggehaald en
afgeleverd op 25 kilo

## Slide 7: Huisvesting gespeende biggen
7
Het optimale aantal per hok is 12 tot 16 biggen
Controlegang met aan beide zijden hokken
Effectief vloeroppervlak 0,40 m2 per big
Vanaf de controlegang:
  Metalen driekantrooster boven het waterkanaal
  Dichte betonnen bolle vloer (0,16 m2 per big)
  Metalen driekantrooster boven het mestkanaal
Hokafscheidingen zijn ± 0,80 m hoog zijn tot ± 0,60 m dicht uitgevoerd
Hokafscheiding tussen 2 hokken boven het mestkanaal is vanaf ± 0,30 m open. Om de twee hokken is hokafscheiding geheel dicht

## Slide 8: Het vleesvarkenshok.
8
Vleesvarkens in groepen van 10 tot 12
Vleesvarkens in grote groepen

## Slide 9: Huisvesting vleesvarkens
9
Controlegang over de hele diepte van de afdeling met aan weerskanten hokken van 12 tot 15 vleesvarkensplaatsen
Effectief leefoppervlak is 1,0 m2 waarvan 40% dichte vloer
Vanaf de controlegang:
  Smal roostergedeelte
  Bolle vloer (afschot 7%)
  Breed roostergedeelte (mestgedeelte)
Hokscheidingen zijn ± 1 m hoog en waarvan ± 0,80 m dicht is. Boven het mestkanaal is de onderste 50 cm dicht. De rest is open. Om de twee hokken is hokafscheiding helemaal dicht
Speeltje
Onbeperkt droogvoer via droogvoerbak
(On)beperkt drinkwater via drinkbakje/nippel