## Slide 1: MTH H2 Veilig werken

## Slide 2: Leerdoelen
Kennislijn (KL):
Zie periode planner leerdoelen Hygiëne en steriliseren
(blz 4)
Vaardighedenlijn (VL):
-handen wassen
-huishoudelijk en desinfecteren van instrumenten en
materialen/ groot oppervlak (tafel)
-sealen en steriliseren van instrumenten
-aantrekken van steriele handschoenen bij jezelf /arts

## Slide 3: Wat is eigenlijk hygiëne?
Hygiëne betekent gezondheidsleer en heeft
tot doel de gezondheid van de mens te
Bevorderen of te continueren.
Notes: Bevorderen : iets beter wordt.

## Slide 4: Persoonlijke en psychische hygiëne
Notes: Psychische hygiëne: om psychische spankracht te houden, ontspannen actief of passief ( boek lezen, sport etc)

## Slide 5: Hygiënisch werken
Doel: het voorkomen van infecties.
WIP: Werkgroep Infectie Preventie

effectief preventiebeleid

reduceren van het aantal zorginfecties

## Slide 6: Besmetting
Het overbrengen van levende micro-organismen van
De ene plaats naar de andere.
Ziektekiemen: verwekkers van ziekten of overbrengers
van ziekten ( pathogeen).
Commensalen: micro organismen die op de mens
leven zonder schade aan te brengen.

## Slide 7: Micro-organismen
niet met blote oog waarneembaar
veelal met eigen stofwisseling
snel en ongeslachtelijk voortplanten in een geschikt milieu
in een minder goed milieu kunnen ze in de vorm van
een spore overleven ( bestand tegen verhitting).
bacteriën
schimmels
virussen ( cel van mens nodig om zich te vermeerderen , dringen cel binnen dwingen tot namaak) Moeilijk te bestrijden dan zou je de gastheer moeten vernietigen!
FILMPJE LATEN ZIEN
Porte d’entrée: mond, luchtwegen, huid, urinewegen, geslachtsorganen.

## Slide 8: Macro –organismen
Macro organismen: wel met blote oog waarneembaar
Wormen
luizen

## Slide 9: Besmetting
Besmetting door direct contact:
niezen, hoesten (o.a. griep, tuberculose);
huidcontact (o.a. schurft / krentenbaard);
seksueel contact (o.a. chlamydia/gonorroe);
van moeder op kind (o.a. hepatitis B)
Besmetting door indirect contact:
toiletten (o.a. hepatitis A);
rauw of slecht bereide voeding en drinken (o.a.salmonella);
water (o.a. cholera);
bloedtransfusie met bloed van besmette mensen (o.a. hepatitis B/C en HIV
insecten die steken en bijten (o.a. malaria, ziekte van Lyme) en ratten (ziekte
van Weil

## Slide 10: Belangrijk taak voor een doktersassistente
Maatregelen nemen om besmetting zoveel
mogelijk te voorkomen:
praktijkruimten zo schoon mogelijk te houden
gebruikte instrumenten huishoudelijk schoonmaken desinfecteren en steriliseren
gebruikte verbandmiddelen direct weggooien
persoonlijke hygiëne in acht nemen

## Slide 11: Handen wassen en desinfecteren
https://www.youtube.com/watch?v=8aMnX31Pcl4

## Slide 12: Huishoudelijk schoonmaken
Het reinigen van instrumenten en materialen
wordt gedaan met behulp van water, zeep, harde
borstel/ragger.
Doel: een deel van de micro-organismen te verwijderen.

## Slide 13: desinfecteren
Het verlagen van het besmettingsniveau, door
zoveel mogelijk ziektekiemen te vernietigen.
Met behulp van:
Desinfectans: een chemische vloeistof , dat het
vermogen bezit om een deel van de pathogene micro
organismen te doden, zodat besmetting mogelijkheden
aanzienlijk minder worden.
Alcohol, Hibitane, Dettol

## Slide 14: Desinfecteren
Resultaat hangt af van:
aard en concentratie vloeistof
de duur en inwerking
aard van het te ontsmetten materiaal ( glas, rubber, metaal)
het milieu waarin micro-organismen zich bevinden ( temperatuur )

## Slide 15: Steriliseren
Een proces van verhitting, waarbij alle levende
micro-organismen worden gedood.
Steriliteit is vereist wanneer een barrière, zoals de huid of
slijmvliezen, worden doorbroken!

## Slide 16: Steriliseren
Kwalificatie instrumentarium: | In contact geweest met : | Wijze van ontsmetten ( decontamineren) : | Voorbeeld:
1. Niet kritisch | Intacte huid | Alleen reinigen en goed drogen | Oorspuit*, stethoscoop, reflexhamer, verbandschaar
2. Semi-kritisch | Intacte slijmvliezen | Reinigen, desinfecteren en goed drogen | Keelspiegel, Neusspeculum, cerumenhaakje, tekenpincet
3. Kritisch | Niet intacte huid of slijmvliezen , steriele lichaamsholten | Reinigen, steriliseren en goed drogen | Instrumenten voor chirurgische ingrepen( oogboor, speculum, naaldvoerder)

## Slide 17: steriliseren
Algemene regels voor het klaarmaken van instrumenten t.b.v. sterilisatie:
reinigen gaat altijd voor steriliseren!
Voorbereiding (voorbehandelen, verzamelen, voorreinigen en eventueel demonteren, beoordelen kritisch, niet kritisch en semikritisch materiaal).
Huishoudelijk schoonmaken/of ultrasoon (geluidsgolven), afspoelen, drogen
Evt .desinfecteren,(min 5 min.) naspoelen, drogen, evt. monteren
Visuele controle van het reinigingsresultaat en van de correcte staat van het materiaal.
Eventueel sorteren, verpakken en steriliseren

## Slide 18: Droog of hete luchtsterilisator
de lucht wordt verwarmd door ingebouwde verwarmingselementen
de warmte zal zich overdragen op de instrumenten, zodat deze een hoge temperatuur bereiken
de nog aanwezige m.o. zijn tegen deze droge hitte niet bestand en worden gedood
bij deze methode is de temperatuur aanmerkelijk hoger dan bij autoclaveren, m.o. worden in droge toestand pas bij grote hitte vernietigd.
lucht is een slechte warmtegeleider, daardoor is de aanlooptijd vrij lang ( circa 40 minuten)
de sterilisatietijd gaat pas in na aanlooptijd ( bij 160 C circa 60 minuten)
instrumenten afkoelen
alleen metalen en glas mogen in sterilisator
textiel, plastic, rubber, hout mogen niet in sterilisator

## Slide 19: Autoclaaf
“Natte methode”
Effectiever, omdat stoom een goede warmtegeleider is
Stoom komt in aanraking met koelere instrumenten en zal condenseren, zodat er dus weer water ontstaat en het proces van warmte en , stoom etc. herhaalt zich continue.
Na afloop sterilisatie d.m.v. een pompje stoom afgezogen en kunnen de instrumenten drogen
geschikt voor alle materialen, niet selecteren
Sterilisatorproces direct te controleren d.m.v. indicatortape
First in, first out principe

## Slide 20: autoclaaf
Voordelen autoclaaf: | Nadelen autoclaaf
Snelle procedure | Het verpakken van instrumenten en materialen kost tijd
Mogelijkheid van controle steriliteit | Na veelvuldig autoclaveren verkleuren de instrumenten
Mogelijkheid om van tevoren setjes te maken | 

## Slide 21: Disposables
Instrumenten en materialen voor eenmalig
gebruik.
Voordelen: | Nadelen:
Steriliteit gewaarborgd | Duur
Tijdsbesparing | Veel opslagruimte nodig
Gemakkelijk mee te nemen | Milieu onvriendelijk

## Slide 22: Steriele handschoenen aantrekken
https://www.youtube.com/watch?v=LnL7cJ1KpBI

## Slide 23: Nog vragen?