## Slide 1: Werken met een microscoop
Taak 2

## Slide 2
Doel werken met een microscoop
Een microscoop kan de objecten (voorwerpen) die niet met het blote oog gedeelte waarneembaar zijn vergroten, zodat deze nu zichtbaar worden.
  Enkelvoudige microscopen (loep)
  Samengestelde microscopen:
    Monoculair (1 oculair)
    Binoculair (2 oculairen)

## Slide 3
Samengestelde microscoop
Samengestelde microscopen bestaat uit meerdere lenzen en men
onderscheidt hierbij:
Mechanisch gedeelte
Optisch en belichtingsgedeelte

## Slide 4
mechanisch gedeelte
Statief (1)
Voet (2)
voorwerp- of objecttafel met centrale opening; in veel gevallen voorzien van een kruistafel, zodat de preparaten in twee richtingen kunnen worden verplaatst. (3)
tubus (4) met bovenaan een oculair, die verwisselbaar is en onderaan de zogenaamde revolver (5)
macrometerschroef voor de grof-instelling (6)

## Slide 5
mechanisch gedeelte
micrometerschroef voor de fijn-instelling (7)
Deze beide laatste schroeven hebben niet altijd een gemeenschappelijke as.
Condensorhouder (8)
condensorschroef, waarmee de condensor op en neer kan worden verplaatst (9)
revolver, die draaibaar is en waarin de objectieflenzen zijn geplaatst. (5)

## Slide 6
Tot het optisch en belichtingsgedeelte behoren:
Diafragma, waarmee de lichthoeveelheid kan worden geregeld. Staat het diafragma geheel open, dan wordt het meeste licht doorgelaten. (10)
Oculair(11) een verwisselbare lens die boven in de tubus is geplaatst.
Objectief(12) een verwisselbare lens die in de revolver is geplaatst. Meestal zijn er drie of vier objectieven in de revolver aanwezig zoals:
  –een objectief met een vergroting van 10 ×;
  –een objectief met een vergroting 40 ×;
  –een objectief met een vergroting 100 ×.

## Slide 7
belichtingsgedeelte vervolg
Condensor (13), een stelsel van lenzen dat het licht zodanig verzamelt dat de lichtstralen op de juiste wijze van onderen op het preparaat worden gericht. De condensor kan op en neer worden bewogen. In de hoogste stand wordt het meeste licht doorgelaten. De condensor blijft dan ook vaak in de hoogste stand staan.
Lamp (spiegel), die tot taak heeft dat er zoveel mogelijk licht door de condensor gaat. (14)
  De spiegel is ook vaak vervangen door een ingebouwde lamp, die het licht rechtstreeks door de condensor laat gaan. De lichtsterkte kan dan met behulp van een transformator worden geregeld.

## Slide 8
Opmerkingen:
De totale vergroting van een voorwerp wordt verkregen door de vergroting van een oculair te vermenigvuldigen met de vergroting van een objectief In een huisartsenlaboratorium wordt een microscoop gebruikt voor bijvoorbeeld:
In een huisartsenlaboratorium wordt een microscoop gebruikt voor bijvoorbeeld:
  –het beoordelen van een urinesediment;
  –het beoordelen van een fluorpreparaat;
  –het tellen van het aantal leukocyten in het bloed;
  –het beoordelen van een bloeduitstrijkje;
  –het beoordelen van een methyleenblauwpreparaat om de vorm van de bacteriën vast te stellen.