## Slide 1: Bloempotten en vazen
Verschillende soorten & maten

## Slide 2: Keramiek
Alles van gebakken klei
Bijvoorbeeld:
Dakpannen
Borden
Bloempotten

## Slide 3
Verschillen in grondstoffen en wijze van verwerking.
Keramiek is een verzamelnaam voor
Aardewerk
Porselein

## Slide 4: Aardewerk
Kun je onderverdelen in:
Poreus & waterdicht
Geglazuurd & ongeglazuurd
Groot & klein
….. &…….

## Slide 5: Roodstenen aardewerk
Als pot om een kamerplant in te poten.
Bijna altijd zelfde model
Poreus
Gebakken bij 1000 °C
2. Als pot voor in de tuin
Verschillende vormen, kleuren, afkomstig uit de hele wereld
Niet alle potten kunnen tegen vorst.
Door middel van een siliconenbad behandeling winterhard maken
vorstbestendige potten worden bij minimaal 1200 °C gebakken

## Slide 6: Aardewerk
1. Gevormde klei laten drogen Leerhard
Dan kun je glazuur aanbrengen en vervolgens bakken op 1150 °C
2. Na het vormen en drogen bakken op 1000 °C. De pot is dan nog poreus biscuit. Op de gebakken pot wordt glazuurlaag aangebracht. Dan opnieuw bakken 1150 °C.

## Slide 7: Glazuur
Glasachtig materiaal dat aardewerk:
    Sterker maakt;
    Glanzend uiterlijk geeft;
    Eventueel een kleur geeft;
    Waterdicht maakt.
    Glazuren door middel van:
    Dompelen
    Overgieten
    Kwasten
    Spuiten

## Slide 8: Porselein
  Porselein is hard
  Doorschijnend
  Niet poreus
  Vaak wit van kleur
  Grondstoffen:
  Porseleinaarde
  Veldspaat
  Kwarts
  De eigenschappen zijn afhankelijk van de verhouding tussen deze 3 grondstoffen.
  Bijvoorbeeld: Veel porseleinaarde zorgt voor verminderde doorschijnendheid, veldspaat wordt het meer doorschijnend maar ook brosser.