## Slide 1: Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem

## Slide 2: 3.Terugblik
  “bepalen waterbehoefte gewas en op de juiste wijze van water voorzien”
  Watergeefsysteem: regenleiding
  Watergeefsysteem: druppelleiding
  Watergeefsysteem: bevloeiingsmatten
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 3: Watergift instellen in vollegrond
Watervoorraad bepalen
  Grondwaterniveau
  Capillaire zone
    grondwater dat omhoog wordt gezogen
  Hangwaterzone
    bevat regenwater, te hoog voor grondwater
Watergift bepalen
  Waterbehoefte
    Weersomstandigheden, staat en soort van gewas etc.
  Capaciteit watergeefinstallatie
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 4: Watergeefsysteem: regenleiding
Regenleiding boven
  Water geven, RV op peil houden
    Regen of mist (nevel)
  Vaak vervangen door gietbomen
Regenleiding onder
  Gewas wordt minder nat
    Schimmelgevoelige gewassen
  Slechte verdeling
Water en watergeefsystemen
3. Water geven
Notes: Voor opkweek van stek wordt vaak nog gebruik gemaakt van regenleidingen.

## Slide 5: Watergeefsysteem: druppelleiding
Capillair systeem
  Capillaire werking zorgt voor flow
Labyrintsysteem
  Druppelaars die openen en sluiten bij bepaalde druk
  Egale afgifte
Inlinesysteem
  Slangen met gaatjes op bevloeiingsmat
Water en watergeefsystemen
3. Water geven

## Slide 6: 3.11 Opdracht

## Slide 7: 4.1 Onderhoud van het watergeefsysteem
  “bewaren van kwaliteit en kwantiteit watergift”
Onderhoud en reinigen
Druppelsystemen reinigen
Onderhoud en beveiliging beregeningsinstallaties
Montage van leidingen
Pompgebruik
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem

## Slide 8: 4.2 Onderhoud en reinigen
Waarom onderhoud?
Kwaliteit van water bewaren
Egale watergift
Lozing voorkomen
Onderhoud tijdens teelt
  Filteren van water
Onderhoud met teeltwisseling
  Reinigen van hele systeem
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem

## Slide 9: 4.3 Druppelsystemen reinigen
Tijdens de teelt
  Organische aanslag, zoals algen, voorkomen
  Bijv door waterstofperoxide toe te voegen
Met de teeltwisseling
  Organisch aanslag verwijderen
  Grondiger reinigen
  Met chloor of zuur
    Schadelijk voor volgende teelt, goed doorspoelen!
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem

## Slide 10: 4.4 Onderhoud en beveiliging beregeningsinstallaties
Tijdens teelt
  Smeerpunten en olie bijhouden
  Beveiliging voor automatisch uitschakelen controleren
Tijdens opslag
  Krimpen van opgerolde slang voorkomen
    Uitrollen op koude dag
  Water uit slang halen om vorstschade te voorkomen
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem

## Slide 11: 4.5 Montage van leidingen
PVC
  Harde plastic leidingen
  Verschillende sterktes: 6 bar, 16 bar etc.
  Zelf ontvetten, lijmen en monteren
PE
  Flexibele PVC variant, vaak bij druppelaars
Buiten installaties
  Staal en aluminium buizensystemen
  Metalen koppelingen
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem

## Slide 12: 4.6 Pompgebruik
Verschillende soorten pompen
  Verdringerpompen
  Schroefpompen
  Wervelstroompompen
  Vijzelpompen
  Centrifugaalpompen
Zelfde basisprincipes
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem

## Slide 13: 4.6 Pompgebruik
Basisprincipes pompgebruik
  Capaciteit, opvoerhoogte, viscositeit, leidingweerstand, zelfaanzuiging
  Bij aanleggen van kassen moet dit worden uitgerekend
    Leidingweerstand; lengte, materiaal en dikte van leidingen
    Viscositeit; hoe snel kan het water stromen
    Capaciteit; hoeveel druk wil je waar in de kas hebben
    Voor welk soort pomp wordt gekozen
    Kan de pomp het systeem zelf ontluchten (zelfaanzuiging) of gebeurt dat anders
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem

## Slide 14: Afsluiting
Waarom is het noodzakelijk om het watergeefsysteem te onderhouden?
Wat is de meest voorkomende aanslag in druppelleidingen?
Wat is het verschil tussen PVC en PE?
Noem drie dingen waaraan moet worden gedacht bij het kiezen van een pomp.
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem
Notes: Kwaliteit van het water bewaren, egale watergift kunnen realiseren, waterlozing voorkomen.
Organische aanslag zoals algen, en ook het neerslaan van meststoffen.
PE is een flexibel materiaal, PVC niet.
Hoeveel druk wil ik waar in de kas hebben, van welk materiaal zijn de leidingen in de kas gemaakt, hoe groot en lang zijn de leidingen, welke vloeistof ga ik spuiten, hoe wordt het systeem ontlucht.

## Slide 15: 4.7 Opdracht
Reparatie van een watergeefsysteem
Zoek op internet of elders informatie over het verlijmen van PVC en het gebruik van Tyleenkoppelingen bij waterleidingen
  Maak hier een duidelijke instructie/stappenplan hoe deze methodes verlijmt of anders in elkaar gezet moet worden.
  Doe dit aan de hand van duidelijke omschrijving en bijbehorende afbeeldingen.
Water en watergeefsystemen
4. Onderhoud van het watergeefsysteem