## Slide 1
Notes: Deze presentatie gaat over de risico’s van het werken op hoogte en de manieren om deze risico’s te verkleinen. De presentatie is algemeen. Gebruik waar mogelijk in de presentatie foto’s en voorbeelden uit de eigen praktijk, om de presentatie herkenbaarder te maken voor je werknemers.

## Slide 2: Wanneer is er valgevaar?
Er is sprake van ernstig valgevaar als je meer dan 2,5 meter kan vallen
òf
bij risicoverhogende omstandigheid zoals:
    Obstakels (materiaal)/ uitstekende delen
    Werken vlakbij of boven water
    Aanwezigheid van verkeer
    Werken aan spanningsvoerende delen/ kabels
    Gladheid
Maar…
Let op: Er komen net zo vaak ernstige valongevallen voor bij hoogtes < 2,5 meter als bij hoogtes > 2,5 meter!

## Slide 3: Veilig werken op hoogte?

## Slide 4: Feiten
In de bouw waren er 4580 ongevallen met verzuim in 2013
Waarvan bijna 30% door een val van hoogte
Waarvan (jaarlijks) ca. 240 ernstige ongevallen: ziekenhuisopname en/of dodelijke afloop (10x) of blijvend letsel (30x).
Werken op hoogte is veiligheidsrisico nummer 1 in de bouw
Notes: Nadere toelichting:
De hier genoemde cijfers zijn van Inspectie SZW.
Het werkelijke aantal ongevallen en bijna ongevallen ligt uiteraard veel hoger, zeker als het “zwart werken” en privégebruik wordt meegerekend!

## Slide 5: Vallen van hoogte
Waar kun je vanaf of doorheen vallen?
dak, vloer, bordes
steiger
ladder of trapje
platform, lift of hoogwerker
gat in de vloer of grond
materieel/voertuig
Voorbeeld van randbeveiliging op een hellend dak

## Slide 6: De top 5 van ernstige ongevallen vond plaats
tijdens werkzaamheden op een dak of vloer
bij het construeren/ monteren van dak/platform/verdieping
bij het staan of lopen over een dak of vloer
bij plaatsen of verwijderen van randbeveiliging
klimmen
Let op: onveilige wijze van toegang tot hoogte
Notes: De ladder staat bijvoorbeeld niet geborgd.

## Slide 7: Werkplek op hoogte
veilige werkwijze
Montagewerkzaamheden vanuit een hoogwerker

## Slide 8: Oorzaak nr. 1 van vallen
Niet werkende, afwezige of onvolledige randbeveiliging.

## Slide 9: Oorzaak nr. 2 van vallen
Geen goede valbeveiliging of verkeerd gebruikte valbeveiliging.

## Slide 10: Oorzaak nr. 3 van vallen
Verlies van controle: uitglijden, verlies van evenwicht bij gebruik van gereedschap, onwel worden, etc.

## Slide 11: Oorzaak nr. 4 van vallen
Bezwijken door bijvoorbeeld overbelasting of belasting van een dak of vloergedeelte dat daar niet voor is bedoeld.

## Slide 12: Voorbereiding werken op hoogte
Schat de risico’s vooraf in en let op aanwezigheid en deugdelijkheid van de maatregelen (randbeveiliging, collectieve valbeveiliging).
Bespreek/ stem de maatregelen af met anderen die aan het werk zijn of gaan voordat het werk start.
Notes: Bij de onderzochte ernstige ongevallen bleek dat van de circa 450 keer dat de randbeveiliging onvoldoende sterk was in ruim 270 gevallen de randbeveiliging ontbrak en in bijna 110 gevallen de randbeveiliging incompleet of onvoldoende was. Wellicht nog schokkender is dat in de resterende gevallen (bijna 70 maal) de randbeveiliging onklaar was gemaakt of verwijderd!
Hieruit blijkt het grote belang van regelmatige controle op de werkplekken (bijvoorbeeld met behulp van het instrument VI-bouw).

## Slide 13: Voorbereiding werken op hoogte
Zorg dat gevaarlijke locaties zijn gemarkeerd en dat trapgaten en sparingen afgedekt zijn.
Check of er een veilige wijze van toegang is tot de werkplek, bijv.:
        Personenlift
        Trappenhuis
        Speciaal daartoe uitgeruste hoogwerker
        Kooiladder
        (Rol)steiger
        Kraan met werkbak

## Slide 14: Persoonlijke valbeveiliging
Collectieve maatregelen waren niet mogelijk
CE-markering en in goede staat
Conform gebruiksaanwijzing/ instructie
Banden strak om het lichaam aangetrokken
Bedrijfshulpverleners in de nabijheid
Goede bevestiging van de vallijn
Let op: door de lengte van de vallijn en schokdemper heeft een valbeveiliging pas zin vanaf een hoogte van 6,5 meter!
Notes: let op, dat door de lengte van de vallijn en schokdemper een valbeveiliging pas vanaf een hoogte van 6,5 meter zin heeft ( 1,75 m lijnlengte + 2,00 m schokdemper + 1,75 m lichaamslengte + 1 m reserve = 6,5 m vrije ruimte).
controleer bevestiging van de vallijn en let er op dat door de keuze van het bevestigingspunt de valhoogte wordt beperkt.
Wees alert op de pendule werking.
Let op: als persoonlijke valbeveiliging wordt gebruikt ga dan eerst na of er hulpverleners in de nabijheid zijn om je na een val te bevrijden!

## Slide 15: Wat je nooit moet doen
Onbeschermd werken op een vloer of dak met openingen of randen
Klimmen op iets wat daar niet voor is bedoeld
Ergens op lopen als je niet zeker weet of het draagkrachtig genoeg is
Een onveilige steiger of (niet-geborgde) ladder gebruiken
Persoonlijke valbeveiliging gebruiken zonder de voorwaarden te respecteren
Is er een onveilige werksituatie? Meld dit direct bij je leidinggevende.

## Slide 16: Vragen?