## Slide 1
Keuzedeel Dak- en gevelgroen voor niveau 3 en 4

## Slide 2: Programma dag 1 9.20 – 16.00
          Wie en wat, inleiding, eigenschappen
          Basis dakbegroeiingssysteem, opdracht
          Functielagen dakbegroeiingssysteem, nabespreken opdracht
          Lunchpauze 12.05-13.20
          Bouwproces (partijen, prijsvorming, fasering, logistiek)
          Materieelgebruik veiligheidsvoorzieningen
          Veilig hijsen en materieelgebruik verticaal transport

## Slide 3: Wie en wat?
Functie, locatie, werkzaamheden
Wat is je ervaring met het dak- en gevelgroen (D&G)?
Wat verwacht je van dit keuzedeel?
Heb je specifieke vragen die aan bod moeten komen?
Maak aantekeningen!!

## Slide 4: Examenvoorbereiding
Examendocument Daktuin en Gevelgroen van de Stichting Groenkeur

## Slide 5: Lesonderwerpen (o.b.v. ‘Gevorderde’)
Veiligheid op het dak (deels in de praktijk);
Bouwproces en -fasering;
Bouwkundige onderdelen op dak- en gevelgebied;
Controle tijdens overdracht dak, incl. signaleren en rapporteren afwijkingen;
Materialen, systemen en systeemonderdelen m.b.t. dak- en gevelgroen;
Uitvoeringstechniek en logistiek m.b.t. dak- en gevelgroen;
Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en communicatie;
Beplanting van dak en gevel;
Examenvoorbereiding

## Slide 6: Programma lessen keuzedeel
Woensdag 7 februari, 9.20 – 16.00 uur
Woensdag 21 februari, 9.20 – 16.00 uur
Woensdag 28 maart, 9.20 – 16.00 uur
Woensdag 13 juni, 9.20 – 16.00 uur
Woensdag 20 juni, examen (ovb) 9.00 – 13.00 uur

## Slide 10: De verschillende kleuren en soorten
Groendak: natuurdak
Energiedak
Dakakker, zwemmen, sport, verblijven: gebruiksdaken
Polderdak of retentiedak
Cool roof/reflectiedak

## Slide 11: De voordelen van groene daken
Op ecologisch vlak:
Vasthouden en vertraagd afvoeren hemelwater (ontzien van het rioleringsstelsel)
Afvangen van fijnstof uit de lucht
Compensatie CO2-uitstoot
Vergroting biodiversiteit
Verminderen geluidsoverlast

## Slide 13: De voordelen van groene daken
Op esthetisch vlak:
Mogelijkheid voor integraal ontwerp
Groene beleving van de omgeving
Groene uitstraling
Camouflage van b.v. parkeerplaatsen
Op economisch vlak:
Meervoudig ruimtegebruik
Minder airco en verwarmingskosten
Verlengen van de levensduur van het dak
(Huur)waardevermeerdering van het pand
Mogelijkheid om subsidie te verkrijgen

## Slide 14: Er zijn ook een paar aandachtspunten te noemen:
Er is meer budget voor nodig bij aanleg (LCA)
Er is meer risico in het bouwproces
De constructie/daklast moet erop berekend zijn
Er moet een wortelwerende dakbedekking aangelegd worden
Er zijn hogere eisen aan de bereikbaarheid (onderhoud)

## Slide 15: Basiseisen dakbegroeiingssysteem

## Slide 16: Basislagen dakbegroeiingssysteem
((Wortelwerende) dakbedekking)
(Isolatie)
Beschermlaag
(Scheidingslaag)
(Glijlaag)
Drainagelaag
Filterlaag
Substraatlaag
Vegetatielaag/begroeiing/beplanting

## Slide 18: Combinatielagen

## Slide 19: Systeemleveranciers

## Slide 20: Intensief(daktuin) en extensief (dakbegroeiing)
Intensief in:
aanleg
onderhoud
kosten
gewicht
gebruik
materialen
opbouw
beplanting (bomen)
Extensief in:
aanleg
onderhoud
kosten
gewicht
gebruik
materialen
opbouw
beplanting (sedum)

## Slide 27: Opdracht laagopbouw
Ga in groepjes van 3 aan de slag met de monstermaterialen op de tafel
Maak een laagopbouw die volgens jullie technisch klopt en past bij een extensieve opbouw
Materialen zijn van verschillende leveranciers, en benamingen van de functielagen kunnen per leverancier verschillen

## Slide 28: Functielagen dakbegroeiingssysteem, beschermlaag
Mechanische bescherming (uitvoering/latere perforatie)
Water bufferende functie (beperkt)
Minimaal 300gr/m2
Overlap 200 mm
Opzetten tegen dakrand/opstand
Soms neemt drainagelaag
(indien van kunststof) deze functie over

## Slide 29: Functielagen dakbegroeiingssysteem, drainagelaag
2 soorten:
Natuurlijk (lava, kleikorrels)
Kunststof (platen of matten),
zijn lichter en meer waterbufferend
Functies:
Afwatering
Bewatering
Extra doorwortelbare ruimte
Materiaal om op te hogen/uit te vlakken (natuurlijk)
Bescherming (kunststof)

## Slide 31: Functielagen dakbegroeiingssysteem, filterlaag
Voorkomt dichtspoelen van de drainagelaag
Doorwortelbaar
Géén anti-worteldoek gebruiken!
Soms als combinatie met drainagelaag
Niet verticaal toepassen tussen lagen
Wel opzetten tegen dakrand/opstand
Overlap 100-200 mm

## Slide 32: Functielagen dakbegroeiingssysteem, substraatlaag 1
Waterberging én waterdoorlaatbaarheid
Samenstelling en laagdikte aanpassen aan beplanting
Samenstelling ook afhankelijk van max. daklast
Samenstelling vlgs SBR/FLL richtlijnen
Steeds vaker lokaal gemengd

## Slide 33: Functielagen dakbegroeiingssysteem, substraatlaag 2
Minerale oorsprong
Gemengd stortgoed
Substraatplaten !
Kant-en-klare matten !

## Slide 35: Functielagen dakbegroeiingssysteem, substraatlaag 3
Reden ontstaan/toepassing substraten, vanwege:
Gewicht
Waterdoorlaatbaarheid
Waterbuffering
Organische stof-gehalte
Onkruidarm/vrij
Uitspoeling/dichtslibben
‘Vaste’ waarden

## Slide 36: Blazen Shovel
Notes: Denk aan legrichting overlappen irt blaasrichting

## Slide 37: Bigbags TurboBag

## Slide 38: Kubel
                Kraancontainer

## Slide 39: Functielagen dakbegroeiingssysteem, substraatlaag 4
Aandachtspunten bij aanbrengen:
Blazen: blaasverliezen (tot 15%) door slanglengte, max 100 m
Blazen: 3 man inzetten, 1 aan de uitloop en 2 tbv egaliseren/slang verleggen
Let op kwetsbare oppervlakken (ruiten, gevelpanelen, dakranden)
Legrichting functielagen !
Bigbags: let op beschadigingen, voorzichtig losmaken
Shovel: max. daklast bepaalt, rijplaten

## Slide 40: Opbrengen substraat in beeld
https://www.youtube.com/watch?v=QC4PXkoDfKU

## Slide 41: Aanleg vegetatielaag, inzaaien (evt. d.m.v. hydroseeding)
Kenmerken en aandachtspunten:
Veel soorten, relatief goedkoop, maatwerk
(Wind)erosie, vogels, sluiting, dakhelling
Windrichting, mengen, bemesten, watergeven

## Slide 42: Aanleg vegetatielaag, inzaai spruiten
Kenmerken en aandachtspunten:
Veel soorten, relatief goedkoop, maatwerk
(Wind)erosie, vogels, sluiting, dakhelling
Windrichting, mengen, bemesten, watergeven, broei
Minimaal 60 g/m2, tot 200 g/m2

## Slide 43: Aanleg vegetatielaag, aanplant pluggen
Kenmerken en aandachtspunten:
Veel soorten, relatief goedkoop, maatwerk
(Wind)erosie, vogels, sluiting, dakhelling
Windrichting, mengen, bemesten, watergeven
16-25 st/m2

## Slide 44: Aanleg vegetatielaag, vegetatiematten
Kenmerken en aandachtspunten:
(Wind)erosie, direct resultaat, dakhelling
Zwaar (puntbelasting), verwerking, kosten
Watergeven, broei, niet uitrekken, bol-rollen, kruisnaden
Minimaal 6 soorten in mat, bedekking >75%
Geen ongedierte, goed doorworteld

## Slide 45: Nabespreken opdracht functielagen dakbegroeiingssysteem
Welke opbouw? Functies? Keuzes toelichten!
Volgende keer intensief, hellend en bouwkundige lagen

## Slide 46: Huiswerk
Je krijgt via een link het boekje “Dak en gevelgroen” van E. Hop toegestuurd, samen met een set verwerkingsvragen. Maak de vragen als voorbereiding op de volgende les.
De volgende keer gaan we deze vragen nabespreken. Dit helpt je om je op een goede manier voor te bereiden op het keuzedeelexamen.