## Slide 1: Accu (batterij)
Taak:
Stroom geven tijdens starten
Bij stilstand van de motor stroom leveren aan gebruikers
Aanvullen als dynamo te weinig levert

## Slide 2: Binnenkant

## Slide 3: Accu  Elke cel is 2 V 6 Cellen x 2 V = 12V

## Slide 4: Capaciteit
Elektrisch vermogen van batterijen wordt uitgedrukt in capaciteit.
In Ah (ampère-uur)
Het aantal ampère dat max. per uur geleverd kan worden.
50 Ah -> 50 A/h of 20 A / 2,5h 10 A/ 5h

## Slide 5: Bepaal capaciteit

## Slide 6: Nog een accu

## Slide 7: Onderhoud
Stevig monteren (anders platen stuk)
Plus en min- pool goed schoon en geen roest
Polen met vet insmeren.
Niet maximaal belasten
Gedestilleerd water bij vullen (van toepassing)

## Slide 8: Start hulp
Startkabels  voldoende capaciteit.
Lopende trekker | Te starten trekker
1. Plus pool kabel | 2. Plus pool kabel
4. Min pool kabel | 3. Min pool kabel

## Slide 9
Starthulp.wmv - YouTube