## Slide 1: Bodem en groen
Wat hebben planten nodig?

## Slide 3: De groeiplaats: grond
Belangrijkste eisen:
1. Verankering van het gewas
2. Voldoende groeikans door
  a. Bodemlucht
  b. Bodemvocht
  c. Voeding

## Slide 4: Hoe zit dat bij landbouw?
Grond bestaat uit:
1. Vaste delen (ong. 50%) en is van minerale of organische oorsprong.
2. Poriën (ong. 50%) en is gevuld met:
de helft water
de helft lucht

## Slide 5: En hoe zit dat soms bij groenvoorziening?
Bij sterke verdichting (bijv. nieuwbouw):
Porien zijn in elkaar gedrukt, waardoor per volume meer vaste delen.
Bij minder dan 40% porienvolume:
De grond is onbewortelbaar.
Oorzaak meestal mechanische verdichting onder natte omstandigheden.

## Slide 6: Kun je dit meten?
Ja met een penetrometer
De waarde op de klok mag niet boven 25-30 kg komen

## Slide 7: Verankering
Bij bomen: oorzaak van omwaaien of scheefzakken
Slecht bij hoge grondwaterstand
Slechte indringing op geringe diepte
Minstens 50 cm diep is nodig

## Slide 8: Hoe diep wortelen planten?

## Slide 9: Bodemlucht
02 (zuurstof) minstens 16%
CO2 (koolzuurgas) samen met 02 altijd 21%
Problemen bij:
Te veel water in de grond
Te veel rottend materiaal in de grond
Asfaltbedekking van de wortels

## Slide 10: Bodemvocht
2 mogelijkheden:
1. Grondwater is bereikbaar
(tussen 50 en 150 cm)
2. Grondwater is niet bereikbaar (water bereikbaar maken of grond waterhoudend maken

## Slide 11: 1 grondwater is bereikbaar
Dit heet een grondwaterprofiel of contactprofiel
Het water zit tussen 50 cm en 150 cm vanaf het maaiveld gemeten
Plantenwortels kunnen direct water opnemen

## Slide 12: 2. Het grondwater zit dieper dan 150 cm.
Dit heet een hangwaterprofiel (alleen het water wat in de grond blijft hangen kan door de plant worden benut en van de neerslag
Hoeveel blijft hangen is vooral afhankelijk van het slibgehalte of het gehalte aan organische stof.

## Slide 13: Waardoor wordt droge grond waterhoudend?
Meer organische stof in de grond.
Dus bemesten met
Stalmest
Compost
Champost
Veen
Turf
Enz.

## Slide 14: Hoe zit dat met de neerslag?
In Nederland valt ca 750 mm neerslag per jaar, maar wel ongelijk over het jaar verdeeld:

## Slide 15: Grafiek van het KNMI

## Slide 16: En wat ondervinden de planten daarvan?
In de groeiperiode is er meer verdamping dan neerslag!
Het gevolg zou kunnen zijn: afsterving.
Maar de grond houdt ook wat vast en kan worden gebruikt.
Als het grondwater bereikbaar is, is er ook geen probleem.

## Slide 17: Hoe zit dat met de verdamping?
In het groeiseizoen is er verdamping vanaf
Het gewas
De grond
Open water

## Slide 18: Verdamping in het groeiseizoen:
Gesloten beplanting: ong. 500 mm per jaar
Solitaire bomen en struiken: ong. 600 mm
Beplanting in de stad: tussen 750 en 1000 mm.
Kale grond verdampt ongeveer 300 mm per groeiseizoen
De neerslag in het groeiseizoen is ongeveer 350 mm. Er is dus een TEKORT!

## Slide 19: Solitaire boom of bos

## Slide 20: Hoe moet dat dan?
Gelukkig kan de grond ook water vasthouden.
Dit verschilt per grondsoort
Zand: weinig
Veen: veel
Klei: verschillend, maar vaak redelijk
De bewortelingsdiepte is ook van belang!
Het grondwater zit soms niet diep

## Slide 21: Wat moet je in het groen dus doen voordat je gaat planten?
Grond onderzoeken op:
Grondsoort
Indringing
Bereikbaarheid van het grondwater
Dit doe je met:
Een grondboor en een penetrometer en leg je vast.

## Slide 22: Wat doe je met deze informatie?
Beslissen of
de grond moet worden vervangen
de grond moet worden bewerkt
hoe diep de grond moet worden bewerkt
je een organische bemesting uitvoert en door de grond werk en hoe diep.
Daarna stuur je de klant een juiste rekening!

## Slide 23: Een voorbeeld:

## Slide 24: Nog een voorbeeld

## Slide 25: En dan het planten, maar eerst:
Grond bewerken om gemakkelijker te kunnen planten of
Grondbewerking om het profiel te verbeteren of
Grondbewerken om onkruiden onder te werken of
Grondbewerking om grondlagen te wisselen

## Slide 26: Waarmee bewerk je de grond?
Maaien (om het onkruid kort te krijgen)
Freezen
Ploegen
Spitten
Rotorkopeggen

## Slide 27: Frees

## Slide 28: De Frees
Sterke verkruimeling van de ondiepe grond
Nadeel:
Na regen werkt de grond als een spons
De grond kan dan niet worden betreden
De grond kan dan gemakkelijk inzakken
Na freezen: grond aandrukken met een wals

## Slide 30: Ploegen
Alleen geschikt voor grote oppervlakten
Bij een aanwezige vegetatie: voorschaar
Diepte tot ong. 30 cm
Kleigrond: vóór de winter
Zandgrond: ná de winter

## Slide 32: Spitten met de kraan
Grote en kleine machines
Wendbaar
Alle diepten mogelijk
Goede menging van de grond
Kan worden ingehuurd

## Slide 34: Rotorkopeg
Nabewerking van grove grondbewerking
Voor grote projecten
Goede verkruimeling en vlaklegging van de grond

## Slide 35: Wat kun je in het veld zien aan de grond?
https://livelink.groenkennisnet.nl/livelink/factsheet.do?request=download.factsheet&id=74290041&format=pdf