## Slide 1: speeltoestellen
Het onderhoud

## Slide 2: Klik op de link en bekijk de film
Het onderhoud aan speeltoestellen

## Slide 3
Om na te lezen, klik op:
Test speeltoestellen door de ANWB

## Slide 4: wetgeving
Het attractiebesluit verplicht de beheerder de speeltoestellen zodanig te onderhouden dat er geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van personen bestaan
Goed onderhoud moet gepland worden
Hierbij is een goede adminsitratie nodig

## Slide 5: Wie ziet toe op de veiligheid?
De Voedsel en Waren Autoriteit is de overheidsorganisatie die de veiligheid van voedsel en consumentenproducten onderzoekt en bewaakt.
Klik op deze link voor de informatie

## Slide 6: Drie stappen:
1. het opzetten van een inventarisatiesysteem
2. het aanleggen van een logboek
3. het maken van een inspectie- en onderhoudsplan

## Slide 8: Onderhoud
inspectie-onderhoud
preventief onderhoud
correctief onderhoud
- voor de speeltoestellen
- voor de bodemmaterialen
- voor het aanwezige straatmeubilair

## Slide 9: Inventarisatiesysteem
Je moet weten:
Welke speeltoestellen er zijn
De overige voorzieningen
Waar ze zich bevinden

## Slide 11: Beknopt systeem
Beknopt:
Bij slechts enkele speelgelegenheden
Per speeltoestel een logboek
Logboeken bundelen

## Slide 12: Uitgebreid systeem
Bij meer dan 10 speelgelegenheden
Per wijk of stadsdeel registreren
Welke speeltoestellen op welke speelgelegenheden
Foto’s zijn aanbevolen
Computerprogramma’s

## Slide 13: Logboek
  Verplicht
  Voor het aststellen aansprakelijkheid ongevallen
  Informatie over wat en waar
  Technische gegevens
  Wijzigingen die zijn aangebracht
  Keuringen die zijn verricht

## Slide 17: Onderhoudsgegevens

## Slide 18: Het ongevallenblad

## Slide 19: Inspectie-onderhoud
3 soorten inspecties:
Grote inspectie
Functionele inspectie
Visuele inspectie

## Slide 20: Grote inspectie
Controle van de algehele veiligheid
Aanwezigheid van roest, houtrot e.d.
Minstens 1 maal per jaar
Lijst met te inspecteren onderdelen
Soms uit te voeren door de leverancier

## Slide 21: Functionele inspectie
Controle op stabiliteit en sterkte
Verbindingen
Werken de lagers nog
Voldoet het bodemmateriaal
Minstens 1 maal per 3 maanden

## Slide 22: Visuele inspectie
Wekelijks of routinematig
Gevaarlijke situaties door bijv. het weer, vandalisme of gebruik
Bij constatering direct actie ondernemen
Soms kan dagelijkse inspectie nodig zijn

## Slide 23: Preventief onderhoud
Verbindingen controleren
Verven en andere oppervlaktebehandelingen
Schokdempende bodemmaterialen
Opruimen en schoonhouden

## Slide 24: Correctief onderhoud
Vervanging van verbindingen
Vervanging kapotte delen van de constructie
Verwijderen gevaarlijke vervuiling
Aanvullen bodemmateriaal
Onderhoud aan alle vrije ruimten van het terrein

## Slide 25: Gevaarlijke vervuiling

## Slide 26: Onderhoud van bodemmaterialen
Zand aanvullen, losmaken of vervangen
Houtsnippers aanvullen
Gras onderhoud als een gazon
Vervuiling verwijderen
Rubber tegels controleren
Betontegels en straatklinkers, asfalt
Meubilair

## Slide 27: Rubber tegels

## Slide 28: Opdracht
Inventarisatie van speeltoestellen op de Zwieseborg
Met behulp van een inventarisatie- systeem
Formuleer actiepunten

## Slide 29: Einde presentatie