## Slide 1: BOSPLANTSOEN
Inrichting en beheer van landschappelijke beplantigsvormen

## Slide 2
Difinitie:
Landschappelijke beplanting
Binnen en buiten stedelijk gebied
Meestal inheemse soorten
Samengesteld uit plantsoen wat vaak in bundels of bossen wordt verhandeld.
Kan bomen en/of struiken bevatten

## Slide 3
Hoe komt het tot stand?
Een ontwerper maakt een plan
  Tekening,
  Beschrijving,
  Schema’s enz.
Hij stelt de functie vast
Hij bepaalt daarbij de beplantingsvorm
Hij maakt daarvoor een beplantingsplan
En hij maakt een beheersplan

## Slide 4
Een voorbeeld van een tekening

## Slide 5
Een toelichting:
landschappelijke beplanting en streekeigen inrichting van een erf.
In het plan staat welke soorten hagen, hoogstamfruitbomen, laanbomen het beste geplant kunnen worden.
Waar bijvoorbeeld een singel, moestuin, vaste planten of boomgaard het best tot zijn recht komt.

## Slide 6
De Functie?
Daarmee wordt bedoeld waarvoor de beplanting dient, bijv.
Een landschappelijk element in een polder
Wegwerken van een lelijk object
Verkeersgeleiding
Natuurontwikkeling
Windvang enz.

## Slide 7
De beplantingsvorm
Alleen hoge srtuiken
Struiken met een enkele boom erboven
Alleen bomen, een bos dus
Struiken met alleen bomen langs de rand
Een mengsel van bomen en struiken
Enz.

## Slide 8
Beplantingsplan
In het plan staat welke soorten struiken, hagen, hoogstamfruitbomen, laanbomen het beste geplant kunnen worden.
Ook wordt hier de plantafstand vermeld. Bij rijafstand 2 meter, in de rij 1 meter.
Vaak is hier een beplantingstekening voor nodig.

## Slide 9
Alleen struiken:

## Slide 10
Hoge en lage struiken met aan de rand bomen

## Slide 11
Bomen aan de westkant en struiken aan de oostkant

## Slide 12
Bomen middenin en daaromheen struiken

## Slide 13
En na het inplanten het beheer
Eerst dicht op elkaar planten
  Onderdrukking van het onkruid
  Een snelle sluiting van het gewas
  Minder werk in de eerste jaren

## Slide 14
Hoe groot worden de planten?
Struiken 2 tot 8 meter hoog en in Ø
Bomen 15 tot 25 meter hoog,
Ø kroon meestal 8/10 van de hoogte
Dus later nemen ze meer plaats in dan tijdens het planten

## Slide 15
Beheren is dus:
Plantafstandvergroting of
Plant-aantalreductie
Uiteindelijk komen de planten zóver van elkaar dat ze individueel kunnen uitgroeien.
Dat is veel werk! En vakwerk!

## Slide 16
Enkele feiten over bomen:
Bomen worden hoog en breed
Bomen worden hoger dan struiken
Er zijn snelgroeiende en langzaamgroeiende bomen (en struiken)
Onder bomen groeien (bijna) geen struiken
Een afgezaagde boom wordt altijd weer een (meerstammige) boom.

## Slide 17
Kleine bomen worden groot

## Slide 18
Onder bomen groeien geen struiken

## Slide 19
Enkele feiten over struiken:
Struiken worden ongeveer even hoog als breed
Struiken kan men niet door snoeien klein houden
Bij gewas-sluiting: geen onkruidgroei
Er wordt vaak geplant op 1 x 1 tot 1,5 x 1,5m
Dit is 10.000 tot 444 planten per ha.

## Slide 20
Bomen en struiken

## Slide 21
Enkele feiten over het planten:
De meeste struiken worden gem. 6 m hoog en breed.
Er zullen dan dus 280 stuks overblijven.
Bij het inplanten tot de rand gaan de struiken “overkoken”.
Op schone grond groeit iedere plant sneller

## Slide 22
Wat moet je doen zonder beheersplan?

## Slide 23
Veel voorkomende beheersfouten
Het ongelijke groeiritme van “blijvers en wijkers”
Wijkers groeien het hardst
Wijkers worden vaak blijvers

## Slide 24
Niet dunnen en wat dan?
Planten groeien met elkaar in de hoogte
Geen breedtegroei
Slechte ontwikkeling van de planten
Opnieuw beginnen is dan het beste

## Slide 25
Snoeien of dunnen?
Snoeien = klein houden van de individuele plant
Snoeien = eindeloos werk houden
Dunnen = ruimte maken voor de individuele plant
Dunnen = eindig

## Slide 26
De afplantrij aan de rand

## Slide 27
De “overkokende” beplanting

## Slide 28
Het probleem van de bomen

## Slide 29
De oplossing van de bomen
Plaats de bomen
zo mogelijk
naast de struiken.