## Slide 1: Uitvoering ligboxenstal
Hoofdstuk 4

## Slide 2: Aandachtspunten bij bouw
Capaciteit
Werkmethoden t.a.v. voeren, melken, mestopslag etc
Automatisering
Looplijnen
Uitbreidingsmogelijkheid
Erfverharding

## Slide 3: Aspecten die horen bij ligboxenstal
Scheiding lig- en loopruimtes
  Koe niet van zichzelf zindelijk
  Beiden goed schoon houden
  Goede hygiëne belangrijk (voor melk en dier)
Vrij rond kunnen lopen is belangrijk
Arbeidsomstandigheden zijn goed
Economisch aantrekkelijk

## Slide 4: Loopvloer
Mag niet te glad, niet te ruw
  Slecht voor beenwerk en klauwen
  Kan gedrag verhinderen (borstels, tochtigheid, lopen, voeropname (melkproductie daalt), gaan naar robot etc.)

## Slide 5: Bestaande vloeren
Rooster vloer
  Goede afvoer mest en urine
  Beloopbaarheid en hygiene goed door spleten
  Door mestschuif gladder
  Let op mestfilm, besproeien nodig
  Veel ammoniak-emissie
  Onderkeldering moet
  Mestschuif kan, robot diervriendelijker

## Slide 6: Bestaande vloeren
Dichte vloer
  Minder ammoniak-emissie door: film ammoniakemissie
    helling met urinegoot
    spoelsysteem
  Mestschuif moet video kamschuif video mestrobot
  Begaanbaarheid minder
  Glad door snelle opdroging
Algemeen
  Beton is hard en vochtig
  Glad door veel ventilatie (wel goed voor klauwen)

## Slide 7: Nieuwe vloertypen
Geprofileerde vloer (film welzijnsvloer)
  Beter begaanbaar dan dichte vloer
  Meer emissie
  Hogere puntbelasting
Zachte toplaag op beton: meer grip
  Minder belasting klauw
  Duur
  Duurzaam??????
  Veel punten bij MDV
  (film ecovloer)

## Slide 8: Nieuwe vloertypen
Gietasfalt
  Duurzaam
  Beloopbaarheid goed
  Vloeistofdicht
  Niet ruw wel stroef
  Veel variatie nog

## Slide 9: Loopgangen
Belangrijk ivm sociale rangorde
  Let op : breedte, aantal doorgangen, dode hoeken
  Afweging bouwkosten/ammoniak-emissie en dierenwelzijn

## Slide 10: Ligplaatsen
Moeten comfortabel/hygiënisch zijn ivm:
  Beengebreken
  Uiergezondheid
  Huidbeschadigingen
  Levensduur
  Productie
  Damslapen
Minstens 1 ligplaats per koe
Afmetingen, constructie en ligbed belangrijk

## Slide 11: Ligplaatsen: Ligruimte
Gemiddelde HF-koe 180 + 45 + 55 = 280

## Slide 12: Filmpjes liggen en staan
http://www.youtube.com/watch?v=W6d5q62FPII&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=f3HU85Jx7m0&feature=related

## Slide 13: Ligplaatsen: constructie
Dieren moeten recht gaan liggen
Schoftboom, kopboom, knieboom
Geen scherpe randen of onderdelen

## Slide 15: Afmetingen ligbox(advies)
1,15 m breed
Schoftboom
  Voorkomt te ver naar voren (liggen)lopen
  Hoogte 1,10-1,20
  Afstand tot achterrand box 2,0-2,10 m
Knieboom
  Voorkomt te ver naar voren liggen
  1,80-1,85 van achterrand
Kopboom
  Voorkomt onder schoftboom doorkruipen
  Tenminste 0,85 m hoog
  video ligbox

## Slide 17: R-ligbox

## Slide 18: Ligbed
Helling van 2-5%
15-20 cm boven roostervloer
Diepstrooisel
  Stro (met kalk)
  Zaagsel (met kalk)
  Zand
  Dikke fractie
  etc
Mat, met droog zaagsel
Matras, met droog zaagsel
Waterbed(geen drukplekken!), met droog zaagsel

## Slide 19: Eisen ligbed
Zacht
Duurzaam elastisch
Voldoende grip
Goed te reinigen (film hygiëne ligbox)
Let op dikke hakken en knieën!!!

## Slide 20: Achterbuis

## Slide 21: Boxbedekking

## Slide 22: Dual waterbed

## Slide 23: Voedervoorziening
Genoeg vreetplaatsen
  1 per koe bij beperkt voeren
  0,5 per koe bij onbeperkt voeren
  0,7 per koe bij AMS

## Slide 24: Voerhek

## Slide 25: Voerhek
Breedte minimaal 0,65 m
Voerstoep (ivm mestschuif)
Bij renovatie kantelen

## Slide 26: Bedieningsmogelijkheden voerhek
Zelfsluitend
Veiligheidsstand
Ontgrendeling door druktoets
Centraal sluiten en openen
film veiligheidsvoerhek

## Slide 27: Zelfsluitend voerhek

## Slide 28: Buizenvoerhek

## Slide 29: Diagonaal voerhek voor de kalfjes

## Slide 30: Veiligheidsvoerhek

## Slide 31: Weelink-voerhek
Film

## Slide 32: Voergang en voergoot
Breedte 5-6 m
Aslast 15 ton
Makkelijk te reinigen
Bestand tegen zuren
10-12 cm boven roosterpeil
Niet te glad op loopgedeelte

## Slide 33: Automatisch voeren
Compacter bouwen(2-3m voergang)
Voerkeuken
Gemengd voeren
Meerdere malen kleine porties
Verschillende productiegroepen
1 vreetplek per 2-2,5 koeien

## Slide 34: Omgeving(lucht, licht en geluid)
Lucht
  Temperatuur (filmpje hittestress) koudestress
  Luchtsnelheid, bepaald door:
    Dakconstructie
    Ventilatie openingen
    Oriëntatie op windrichting
    (mag niet te hoog (comfort en emissie) en te laag(verversing) zijn)
  Luchtkwaliteit (stof, CO2, ammoniak, methaan, blauwzuurgas en zwavelwatersof)
    Bij mixen voldoende ventileren en koeien aan voerhek
Licht (via zijwanden en dak)

## Slide 35: Stalklimaat
Op elk bedrijf anders
Een rol speelt:
  Ventilatie (niet te veel ivm emissie en comfort)
    Meestal natuurlijke
    Nokventilatie: schoorsteenwerking rookproef
    Afstemming inlaat-/nokopening (inlaat is 150% van de uitlaat)
    Dwarsventilatie
    Windbreekgaas
    Verstelbaar zeil
    Groter volume, klimaat beter beheersbaar
    Mechanische ventilatie ooit nodig
    Dakisolatie voor zomerdag
  Andere gebouwen
  Bomen

## Slide 36: Schoolopdracht
Maak schoolopdracht 4.2 lucht in de stal

## Slide 37: Licht
melkveetip licht
Nodig om te kunnen zien
16 uur licht, 8 uur donker ( voor prod + vruchtb.h.)
Lichtintensiteit 150-200 lux per m2
Let op kleur (rood ‘s nachts)
Let op kosten
Momenteel veel hogedruk natriumlampen

## Slide 38: Drinkwater
Per 2o koeien 1 grote waterbak (2-3m)
Per 15 koeien 1 sneldrinker
Goed toegankelijk en ongestoord drinken
Na de melkstal
Dicht bij voergang
85 cm boven roostervloer
Voorkom vervuiling
Makkelijke en regelmatige reiniging gewenst

## Slide 39: Afzonderingsruimtes (3-4%)
Visueel contact moet wel mogelijk zijn
Afkalfstal
Ziekenboeg

## Slide 41: Krachtvoerbox
Vrij toegankelijk
Niet makkelijk te blokkeren
Evt. afsluitbaar hekje (achter en voor!)
Max. 250 kg krachtvoer per box per dag

## Slide 42: Voetbad en borstels
Voetbad
  300 x 80 x 15 cm
  Iedere klauw 2x onder
Borstels
  Ivm ongedierte en stof
  1 per 50 koeien