## Slide 1: Kunstmeststrooien

## Slide 2: Soorten
– centrifugaalstrooiers
– pendelstrooiers
– pneumatische strooiers

## Slide 3: pendelstrooiers

## Slide 4
Werkbreedte 2 – 15 meter
Strooibeeld

## Slide 5: centrifugaalstrooiers

## Slide 6
Werkbreedte 6 – 45 meter
Strooibeeld

## Slide 7: pneumatische strooiers

## Slide 8
Werkbreedte tot 24 meter
Strooibeeld

## Slide 9: Strooibeeld

## Slide 10: Verkeerde afstelling

## Slide 11: Waar opletten bij het kunstmeststrooien
- Juiste toerental - Juiste snelheid - Gelijke openingen dosering - Goede aanbouwhoogte - Strooier schoon maken - Let op de wind

## Slide 13: Bemesting
Basisbemesting: hiervan is sprake als er geen gewas op het veld staat.
Bijbemesting > 55 cm.: hiervan is sprake als er een gewas op het veld staat en het mogelijk is om de strooischijven meer dan 55 cm. boven het gewas te heffen.
Bijbemesting < 55 cm.: hiervan is sprake als er een gewas op het veld staat en het NIET mogelijk is om de strooischijven meer dan 55 cm. boven het gewas te heffen.

## Slide 14: Afdraaiproef
Afdraaiproef
Bij een afdraaiproef wordt bij een vooraf ingestelde stand van de doseerschuif bekeken of de hoeveelheid kunstmest die er uitstroomt juist is.

## Slide 15: Kantstrooien
Kant-af strooien
Er wordt langs de perceelsrand gereden en is er een scherpe begrenzing van het
gestrooide.
-Voordeel: geen kunstmest in het oppervlakte water of naast gelegen perceel
-Nadeel: extra spoor in het gewas

## Slide 16: Kantstrooien
kant-opstrooien
Er kan door de evt. spuitsporen gereden worden, maar is de begrenzing minder nauwkeurig
-Voordeel: geen extra spoor in het gewas
-Nadeel: Kans dat er kunstmest in het oppervlakte water of naast gelegen perceel

## Slide 17: de zeefrangemeter
Goede kunstmest heeft een korrelgrootteverdeling die ligt tussen de 2.00 en 4.75 mm.

## Slide 21: De korrelhardheidsmeter
Goede kunstmest kan tegen een stootje van minstens 4 kg.