## Slide 1: Bloeddruk
E. Flink 2017

## Slide 2: Doel van de les:
Theorie:
Bloeddruk observeren en rapporteren
Maatregelen treffen bij afwijkende waarden
Praktijk:
Op juiste wijze bloeddruk opnemen en bewaken.

## Slide 3: Wie weet zijn eigen bloeddruk?
Hoe gemeten?
Reden van meting?

## Slide 4: Bloeddruk
Wat is de bloeddruk?
Druk waarmee bloed tegen bloedvat drukt.
Maximale druk = bovendruk = systolische druk
Minimale druk = onderdruk = diastolische druk
Bij hart het hoogst.
Hoe verder van hart, hoe lager.

## Slide 5: Riva Rocci = RR
Uitvinder van de bloeddruk.
Met behulp van kwikkolom.
Waarde uitgedrukt in “mm Hg”

## Slide 6: Bloeddruk
Voorzorg:
Op de hoogte van eerdere waarden.
Inschatten van de verwachtte waarden.

## Slide 7: Observatie
Routine matig: opname, operaties.
Redenen:
hoge bloeddruk
bepaalde medicijnen
lage bloeddruk
bloeding
shock

## Slide 8: Normaal waarden
120/80 mm/Hg gemiddeld of 100 + leeftijd
Alert zijn op onderdruk
95 – 99 mmHg: licht verhoogd
100 – 104 mmHg: matig verhoogd
> 105 mmHg: ernstig verhoogd

## Slide 9: Hypertensie
= Hoge bloeddruk
Oorzaak achterhalen
Persoonlijke omstandigheden hier in mee nemen Bv. stress, witte jassen fenomeen
Zelf testers
Bovendruk:
RR stijgt met de leeftijd
Richtlijn: 100 + leeftijd

## Slide 10: Hypotensie
= lage bloeddruk
Oorzaak achterhalen
Persoonlijke situatie
Klachten:
Duizelig
Bleek
Klam aanvoelt
Even buiten bewust zijn (collaberen)

## Slide 11: Bloeddruk meters
Kwikbloeddrukmeter
Klokbloeddrukmeter (met manometer)
Digitale bloeddrukmeter

## Slide 13: Werking bloeddruk meting
Manchet om bovenarm, opblazen
Armslagader dicht gedrukt
Lucht langzaam uit manchet lopen
Bloed weer iets door komen = systole
Verder lucht uit manchet
Bloed volledig weer door = diastole

## Slide 14: Schematische weergave
hoor niets
120 begint te kloppen
Opblazen
en leeglopen blijf je het horen kloppen
van manchet
80 stopt met kloppen
hoor je niets

## Slide 15: Wat hoor je

## Slide 16: Uitvoeren
Ausculatoire methode
= luistermethode
systolische – en diastolische druk
Palpatoire methode
= pols voelen
alleen systolische druk

## Slide 17: Uitvoeren
Informeer de zv: rustig en gemakkelijk zitten, niet praten
Arm op hart hoogte
Mouw omhoog
Manchet om bovenarm
Slangen hangen vrij
Controleer stethoscoop: aan/uit
Plaats stethoscoop

## Slide 18
Voel de pols
Pomp manchet op tot pols niet meer voelt
dan nog 1 puf extra
Lucht langzaam uit laten lopen
Hoor je hartslag: aflezen = systolische druk
per hartslag 5 mm/Hg zakken
Hoor je geen hartslag meer: aflezen = diastolische druk
Dan vlot manchet leeglaten lopen
Informeer zv over uitslag

## Slide 19: Rapportage
In dossier: observatielijst
Schrijfwijze: …/…. Bv.120/80 mm/Hg
getallen afgerond op vijftallen; 0 of 5

## Slide 20: Wat doen bij afwijkingen?
Klinisch beeld?
Handeling goed uitgevoerd?
Materiaal goed?
Toestand van de zv?
Medicatie?
Collega/arts waarschuwen?

## Slide 21
Vragen ?