## Slide 1: Grond verwerken blz 215

## Slide 2: Grondverwerken machinekeuze
HGM
Wiellader
Dozer

## Slide 3: Machinekeuze
HGM
Grondverwerken over een korte afstand
-verdelen
-omhoog werken
-vullen van sleuven

## Slide 4: Machinekeuze
Wiellader en dozer kunnen grond over een grotere afstand verwerken.
Dozer vooral bij grote projecten

## Slide 5: Grond in depot
Een depot = een plek waar je grond (tijdelijk) opslaat
Bijvoorbeeld het apart leggen van vruchtbare bovengrond. Minimaal 20 cm.

## Slide 6: Grond in depot met HGM

## Slide 7: Storten met dumper
Achteraan beginnen
Mannetje aan mannetje storten
Zo hoog mogelijk
Per rij afwerken

## Slide 8: Grond verwerken met wiellader

## Slide 9: Grond in een sleuf
HGM zet je aan de overzijde van de lossegrond
Brede bak
Geen stenen of puin op de kabel/leiding
Sleufstamper (zo mogelijk)

## Slide 10: Waar moet de grond liggen?

## Slide 11: Rioolbuis
Buis fixeren = vastleggen
Grond in laagjes toevoegen
Verdichten

## Slide 12: Vrij hangende kabel
Zo mogelijk de kabel iets optillen
Links en rechts aanvullen
verdichten

## Slide 13: Inspectieput / kolken

## Slide 14: Inspectieput / kolken

## Slide 15: Inspectieput / kolken
Aandachtspunten
Voorzichtig werken
Rondom aanstorten
In lagen aanvullen

## Slide 16: Aanvullen met wiellader
Gaat wel snel
Laag voor laag aanvullen moeilijker
Eerst HGM dan wiellader kan ook
Route zo kort mogelijk houden
Met wielen verdichten
Iets overhoogte
Zie plaatje blz 223

## Slide 17: Sloot dempen
Geen modder en water opsluiten
Eerst de sloot opschonen
Evt water voor je uit drijven
Einde sloot een dam leggen