## Slide 1: Dunne mest

## Slide 2: Hydraulische roerinrichting
Systeem van mechanische roerder in de tank met hydraulische aandrijving. Dit systeem vermijdt dat mest bezinkt op het traject van de hoeve naar het veld.

## Slide 3: Pneumatische menginrichting
De vacuümpomp wordt gebruikt om lucht in de tankbodem te injecteren. De hierdoor veroorzaakte remous vermijden dat mest verzinkt op het traject van de hoeve naar het veld.

## Slide 4: Geleding van de rugzuigarm
Rugzuigarm geleed op drie elementen. Deze montage maakt het pompen in alle typen tank mogelijk (boven- of ondergronds, bezinkbassin, enz.), zelfs ver van de pomppunt.

## Slide 5: Jumbo zuigarm
Deze montage maakt het pompen mogelijk zonder van de trekker te moeten afstappen. Het pompen kan zowel links als rechts gebeuren.

## Slide 6: Centrifugaalpomp
Voordelen Zeer hoog mengmestdebiet
Weinig slijtage en beperkte onderhoudskosten
Mogelijkheid om dikke mengmest aan te zuigen
Kleine risico op cavitatie
Uitgangsdruk boven 1 bar voor een goede verdeling op grote werkbreedte

## Slide 7: Wormpomp
Voordelen
uitstekend zelfaanzuigend
weinig pulsatie
constante capaciteit en druk
omkeerbare draairichting
onderhoudsarm en eenvoudig
reinigbaar
laag geluidsniveau
breed inzetbaar door vele materiaalkeuzes

## Slide 8: Lobbenpomp
VOORDELEN
• Hogere snelheid bij het vullen/ledigen (volgens pompdebiet)
• Mogelijkheid om dikkere mengmest aan te zuigen dan met
VACUÜMPOMPEN
• Verenigbaarheid met zeer lange leidingen (aanzuigen of verspreidingswerktuig)
• Pompen mogelijk tot meer dan 3,5 m diep
• Standaard uitrusting voor het vermengen
• Perfect lineair debiet
• Uitgangsdruk boven 1 bar voor een goede verdeling op grote werkbreedte
Film onderhoud lobbenpomp:
https://www.youtube.com/watch?v=0lTxcbQhPUo

## Slide 9: Vacuumpomp
VOORDELEN
• Prijs/doeltreffendheid verhouding
• Beperkte slijtage (geen mest in de pomp)
• Beperkte onderhoudskosten
• Grote gebruikersvriendelijkheid