## Slide 1: Algenkweek bij LambWeston / Meijer
Hoe algenkweek mogelijk te maken op het afvalwater van LambWeston Meijer?
Auteur:
Tom Lievense
Aquatische Ecotechnologie

## Slide 2: Opbouw presentatie
Algenkweek
Concept van het project
Oude waterzuiveringsinstallatie
Kwaliteit van het afvalwater
Voorbehandeling van het afvalwater
Praktijk algenkweek
Cases
Aanbevelingen

## Slide 3: Algenkweek
# | Atoom | Molaire Massa | Subtotale Massa | Subtotale Massa
 |  | (g/mol) | (%) | (g/mol)
106 | Koolstof | 12.01 | 53.57 | 1273.13
175 | Waterstof | 1.01 | 7.42 | 176.38
42 | Zuurstof | 16.00 | 28.27 | 671.97
16 | Stikstof | 14.01 | 9.43 | 224.11
1 | Fosfor | 30.97 | 1.30 | 30.97

## Slide 4
Gemeenschappelijk project

## Slide 5: Nieuwe keten
Lozing

## Slide 6
Influent
Effluent
Magnesium oxide
Effluent
Lozing
Biogas
ANPHOS
UASB
Beluchtingstank
Nabezinker
DNT
Beluchtingstank
Effluentkelder
Proceswater

## Slide 7
Influent
Effluent
Magnesium oxide
Effluent
Biogas
ANPHOS
UASB
Algenkweek
Afvalwater niet direct
geschikt voor algenkweek
Lozing
Troebelheid
Hoog organisch gehalte
Hogere bacteriële druk

## Slide 8
Afvalwater niet direct geschikt voor algenteelt
 | UASB-effluent | ANPHOS©-effluent
COD (mg/L) | 1203 ± 531 | 792 ± 498
Bacteriën (kiemgetal) | 140.000 | 400.000
Ntot (mg/L) | 258 ± 72 | 226 ± 78
NH4-N (mg/L) | 204 ± 54 | 168 ± 51
PO4-P (mg/L) | 64 ± 13 | 23,2 ± 2,15
ortho P (mg/L) | - | 8,5 ± 2,2
Silicium (mg/L) | 2,52 | 2,52

## Slide 9
Voorbehandeling afvalwater
Uitvoerbaar en Toepasbaar
  Filtratie
  Ozon behandeling

## Slide 10
Voorbehandeling afvalwater
Filtratie
Ozonbehandeling
 | Onbehandeld | Behandeld | Afname
Stikstof (mg/L) | 222 ± 48 | 188 ± 47 | -15,3%
Fosfaat (mg/L) | 80,1 ± 8,8 | 70,6 ± 17,3 | -11,9%
COD (mg/L) | 1145 ± 100 | 581 ± 113 | -49,3%

## Slide 11
Voorbehandeling afvalwater
Filtratie
Ozonbehandeling
 | Onbehandeld | Behandeld | Afname
Stikstof (mg/L) | 222 ± 48 | 142 ± 4,6 | -36,0%
Fosfaat (mg/L) | 80,1 ± 8,8 | 10,7 ± 0,2 | -86,6%
COD (mg/L) | 1145 ± 100 | 96 ± 20 | -91,6%

## Slide 12
Gemeenschappelijk project
Gesloten systemen zijn betrouwbaarder en beter beheersbaar
Open systemen zijn goedkoper en werken vaak beter
Case 1: Open of gesloten systemen

## Slide 13
Gesloten vs. Opensystemen

## Slide 14
Zuiveringsrendement fotobioreactor
4.115 Liter
61,8%

## Slide 15
Zuiveringsrendement fotobioreactor
 | Volume verversing (L) | Concentratie influent (mg L-1) | Concentratie effluent (mg L-1) | Vracht influent (g) | Vracht effluent (g)
Opstart (dag 0) | 4100 | 42,38 | X | 173,76 | X
Oogst 1 (dag 5) | 2050 | 45,02 | 16,98 | 92,29 | 34,81
Oogst 2 (dag 7) | 2050 | 3,04 | 14,09 | 6,23 | 28,88
Oogst 3 (dag 10) | 2050 | 20,42 | 2,34 | 41,86 | 4,80
Oogst 4 (dag 15) | 2050 | 30,65 | 4,35 | 62,83 | 8,92
Oogst 5 (dag 17) | 2050 | 21,25 | 2,37 | 43,56 | 4,86
Totaal |  |  |  | 420,54 | 82,27
De zuiveringscapaciteit verdeeld over 17 dagen is 19,90 g dag-1. Dit is areale capaciteit van 0,74 g N m-2 dag-1 en een volumetrische capaciteit van 4,85 mg L-1 dag-1.

## Slide 16
Productiviteit fotobioreactor
 | Oogst | Aangroeitijd | Oogstfractie | Drooggewicht | Productiviteit
 | (-) | (dag-1) | (dag-1) | (g L-1) | (mg L-1 dag-1)
Oogst 1 (dag 5) | 0,5 | 1 | 0,50 | 0,14 | 35,0
Oogst 2 (dag 7) | 0,5 | 2 | 0,25 | 0,24 | 60,0
Oogst 3 (dag 10) | 0,5 | 3 | 0,17 | 0,38 | 63,3
Oogst 4 (dag 13) | 0,5 | 3 | 0,17 | 0,41 | 68,3
Oogst 5 (dag 17) | 0,5 | 4 | 0,13 | 0,34* | 43,0
Oogst 6 (dag 19) | 0,6 | 2 | 0,30 | 0,30* | 91,2
Gewogen gemiddelde | 0.51 | 2.50 | 0.21 | 0.33 | 60.3

## Slide 17
Gemeenschappelijk project
Case 2: Zoute teelt
Teelt op zout water levert een aantal praktische problemen op
Alleen zoute algen kunnen worden gebruikt als voedsel voor schelpdieren

## Slide 18
Praktische problemen zoute teelt
1. Hele grote volumes zout water zijn nodig
2. Dit zoute water kan niet in grote hoeveelheden naar de denitrificatie
UASB
ANPHOS
AT
DNT
AT
Effluent
Algen
3. Zoute algen zijn niet per definitie de meest geschikte algen voor waterzuivering

## Slide 19
Enorme (zout)water hoeveelheden
PBR
Afvalwater
Zeewater
Retourwater
PBR-effluent
Verdunnen voor de juiste stikstof concentratie

## Slide 20
Enorme (zout)water hoeveelheden
PBR
Afvalwater
Zeewater
Retourwater
PBR-effluent

## Slide 21
Gemeenschappelijk project
Aanbevelingen
De pilotplant op het terrein van LambWeston Meijer moet een zelfstandig functionerende eenheid worden.

## Slide 22
Gemeenschappelijk project
Aanbevelingen
Een jaar lang operationeel zijn met meerdere systemen

## Slide 23
Gemeenschappelijk project
Aanbevelingen
Probeer algen te kweken bij een zo laag mogelijke saliniteit

## Slide 24
Gemeenschappelijk project
Aanbevelingen
Gebruik open en gesloten systemen

## Slide 25
Gemeenschappelijk project
Aanbevelingen
Maak afspraken hoe ‘zuiver’ een product moet zijn en hoeveel besmetting wordt toegelaten

## Slide 26
Bedankt voor uw aandacht