## Slide 1: Wat is ammoniak? Ammoniak is een sterk ruikend gas; een verbinding van waterstof en stikstof (NH3). Dit gas is aanwezig in mest als afbraakproduct van de consumptie van eiwit. Negentig procent van de ammoniakemissie in Nederland komt uit de landbouw en met name uit mest. Het komt in belangrijke mate vrij in stallen en bij het uitrijden van mest.

## Slide 2: Wat is ammoniakemissie en -depositie?
De uitstoot van ammoniak naar de lucht noemen we emissie.
De ammoniak die in de lucht aanwezig is, komt uiteindelijk weer op het land terecht, dit heet depositie.
Ammoniak is zelf niet zuur, maar basisch.
Na depositie, wordt het door bacteriën omgezet in nitraat (NO3-) (nitrificatie) of door planten opgenomen als ammonium (NH4+)
Beide processen werken verzurend

## Slide 4
Is ammoniak schadelijk?
Depositie van ammoniak op natuurgebieden leidt tot bodemverzuring en tot het verdwijnen van planten die van arme grond houden. Hierdoor verschraalt de biodiversiteit.
Bovendien vormt ammoniak bij hoge concentraties één van de oorzaken van de stank die aan mest verbonden is.
Schadelijke effecten bij mensen ontstaan pas bij het inademen van veel en hoge concentraties ammoniak, denk hierbij aan irritatie van de ogen en luchtwegen.
Verder kan ammoniak met andere deeltjes in de lucht reageren en fijnstof vormen. Hoge concentraties fijnstof kunnen bij mensen tot problemen met luchtwegen leiden.
Bekijk filmpje https://www.youtube.com/watch?v=MALjQxaACzI

## Slide 5
Wat is methaan?
Methaan is een broeikasgas.
Er zijn verschillende soorten broeikasgassen, waaronder koolstofdioxide (CO₂), methaan (CH4), lachgas (N2O) en waterdamp (H2O in gasfase).
Het ene broeikasgas is sterker dan het andere.
Methaan is een sterk broeikasgas: een kilo methaan heeft net zo veel effect op de opwarming van de aarde als 25 kilo koolstofdioxide (CO₂).
(nieuw onderzoeksrapport: CH4 uit vee 4 a 5 maal overschat?)
Van de methaanemissie in Nederland komt twee derde uit de veehouderij.
Binnen de veehouderij is 77% van de uitstoot van methaan afkomstig uit de melkvee- en rundveehouderij en 14% uit de mestopslagen van de varkenshouderij.

## Slide 6
Hoe ontstaat methaan?
Methaan ontstaat bij het:
A. Verteren van voer
Ongeveer 75-80% van het methaan in de veehouderij komt vrij bij het verteren van het voer door micro-organismen in het maagdarmkanaal (pens- en darmfermentatie) van herkauwers, met name runderen.
De koe ademt het methaan uit of laat deze door te boeren ontsnappen: het zogenaamde enterische methaan. Ook andere dieren (en mensen) stoten methaan uit bij vertering van voedsel.
B. Opslaan van mest in de mestopslag.
Ongeveer 20-25% van het methaan uit de veehouderij komt door fermentatie van opgeslagen mest. Fermentatie is het omzetten van mest door aanwezige bacteriën.
Het gaat om mest uit de melkvee-, geiten-, kalver- en varkenshouderij. Het fermenteren van kippenmest veroorzaakt nauwelijks methaan omdat dit van nature een vrij droge meststof is.

## Slide 13: 1. Dierspoor: ras, fokkerij Spreiding tussen koeien in mate van uitstoot van CH4 en NH3 Werk voor CRV !!

## Slide 14
2.Voerspoor:voeding

## Slide 15: 2.Voerspoor:voeding NH3-emissie hoger bij: - hogere dagproductie - hoger ureum-getal - hoger ruw-eiwit niveau

## Slide 17
3. Stal/mestspoor: stal en mest https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/emissiearme-stalsystemen/emissiefactoren-per/map-staltypen/hoofdcategorie

## Slide 19: Onderzoeker Gerrit Stobbelaar “Ammoniakspecialist” - veel twijfel over nut van emissie-arme vloeren - onderzoek: emissie arme vloeren stoten meer NH3 uit!! - onderzoek Wageningen: 18 stallen onderzocht waaronder 6 emissie-arme stallen: traditionele stallen komen uit op 13 kg NH3 volgens RAV lijst is uitstoot 9,5 kg NH3 maar in werkelijkheid gemiddeld 12,5 kg NH3, 2 stallen zelfs > 15 kg NH3 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/12/opnieuw-twijfels-over-emissiearme-vloer

## Slide 20: Stobbelaar: meer winst te behalen met voeding:  minder ruw eiwit geeft minder NH3 emissie voorbeeld: 2 Koeien-en-Kansen-bedrijven met 155 gr re/kg ds scoren in traditionele stal < 10 kg NH3 Ook blijkt mest in beide gevallen evenveel N te bevatten Daarom:  in zetten op voermanagement en niet op roostervloeren

## Slide 21: Stobbelaar: TMR geeft minder NH3 emissie dan krachtvoer via automaat of robot Ureum altijd < 18 houden Eiwitrijke rantsoenen geven schuim op put (nooit schuim op mest bij jongvee of drg mk!) Schuim zorgt voor stijging temperatuur van mest: 15  22 C Warmere mest geeft meer uitstoot van NH3 en ook CH4

## Slide 22: Brabant:  verplichting voor emissie-arme vloeren vanaf 2024  hoge kosten !!  jongvee en vleesvee??  moet de sector dit pikken??