## Slide 1: Elektrisch verbruik en kostprijs
Voorbeeldoefeningen

## Slide 2: Voorbeeldoefening 1
Bereken hoeveel energie volgende toestellen verbruiken.
Een magnetron van 1000 W die 5 minuten werkt (uitgedrukt in kWh)
Een lamp van 60 W die 3 uur werkt (uitgedrukt in J)

## Slide 3: Voorbeeldoefening 1.1 - oplossing
Gegeven: P = 1000 W = 1 kW 1 BC
∆t = 5 min = 5 / 60 h = 0,083333 h 1 BC
Gevraagd: E = ?
Oplossing: E = P . ∆t
E = 1 kW . 0,08333 uur
E = 0,08333 kWh 1 BC
E = 0,08 kWh
Antwoord: De magnetron verbruikt 0,08 kWh aan energie.

## Slide 4: Voorbeeldoefening 1.2 - oplossing
Gegeven: P = 60 W 2 BC
∆t = 3 uur = 3 . 60 s = 180 s 1 BC
Gevraagd: E = ?
Oplossing: E = P . ∆t
E = 60 W . 180 s
E = 60 J/s . 180 s
E = 10 800 J 1 BC
E = 1 . 104 J
Antwoord: De lamp verbruikt 1 . 104 J aan energie.

## Slide 5: Voorbeeldoefening 2
Een straalkachel met een vermogen van 2000 W wordt gedurende 3 uur ingeschakeld.
Bereken de energiekosten als de energieleverancier 0,21 euro aanrekent per kWh.

## Slide 6: Voorbeeldoefening 2 - oplossing
Gegeven: P = 2000 W = 2 kW 1 BC
∆t = 3 uur 1 BC
EP = 0,21 € / kWh
Gevraagd: KP = ?
Oplossing: Stap 1: E = P . ∆t
E = 2 kW . 3 uur
E = 6 kWh 1 BC
Stap 2: KP = E . EP
KP = 6 kWh . 0,21 € / kWh
KP = 1,26 € Merk op: Hier wordt geen rekening gehouden met BC.
Rond het bedrag steeds af naar een betaalbaar bedrag!
Antwoord: De energiekosten om de straalkachel 3 uur te laten werken, bedragen 1,26 €