## Slide 1: Elektrisch vermogen
Voorbeeldoefeningen

## Slide 2: Voorbeeldoefening 1
Door een wafelijzer vloeit bij een aansluiting op 230 V, een stroomsterkte van 5A.
Bereken vermogen van dit wafelijzer.

## Slide 3: Voorbeeldoefening 1 - oplossing
Gegeven: U = 230 V 3 BC
I = 5 A 1 BC
Gevraagd: P = ?
Oplossing: P = U . I
P = 230 V . 5 A
P = 1150 W
P = 1 . 103 W of 1 kW 1 BC
Antwoord: Het wafelijzer heeft een vermogen van 1 . 103 W.

## Slide 4: Voorbeeldoefening 2
Een gloeilamp van 60W is aangesloten op een spanningbron van 230V.
Bereken de stroomsterkte van de stroom die door deze lamp loopt.

## Slide 5: Voorbeeldoefening 2 - oplossing
Gegeven: P = 60 W 2 BC
U = 230 V 3 BC
Gevraagd: I = ?
Oplossing: P = U . I
I = P / I
I = 230 V / 60 W
I = 0,2608695 A 2 BC
I = 0,26 A
Antwoord: De stroomsterkte door de lamp bedraagt 0,26 A.

## Slide 6: Voorbeeldoefening 3
We sluiten een gloeilamp aan van 40 W en één van 100 W – bij eenzelfde spanning (230 V). Door welke lamp vloeit dan de grootste stroomsterkte?

## Slide 7: Voorbeeldoefening 2 - oplossing
Gegeven: P1 = 40 W 2 BC
P2 = 100 W 3 BC
U1 = U2 = 230 V 3 BC
Gevraagd: I1 = ? I2 = ?
Oplossing: P1 = U1 . I1 P2 = U2 . I2
I1 = P1 / U1 I2 = P2 / U2
I1 = 40 W / 230 V I2 = 100 W / 230 V
I1 = 0,1739130 A 2 BC I2 = 0,4347284 A 3 BC
I1 = 0,17 A I2 = 0,435 A
Besluit: Bij een gelijke spanning vloeit door het toestel met het grootste vermogen de
de grootste stroom.