## Slide 1: Kwadrant Profielvak
Planten van een boom

## Slide 2: Kwadrant Profielvak
Boomsoorten
Draadkluit
Kluit
Naaktwortel
container
Maat wordt aangegeven op 1 m hoogte met de omtrek van de stam in cm!!!
10/12 2xv
12/14 2xv
14/16 2xv
16/18 2xv
18/20 3xv
20/25 3xv

## Slide 3: Kwadrant Profielvak
Aanplanttijd bomen
Draadkluit (vaak de kleine maten)---- nov t/m eind feb.
Bomen met kluit of draad kluit. ---- Okt t/m april (mei)
Bomen zonder kluit, in rustperiode, nov t/m maart, behalve als het vriest.
Bomen als groeikluit of in pot---- het hele jaar door.

## Slide 4: Kwadrant Profielvak
Planten van een boom
Stap 1
Graaf een ruim plantgat circa 1/3 groter dan de kluit van de boom zodat de wortels zich ook zijwaarts optimaal kunnen ontwikkelen.
Spit de bodem van het plantgat goed los, dit is voor een
goede ontwatering, druk de bodem van het plantgat
voorzichtig aan om een teveel aan nazakken te voorkomen.

## Slide 5: Kwadrant Profielvak
Planten van een boom
Stap 2
Zet altijd een boompaal bij een boom. Twee boompalen is vaak beter!
Graaf altijd een ruim plantgat (de wortels moeten er niet in gepropt worden)
Plaats eerst de boompaal of palen. (80 cm diep, anders houdt de boom de paal vast). Plant daarna de boom.
Doe je dit andersom, dan heb je kans dat je de wortels beschadigd.

## Slide 6: Kwadrant Profielvak
Planten van een boom
Plaats afhankelijk van de grootte van de boom 1 tot 3 onbehandelde boompalen per boom.
Begin altijd met een paal op de kant waar de meeste wind vandaan komt. Doorgaans is dit het Zuid-Westen.
Bij voorkeur boompalen gebruiken met een lengte van 1.40-1.60 en deze voor de helft in de grond plaatsen zodat de bomen op kniehoogte vast zitten. Hierdoor kan de boom nog bewegen wat de aanmaak van sterke wortels bevordert.
De palen na 2 groeiseizoenen verwijderen.

## Slide 7: Kwadrant Profielvak
Planten van een boom
Stap 3
Zet de boom op de juiste hoogte in het plantgat en controleer of de boom niet te diep staat.
Een boom moet je planten en niet begraven. De boom neemt via de wortels zuurstof op.
De bovenkant van de kluit dient 1-2 cm onder of gelijk te zijn aan de rand van het plantgat.
OF
De wortelhals (=verdikking) net boven de grond.
OF
Verkleuring van licht en donker op gelijke hoogte van
maaiveld.

## Slide 8: Kwadrant Profielvak
Planten van een boom
Stap 4
Vul het plantgat voor 1/3 deel op met het mengsel van de uitgekomen grond/potgrond of bomengrond en verdicht de grond middels het aantrappen met de voet.
Zet de boom recht.

## Slide 9: Kwadrant Profielvak
Planten van een boom
Stap 5
Vul het plantgat verder aan met de uitgekomen grond en verdicht de grond licht middels aandrukken met de voet.
Maak de boom vast aan de boompaal met boomband.
Strooi de plantplaats af met hoogwaardige potgrond of aanplantgrond. Dit stimuleert het bodemleven en geeft voldoende voeding voor het eerste groeiseizoen.

## Slide 10: Kwadrant Profielvak
Boomsteun met 1 paal
Eén boompaal per boom kan volstaan en is voldoende om de boom recht te houden.
Zet de paal aan de windzijde; zuidwest ten opzichte van de boom, zodat de boom van de paal wegwaait.
Zorg er voor dat de boompaal minstens 10 cm onder de kruin komt om te vermijden dat takken gaan schuren tegen de paal.

## Slide 11: Kwadrant Profielvak
Boomsteun met 2 palen
Op zeer winderige plaatsen en bij het aanplanten van grote maten, is het aangewezen om 2 of zelfs 3 boompalen per boom te plaatsen.
Voordeel hiervan is o.a. dat de boompalen wat verder van de boom kunnen
worden geplaatst, zodat de kans op beschadiging van de stam door schuren
wordt voorkomen.
Je plaatst de 2 palen op een afstand
van 40 tot 60 cm van elkaar.

## Slide 12: Kwadrant Profielvak
Boomsteun met 3 of 4 palen
De boom bindt je driemaal of viermaal aan (naar elke paal). Zorg er voor dat je de boom niet schuin gaat trekken en dat de stam mooi in het midden tussen de palen staat.

## Slide 13: Kwadrant Profielvak
Kniepaaltje
Voorkomt maaischade bij bomen.

## Slide 14: Kwadrant Profielvak
Paal weghalen na een tijdje……