## Slide 3
Inleiding
03
Korte samenvatting en nieuwe slides. Haal jouw eigen EU Dronebewijs.
Precisielandbouw
26
Hoe je met behulp van drones meer gewas kunt oogsten.
Opdracht
53
Het uitvoeren van een gewasanalyse en maken van een video.
EU Dronebewijs
60
Haal tijdens de Agri Drone Challenge jouw eigen basiscertificaat.

## Slide 4
Precisielandbouw met drones
Tijdens de Agri Drone Challenge ga je met een drone buiten een vlucht uitvoeren.
Agrarische bedrijven gebruiken drones om:
akkers met gewassen in de gaten te houden
sneller in te kunnen grijpen als er iets mis is
de opbrengst van het gewas te verhogen
Een drone is geen wondermiddel. Het is een tool om data te verzamelen en te analyseren. Op basis van een analyse kun je de juiste beslissingen nemen.
Een gewasanalyse uitvoeren is, dankzij een app, niet zo lastig om uit te voeren. Iedereen kan het, jij ook!

## Slide 5
Interessante bedrijven
Welke bedrijven zijn al bezig met precisielandbouw? Klik maar eens op een bedrijf om meer te weten te komen.
Sentera
Verenigde Staten
AgriFly
Nederland
Van den Borne
Nederland
1
2
5
Dronewerkers
Nederland
3
DJI
China
4

## Slide 6
Doel gewasanalyse
Met het gewas op de akker verdien je geld via een oogst.
Het is belangrijk dat je al het gewas kunt oogsten, maar dit lukt lang niet altijd.
Een aantal moeilijkheden:
Toenemende droogte in Nederland
Schadelijke insecten, die het gewas doden
Gewasziekten

## Slide 7
Doel gewasanalyse (2)
Het bedrijf wil dat het gewas gezond blijft.
Als je veel akkers hebt, dan is het handig om snel te zien waar je eventueel moet ingrijpen. Daar gebruik je dus een gewasanalyse voor.
In de volgende slides leggen we uit hoe dit precies werkt.

## Slide 8
Wat is licht?
Gewasanalyse heeft met licht te maken.
Het licht van de zon is een bron voor leven op onze aarde.
Maar wat bedoelen we precies met ‘licht’?
Zonlicht is het zichtbare deel van alle straling die door de zon wordt verspreid. De zon verlicht de aarde.
Op aarde zien wij met onze ogen licht als een witte kleur.
Maar… dat klopt niet helemaal!

## Slide 9
Wat is licht? (2)
Licht bestaat uit verschillende kleuren. Zichtbare kleuren en onzichtbare kleuren.
Met behulp van een prisma kun je bewijzen dat licht uit meerdere kleuren bestaat. Kijk maar.

## Slide 10
Meer over licht
Licht is een elektromagnetische golf, die een aantal keer per seconde op en neer beweegt.
Licht beweegt in héle kleine golfjes. De lichtgolfjes meet je door te kijken naar de afstand tussen de twee toppen van een golf. Deze afstand heet de golflengte. Hoe vaak licht beweegt per seconde wordt frequentie genoemd.

## Slide 11
Meer over licht (2)
Er bestaan langere en kortere golven. Een voorbeeld van een lange golflengte is een radiogolf. Microgolven worden bijvoorbeeld in een magnetron gebruikt. Een röntgenstraal is een hele korte golf. Hoe korter de golflengte is, des te meer (voor mensen schadelijke) energie er inzit.
Zichtbaar licht heeft een golflengte tussen 380 en 740 nanometer, zoals je hiernaast ziet.

## Slide 12
Licht = kleuren
Onze ogen zien golflengte aan voor kleur.
Rood voor de langste golflengte en violet voor de kortste.
Zo heeft de kleur groen een golflengte die varieert tussen 500 en 580 nanometer. Dat zie je hiernaast.
Bij golflengtes onder de 380 nanometer spreken we over ultraviolet licht. Dit is voor gewasanalyse niet relevant.
Bij golflengtes boven 740 nanometer spreekt men van infrarood licht. Dit is voor gewasanalyse interessant.
Voor gewasanalyse gebruiken we licht dat we kunnen zien en licht dat we niet met eigen ogen kunnen zien.

## Slide 13
Gezondheid meten
Licht hebben we nodig voor een gewasanalyse.
Preciezer: het licht dat door het gewas wordt weerkaatst.
Het licht van de zon komt op het blad van het gewas terecht en wordt teruggekaatst de lucht in.
Hiernaast zie je dat je Rood, Groen, Blauw en NIR kunt waarnemen. NIR betekent: bijna infrarood.
Gewas is gezond als er veel bijna infrarood wordt terug-gekaatst. Dit zie je aan de hoogte van de zwarte pijl.
Gezond

## Slide 14
Gezondheid meten (2)
Als er minder bijna infrarood ligt wordt teruggekaatst, dan is er iets met het gewas aan de hand.
Met de camera van de drone kun je dit teruggekaatste licht waarnemen. Deze waarneming leggen we vast met behulp van foto’s.
Gezond
Dood
Niet gezond

## Slide 15
Type sensoren
Om licht te kunnen analyseren heb je een camera nodig.
Een camera noemen we ook wel een sensor.
Er zijn drie soorten sensoren die je kunt gebruiken:
RGB camera Deze camera ziet alleen Rood, Groen en Blauw
Multispectrale camera Deze camera ziet ook bijna infrarood
Thermische camera Deze camera ziet thermisch infrarood
Multispectraal
RGB
Thermisch

## Slide 16
RGB camera
Met een RGB camera kun je een eerste, ruwe schatting maken van of het gewas gezond is. Dit type camera is voor een bedrijf relatief goedkoop om aan te schaffen.
RGB

## Slide 17
Multispectrale camera
Met een duurdere, multispectrale camera kun je de gezondheid van het gewas betrouwbaar meten.
Multispectraal

## Slide 18
Thermische camera
Met thermisch infrarood kun je de temperatuur meten van het gewas. Ook deze camera is duur en handig om vochtstress te ontdekken.
Thermisch

## Slide 19
Vluchtvoorbereiding
Voor de gewasanalyse gaan we uit van een operatie die in de open categorie plaatsvindt.
Als bedrijf moet je je houden aan verschillende eisen:
Piloten moeten de juiste opleiding hebben gevolgd
Het toestel moet zakelijk verzekerd zijn
Je hebt een bedrijfsvergunning nodig
De school vliegt onder een bedrijfsvergunning.

## Slide 20
Vluchtvoorbereiding (2)
Als piloot moet je voldoen aan deze eisen:
Zelfstandig vliegen als gezagvoerder vanaf 16 jaar en ouder, met het juiste certificaat / juiste opleiding
Registratie als operator in een EU database
Kennis over het vlieggebied, actuele omstandigheden (zoals het weer, eventuele zonering)
Zich houden aan alle drone regels en beperkingen
Daarom ga je een vliegplan invullen.
De school vliegt onder een bedrijfsvergunning.

## Slide 21
Vlucht met app
De vlucht voer je uit met de Pix4D app.
Wat betekent dit:
Geautomatiseerde vlucht (met GPS) De app zorgt ervoor dat de drone buiten vliegt
Correct instellen van de app Dit leggen we in een aparte handleiding uit
Opletten tijdens de vlucht Je moet de besturing direct overnemen bij gevaar
Jouw docent is gezagvoerder tijdens de vlucht.

## Slide 22
Vlucht met app (2)
Wat zou er mis kunnen gaan?
Mogelijke botsing met ander luchtverkeer Denk aan een andere drone, vogels enz.
Storing in GPS De drone ‘weet’ niet meer waar hij naar toe vliegt
Storing in het toestel Bijvoorbeeld een motor van de drone valt uit
Jouw docent is gezagvoerder tijdens de vlucht.

## Slide 23
Algoritmes
Met de camera, die aan de drone hangt, maak je foto’s van het gewas. Deze foto’s worden soms ‘live’, maar vaak pas achteraf met behulp van software geanalyseerd.
De software maakt gebruik van een algoritme. Dit is een manier om met behulp van wiskunde iets te berekenen.
In dit geval natuurlijk: de weerkaatsing van het licht.
NDVI algoritme voor een multispectrale foto

## Slide 24
Algoritmes (2)
Weerkaatsing van het licht kun je op verschillende manieren berekenen. Twee bekende manieren:
NDVI (voor multispectrale foto’s)
Bijna infrarood licht (NIR) en Rood worden met elkaar vergeleken, zoals je hiernaast kunt zien.
VARI (voor RGB foto’s)
Er wordt gekeken hoe Groen een foto is.
In de Agri Drone Challenge gebruiken we VARI.
NDVI algoritme voor een multispectrale foto

## Slide 25
Algoritme: VARI
Hoewel NDVI geavanceerder is, zijn er ook meer kosten aan verbonden. Voor een snelle scan voldoet VARI.
De drone die je gaat gebruiken voor de gewasanalyse is een DJI Mavic 2 Pro. Deze zie je hiernaast.
Dit toestel heeft een RGB camera aan boord.

## Slide 26
Algoritme: VARI (2)
De camera heeft als beperking dat je niet meer dan de belangrijkste, zichtbare kleuren (Rood, Groen, Blauw) kunt vastleggen op foto.
Je kunt, na de vlucht, met behulp van het VARI algoritme kijken naar hoe Groen het gewas is. De foto’s van de akker worden eerst door de software aan elkaar geplakt.
Het algoritme rekent automatisch uit hoe groen het gewas is, door de kleuren op de foto met elkaar te vergelijken.
Hoe hoger de waarde, hoe gezonder het gewas is.

## Slide 27
Analyse
De gewasanalyse laat je maken door Pix4D.
Wat betekent dit:
Uploaden foto’s Alle foto’s worden geupload naar een Pix4D server
Algoritme kiezen Selecteer VARI

## Slide 28
Analyse (2)
Resultaat bekijken - Wat zie je? Waar is het gewas groen? Waar niet? - Is het gewas groen of is er sprake van onkruid?
Controleren Is er misschien een fout gemaakt? - Heb je het juiste algoritme gebruikt? - Kun je op de foto’s zien waar er problemen zijn? - Kun je op de akker zien waar er problemen zijn? - Klopt deze informatie met de kleuren van VARI?
Als je een waarneming op het veld kunt combineren met het resultaat van VARI, dan is dit nog betrouwbaarder.

## Slide 29
Conclusie
Na de analyse kun je een conclusie trekken:
Gezondheid gewas Hoe gezond is het gewas op de akker?
Actie nodig Waar op de akker is actie nodig en waarom?
Betrouwbaarheid Hoe betrouwbaar is de meting met VARI?
Denk eerst zelf na over deze vragen. Bespreek het samen en kom tot een gezamenlijk oordeel.

## Slide 30
Precisielandbouw:
Wat kan er meer?
In Nederland is er een Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) waar je nog veel meer bedrijven en andere tools vindt.
1
Zo denk je na en kun je vertellen
Zou je later zelf met drones willen werken? Waarom? Wat vind je van de bedrijven die drones gebruiken? Zou je er willen werken? Waarom?
3
NDVI, VARI en nog meer…
De formules, analyses en kritiek op VARI vind je in dit (Engelstalige) onderzoek. Voor wie meer wil weten over deze algoritmes.
2