## Slide 1: Begroten, offreren, werkplanning maken
2. Inventariseren

## Slide 2: 2. Inventariseren
2.1 Oriëntatie
2.2 Controle van de aangeleverde stukken
2.3 Oppervlakten berekenen
2.4 Bezichtiging van het werk en informatie vastleggen
2.5 Het uitvoeringsplan
2.6 Het wettelijk kader
2.7 Samenvatting
Stellingen
Begroten, offreren, werkplanning maken
2. Inventariseren

## Slide 3: 2.1 Oriëntatie
Inventariseren is de 1e stap
Je controleert de aangeleverde stukken
Je gaat altijd op het werk kijken
Begroten, offreren, werkplanning maken
2. Inventariseren

## Slide 4: 2.2 Controle van de aangeleverde stukken
Heb je alles en is alles duidelijk?
Waar let je op?
Ontwerptekening?
Technische detailtekeningen bouwkundige elementen?
Materialenstaat?
Werkomschrijving van de uit te voeren werkzaamheden?
Begroten, offreren, werkplanning maken
2. Inventariseren

## Slide 5: 2.3 Oppervlakte berekenen
Oppervlaktes terrassen, paden of gazon berekenen in ontwerptekening:
Verdeel de oppervlakte in geometrische vormen
Nummer de verschillende vormen
Bereken per vorm de oppervlakte en schrijf de berekende oppervlakte achter het betreffende nummer
Tel alle oppervlaktes bij elkaar op
Begroten, offreren, werkplanning maken
2. Inventariseren

## Slide 6: 2.3 Oppervlakte berekenen
Onder een verharding ligt een cunet (= een uitgegraven gedeelte in een niet-draagkrachtige grondlaag)
Onder verharding is het zandbed minimaal 10 – 15 cm dik
Bij een slappe ondergrond (klei) is het zandbed 20 cm dik
Zwaar belaste plaatsen (oprit) hebben een zandbed van minimaal 25 cm dik
Als de oppervlakte bekend is, kun je ook de inhoud berekenen
Begroten, offreren, werkplanning maken
2. Inventariseren

## Slide 7: 2.3 Oppervlakte berekenen
Kantopsluiting
Gazon
Vijver
Erfafscheiding
Border
Begroten, offreren, werkplanning maken
2. Inventariseren

## Slide 8: 2.4 Bezichtiging van het werk en informatie vastleggen
Bereikbaarheid van de werkplek voor aan- en afvoer van materieel en materiaal
Aanvragen noodzakelijke vergunningen
De aanwezige grondsoort en bodemstructuur
Begroten, offreren, werkplanning maken
2. Inventariseren

## Slide 9: 2.5 Het uitvoeringsplan
Indelen in rubrieken
Werkvoorbereiding
Grondverzet
Grondbewerking
Verharding
Bouwkundige elementen
Beplantingen
Gazon
Afwerking
Begroten, offreren, werkplanning maken
2. Inventariseren

## Slide 10: 2.6 Het wettelijk kader
Het Burgerlijk Wetboek
Wet Productaansprakelijkheid
Wet Natuurbescherming
Arbowet
KLIC en WION
Begroten, offreren, werkplanning maken
2. Inventariseren

## Slide 11: 2.7 Samenvatting
Inventarisatie: controleer aangeleverde stukken op volledigheid en duidelijkheid
Geen werkomschrijving? Maak er zelf een. Maak juiste berekeningen voor alle onderdelen van project
Ga op werk kijken en leg gevonden informatie vast. Bereikbaarheid werkplek, vergunningen nodig, grondsoort en bodemstructuur
Gegevens compleet? Dan werkzaamheden rubriceren in uitvoeringsplan.
Wet- en regelgeving: Burgerlijk Wetboek, Wet Natuurbescherming, Wet productaansprakelijkheid en Arbowet.
Begroten, offreren, werkplanning maken
2. Inventariseren

## Slide 12: Stellingen
STELLING 1
Een goede inventarisatie levert ook tijdwinst op.
STELLING 2
Wanneer ik een waterleiding raak als particulier ben ik niet aansprakelijk voor de kosten.
Begroten, offreren, werkplanning maken
2. Inventariseren