## Slide 1: Begroten, offreren, werkplanning maken
5. Materiaalkosten

## Slide 2: 5. Materiaalkosten
5.1 Oriëntatie
5.2 Soorten materialen
5.3 Eigenschappen materiaalsoorten
5.4 Inkoopprijs en verkoopprijs van materialen
5.5 Samenvatting
Stellingen
Begroten, offreren, werkplanning maken
5. Materiaalkosten

## Slide 3: 5.1 Oriëntatie
De verschillende materialen die gebruikt worden bij de aanleg van groene projecten, zijn onder te verdelen in dode en levende materialen
Alle materialen hebben eigenschappen waar we rekening mee moeten houden
Als aannemer van projecten koop je materialen in tegen inkoopprijzen
De materialen worden doorverkocht aan de opdrachtgever tegen verkoopprijzen
De winstmarge tussen inkoopprijs en verkoopprijs is van verschillende factoren afhankelijk
Begroten, offreren, werkplanning maken
5. Materiaalkosten

## Slide 4: 5.2 Soorten materialen
Dode en levende materialen
Wanneer je als aannemer materialen hebt ingekocht ben je eigenaar
Als eigenaar ben je verplicht garant te staan voor de kwaliteit van de materialen
Begroten, offreren, werkplanning maken
5. Materiaalkosten

## Slide 5: 5.3 Eigenschappen van materialen
Begroten, offreren, werkplanning maken
5. Materiaalkosten
Notes: Uitlevering: zand 10-12%, normale klei 12-16%, vette klei 30%
Inklink straatzand: 10% meer bestellen en rekening houden met dikte bestratingsmateriaal
Bestratingsmateriaal: grote tegels 10% extra bestellen, kleine waaltjes 5% extra = knip- en snijverlies
Halverharding: dikte materiaal 4 cm, product afronden op hele of halve m3
Graszoden: recht gazon 10% extra, organische lijnen 20% extra
Graszaad: machinaal 1,5-2 kg per are, handmatig 2-3 kg per are
Kantopsluiting: rollaag uitrekenen stuks afhankelijk van grootte klinker, betonnen opsluitbanden per zijde berekenen
Schuttingdelen: standaard maten, bepalen per zijde erfafscheiding
Vlonder: rekenen met standaard maten balken en planken
Pergola: rekenen met standaard maten balken en planken
Tuinhuis: kant en klaar of zelf bouwen
Vijver: prefab of eigen maat, strak of natuurlijk, berekenen folie, kantopsluiting

## Slide 6: 5.4 Inkoopprijs en verkoopprijs materialen
Bij levende materialen heb je als opdrachtnemer te maken met inboet of groeigarantie
De inboet geldt voor één groeiseizoen mits de aannemer de planten zelf geplant heeft
De marge is tussen 50% en 100%
Begroten, offreren, werkplanning maken
5. Materiaalkosten

## Slide 7: 5.4 Inkoopprijs en verkoopprijs materialen
Als aannemer koop je materialen in voor inkoopprijs
Je verkoopt de materialen door aan de opdrachtgever tegen verkoopprijs
Inkoopprijs + winstmarge = verkoopprijs
De winstmarge van dode materialen is afhankelijk van:
  Concurrentiepositie
  Omvang van de opdracht
  Marktwerking
  Schaarste of overvloed van het materiaal
  Benodigde hoeveelheden
Begroten, offreren, werkplanning maken
5. Materiaalkosten

## Slide 8: 5.5 Samenvatting
Bij aanleg groen project gebruik je verschillende materialen: dode en levende materialen.
Alle materialen hebben eigenschappen waarmee je bij verwerken - en begroten - rekening moet houden.
Opdrachtnemer koopt materialen in tegen inkoopprijzen. Verkoopt materialen met winstmarge tegen verkoopprijzen. Wanneer je materialen inkoopt ben je er eigenaar van en sta je ook garant voor kwaliteit.
Winstmarge levende materialen tussen 50 en 100% omdat er groeigarantie op zit.
Winstmarge dode materialen afhankelijk van concurrentiepositie, omvang opdracht, marktwerking, schaarste of overvloed materiaal en benodigde hoeveelheden.
Begroten, offreren, werkplanning maken
5. Materiaalkosten

## Slide 9: Stellingen
STELLING 1
In tijden van recessie kan de winstmarge stijgen.
STELLING 2
In mijn bedrijf zet ik altijd, ongeacht het product, 10% op de adviesprijs van de leverancier. Tenslotte loop ik het risico en niet de leverancier.
Begroten, offreren, werkplanning maken
5. Materiaalkosten