## Slide 1: Persoonlijke verzorging
Het bewaken van de vitale functies
Normale of afwijkende waarden van vitale functies
Notes: Inleiding: Je komt wel eens een zorgvragers tegen die zich niet lekker voelen. Ze hebben bijv. een rood gelaat, en hebben in die nacht erg gezweet. Wat ga je als verzorgende ondernemen?
<number>

## Slide 2: Vitale functies
Zijn van levensbelang
Geven de gezondheidstoestand van de zorgvrager aan
Geeft aanwijzingen over gezondheidsproblemen
Ademhaling - longen
Bewustzijn - hersenen
Circulatie - hart

## Slide 3: Bewaken vitale functies, vijf aspecten
Hartslag
Bloeddruk
Lichaamstemperatuur
Ademhaling
Bewustzijn
Notes: Je bewaakt de vitale functies door te observeren, te meten en te vergelijken. Hoe voelt de huid aan: koud, warm, droog? Je kijkt bijv. naar de nagels (bij blauwe verkleuring 02 tekort) Zorgvrager met overgewicht heeft een rode kleur. Mogelijk verhoogde RR?
<number>

## Slide 4: Meten vitale functies
In rust meten
Regelmatig meten om te kunnen vergelijken
Normaal waarden kunnen per zorgvrager verschillen
Notes: Zorg er dus voor dat je altijd op de hoogte bent van de beginwaarden van een zorgvrager/patient/client
<number>

## Slide 5: Bewustzijn
Een helder en duidelijk besef hebben
Bewustzijnsdaling =
Toestand waarin de scherpte van de waarneming en de reactiesnelheid verminderen
Observeren bewustzijn:
(verwachting) stoornis in bewustzijn
Hersenletsel
Ernstig zieke zv.
Zv. die hard op zijn hoofd is gevallen
Observeren m.b.v. Glasgow comaschaal:
15 punten : volledig bij bewustzijn
≤ 3 : diep comateus

## Slide 6: Glasgow comaschaal
Notes: Extensie: strekken van ledematen. Staan op blz 274 van het boek
<number>

## Slide 7: Ademhaling
Via de longblaasjes wordt zuurstof uit de buitenlucht opgenomen in de bloedbaan en worden afvalstoffen als kooldioxide vanuit de bloedbaan afgegeven aan de lucht die wordt uitgeademd
Aansturing door hersenen, dit gebeurt onbewust
Stoornis in de ademhaling kan voorkomen bij:
Longziekten
Hartproblemen
Hersenletsel
Notes: Als je er niet over nadenkt dan
<number>

## Slide 9: Observatiepunten ademhaling
Frequentie, volwassen 14-18 maal per minuut
Diepte
Gelijkmatigheid
Ritme en regelmaat
Geluiden
Kleur, geen verkleuring (cyanose) van de vingertoppen, lippen en neus
Tellen ademhaling:
Of alleen de inademen of alleen de uitademingen tellen, niet beiden
Notes: <number>

## Slide 10: Observatiepunten afwijkende ademhaling
Frequentie: is verhoogd of verlaagd
Diepte en gelijkmatigheid: oppervlakkig, heel diep of onregelmatig
Ritme en regelmaat:
pauzes tussen de ademhalingen zijn wisselend, onregelmatig
Geluid: hijgend, snurkend, rochelend of piepend
Kleur: blauwe lippen en vingertoppen, de neus is spits en wit

## Slide 11: Hulpademhalingsspieren
Gebruikt men bij ademhalingsmoeilijkheden
Gebruik alle spieren die aan de borstkast zijn bevestigd: spieren in de hals en de neusvleugels

## Slide 12: Circulatie
Bloed vervoert:
  zuurstof
  voedingsstoffen
  afvalstoffen
  Beoordelen d.m.v. de hartslag en de bloeddruk
  Geeft oordeel over functioneren hart en bloedvaten
Notes: Bloed vervoert dit naar het gehele lichaam
<number>

## Slide 13: Polsslag
Binnenkant pols
Andere plaatsen waar slagaders aan de oppervlakte van het lichaam lopen: hals, lies, knieholte
Wordt geregeld door het autonome zenuwstelsel. Hier heb je zelf geen invloed op
Notes: Je meet de pols wanneer er een stoornis is in de hartfunctie. Of wanneer er medicatie is gestart
<number>

## Slide 14: Observatie van normale polsslag
Frequentie : 60-80 slagen per minuut
Gelijkmatigheid : alle slagen zijn even krachtig
Ritme/regelmaat : pauzes zijn even lang en regelmatig
Spanning en volume: hartslag is goed voelbaar, krachtig en gevuld
Notes: <number>

## Slide 15: Observatiepunten afwijkende polsslag
Frequentie verhoogd of verlaagd
Gelijkmatigheid slagen worden niet allemaal even krachtig uitgevoerd
Ritme/ regelmaat pauzes tussen de slagen zijn wisselend,onregelmatig
Spanning en volume hartslag is week of voelt juist erg hard aan

## Slide 16: Bloeddruk
de druk waarmee het bloed door de vaten stroomt, de druk in de slagaders
meten aan de bovenarm
bloeddruk verdeeld in:
  Systolische bloeddruk of bovendruk
  Diastolische bloeddruk of onderdruk
de hoogte van de bloeddruk is afhankelijk van leeftijd, geslacht, toestand hart- en bloedvaten
Notes: <number>

## Slide 17: Bloeddruk
http://www.youtube.com/watch?v=yrnF2E_DnXs

## Slide 18: filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=N9Uo00EgTT4

## Slide 19: Bloeddruk
Niet beïnvloedbaar
Bovendruk kan verhoogd worden door inspanning, stress of koorts
Wordt lager tijdens de slaap
Wordt verhoogd door sterke emoties of lichamelijke beweging
Voorkeur meten in rust
Geeft informatie over de toestand van de circulatie, functioneren van hart en bloedvaten
Notes: RR is het hoogst wanneer de hartkamer samentrekt om het bloed in de slagaders te pompen (systolische druk) Wanneer de hartkamer ontspant is RR laag (diastolisch)
<number>

## Slide 20: Soort bloeddrukmeters
Kwikbloeddrukmeters
Schadelijk voor milieu en jezelf
Klokbloeddrukmeters
Digitale bloeddrukmeter
  manchet om arm of pols

## Slide 21: Meten RR (Riva Rocci)
Op de hoogte zijn vorige RR
Weten aan welke kant je moet meten
Weten of je liggend of staand moet meten
Andere arm als men een borstamputatie/shunt of afwijkingen heeft
Soms is er verschil tussen links en rechts of liggend en staand

## Slide 22: Hoe meet je de RR?
Manchet glad om de arm of de pols
M.b.v. het pompje, pomp je het manchet op totdat de slagader wordt dichtgedrukt. Dit kun je aan de polsslag voelen of horen m.b.v. een stethoscoop
Hierna manchet langzaam leeg lopen
Op moment dat de pols voor het eerst weer hoorbaar of voelbaar is, lees je de waarde van de RR op de meter: systolische bloeddruk

## Slide 23: Hoe meet je de RR?
Daarna laat je de manchet langzaam verder leeglopen, hartslag niet meer hoorbaar: diastolische bloeddruk
RR wordt weergegeven in “mm Hg”

## Slide 24: Verschillende waarden
Licht verhoogde bloeddruk:
diastole: 95-99 mm Hg
Matig verhoogde bloeddruk:
diastole: 100-104 mm Hg
Ernstig verhoogde bloeddruk:
diastole hoger dan 105 mm Hg
Notes: Mm hg ( millimeter kwikdruk)
<number>

## Slide 25: Hoge bloeddruk / Hypertensie
Diastolische druk belangrijk
Verhoogde diastolische bloeddruk wordt voornamelijk veroorzaakt door lichamelijke problemen

## Slide 26: Verlaagde bloeddruk / hypotensie
Shock
Ernstige bloeding

## Slide 27: Temperatuurregulatie
Wordt geregeld vanuit de hersenen: hypothalamus:
  bij stijging temperatuur  verwijden van bloedvaten van de huid  warmteafgifte wordt vergroot
  zorgt ervoor dat de ademhaling sneller gaat zodat je meer warmte afgeeft

## Slide 28: Lichaamstemperatuur
Lichaam produceert warmte (verbranding voedingsstoffen)
Verliezen van warmte door:
  Transpiratie
  Uitademing
  Uitscheiding van urine en ontlasting

## Slide 29: Wat zegt de lichaamstemperatuur iets over?
Balans warmteproductie en warmteverlies
Veel verbranding
Infectie
Te hoge schildklierwerking
Vaccinatie
Allergische reactie
Te veel warmteverlies ( t.g.v. langdurig in een koude omgeving)
Te weinig warmteverlies t.g.v. uitdroging

## Slide 30: Normaalwaarden
Volwassenen : 36 -37,5
Kinderen : 36,5 – 37,5
‘s ochtends temperatuur lager dan ‘s avonds. Dit komt omdat de stofwisseling ‘s nachts op een lager peil ligt  produceert minder warmte
Notes: Belangrijk is om in de ochtend en in de avond te meten. Stofwisseling is dan op een ander peil.
<number>

## Slide 31: Afwijkende waarden
Verhoging >37,5 – 38
Koorts > 38
Ondertemperatuur: bij volwassene lager dan 36 bij kind lager dan 36,5
Notes: Ondertemperatuur kan ook bij infectie. Je meet wanneer je afwijkingen ziet. Rood en warm aanvoelen. Baby’s kunnen lichaamstemperatuur niet reguleren. Ze verliezen door groot oppervlak veel warmte
<number>

## Slide 32: Plaatsen temperatuurmeting
Rectum in de anus
Axillair onder de oksel
Oraal in de mond
Intra-auraal of tympanisch in het oor

## Slide 33: Verschillende soorten thermometers
Kwikthermometers
Digitale thermometer
Oorthermometer
Strips voorhoofd of onder de tong bij kinderen
Notes: Strips zijn minder nauwkeurig. Wanneer je klaar bent rapporteren
<number>