## Slide 2: Verpleegtechnische handelingen, niveau 4
Thema 8, Ondersteunen bij de ademhaling,
Hoofdstuk 23 : Toedienen van zuurstof

## Slide 3: INHOUD
Fysiologie van de ademhaling
Redenen toediening zuurstof
Verplegen benauwde zorgvrager

## Slide 4: zuurstof
Vrije lucht bestaat uit:
21% zuurstof
78% stikstof
0,03% kooldioxide
0,97% andere gassen
Uitgeademde lucht bevat 17% kooldioxidegehalte

## Slide 5: Diffusie
Omdat de celmembranen doorlaatbaar zijn voor gassen zoals zuurstof en koolstofdioxide, zullen deze stoffen zich via diffusie verplaatsen.
In het bloed zit weinig zuurstof. In de buitenlucht (lucht in de longen) veel zuurstof. Bij diffusie gaat een stof van een hoge concentratie naar een lage concentratie. Zuurstof zal dus van de lucht naar het bloed diffunderen.

## Slide 6: Diffusie

## Slide 7: zuurstoftherapie
Als deze diffusie dus minder werkt, zorgen voor hogere concentratie zuurstof in de longen om de diffusie te vergemakkelijken.

## Slide 8: Ademcentrum
Ademhaling wordt geregeld door de hersenstam
Reageert op:
  Kooldioxidegehalte in het bloed
  Zuurstofgehalte in het bloed
  Zuurgraad van het bloed
  Versnelde stofwisselingprocessen, waardoor het lichaam meer zuurstof nodig heeft

## Slide 9: Hypoxemie
= zuurstoftekort in het bloed.
Zuurstoftekort in het bloed veroorzaakt hypoxie. Dit ontstaat dus doordat er minder diffusie is tussen longen en longvaten.

## Slide 10: Hypoxie kan ontstaan bij
Longaandoeningen: belemmering gasuitwisseling
Hartaandoeningen: verstoorde bloedcirculatie
Neurologische aandoeningen: onvoldoende prikkeling ademhalingsspieren
Vertraagde werking ademcentrum, narcose of intoxicatie
Acute ademnood door verstikking, thoraxletsel of hersenletsel
Ernstige anemie
Notes: Deze aan het einde terug halen en verklaren waarom bij welke aandoening het geven van zuurstof helpt..

## Slide 11: Verschijnselen hypoxie
Matige hypoxie
Verwardheid
Rusteloos
Transpireren
Versnelde pols
Cyanose
Ernstige hypoxie
Lethargie (slaapzucht)
Bradycardie
Bradypneu
Geeuwen
Ernstige cyanose
Shock
Coma

## Slide 12: Wat te doen bij Hypoxie?
Stel zorgvrager gerust
Geef voorlichting over het ontstaan van de benauwdheid
Maatregelen: (Afhankelijk van oorzaak)
  Goed ventileerde ruimte
  Houding helpen om beter adem te halen
  Leer zorgvrager diep in te ademen, gevolgd door een rustige lange uitademing
  Help met ophoesten
  Zo nodig de neus- en keelholte uitzuigen in overleg met de arts
  Geef volgens afspraak zuurstof therapie

## Slide 13: Zuurstoftoediening
Risicovolle handeling
Bij ondeskundige toediening loopt zorgvrager gevaar
Medicinaal gas, regels gelden van Wet op de geneesmiddelenvoorziening (WOG): voorschrijven is voorbehouden aan artsen en verloskundigen
Toedienen is geen voorbehouden handeling in de zin van de wet BIG
Verpleegkundige is niet zelfstandig bevoegd
Om de handelingen uit te voeren moet de verpleegkundige zich op basis van opleiding en ervaring bekwaam achten
In noodsituaties wordt iedereen geacht hulp te verlenen
Verpleegkundige neemt bij de uitvoering de algemeen geldende zorgvuldigheidseisen in acht
Op afdelingen waar vaak zuurstof gegeven wordt, zal in de meeste instellingen over gegaan worden tot functionele zelfstandigheids regeling

## Slide 14: Observatiepunten vooraf: ademhaling
Ademfrequentie : tachypneu/bradypneu
Ademritme : regelmatig of onregelmatig
Diepte : oppervlakkig of diep
Ademgeluiden : piepen, fluiten, snurken
Pijn bij ademhalen?
Welke houding neemt de zorgvrager aan?
Gebruik hulpademhalingsspieren
Sprake van cyanose
Spreken met adempauzes

## Slide 15: Materialen en systemen
Zuurstof kan worden geleverd via:
  centraal zuurstofsysteem
  zuurstofcilinder
  Systemen:
  Zuurstofkatheter
  Zuurstofbril
  Zuurstofmasker

## Slide 16: Hulpapparatuur voor centraal zuurstofsysteem
Bevochtigingsreservoir
Flowmeter

## Slide 17: Hulpapparatuur voor zuurstofcilinder
Manometer met reduceerventiel
Bevochtigingsreservoir
Flowmeter

## Slide 18: Manometer
Hiermee kun je berekenen hoeveel minuten zuurstof de cilinder bevat
Geeft de druk aan in de cilinder
Druk wordt uitgedrukt in atmosfeer
  Voorbeeld berekening:
  Zie boek blz. 299
Notes: Zelf nog berekening toevoegen.

## Slide 19: Reduceerventiel
Verlaagt de druk van het uitstroomende gas voordat het naar de flowmeter wordt geleid
Flowmeter is een volumemeter met een drijver
Cijfers op de meter geven aan hoeveel zuurstof per minuut wordt afgegeven
M.b.v. de fijnregelknop stel je het gewenste aantal liters in
De bovenkant van de drijver is het afleespunt

## Slide 20: Bevochtigingsreservoir
Zuurstof wordt vervolgens door het bevochtigingsreservoir ( gedestileerd water) geleid
Zuurstof is een droog gas
Uitgang van het reservoir verbind je met een zuurstofkatheter, zuurstofbril of zuurstofmasker

## Slide 21: High-flowsysteem
Sterke luchtstroom die onder andere uit zuurstof bestaat
De toevoer wordt niet of nauwelijks beïnvloed door de ademhaling van de zorgvrager
Systemen kunnen 60-150 liter lucht per minuut afgeven
Je stelt het systeem in op de waarde van de zuurstofconcentratie in de luchtstroom
Waarde wordt uitgedrukt in FiO2
Voorbeeld: non-breathing zuurstofmasker, wordt meestal gebruikt op een i.c. of spoedeisende hulp

## Slide 22: Low-flowsysteem
Continu een kleine hoeveelheid zuurstof
Gebruikt bij toediening van 1 tot 10 liter zuurstof per minuut
Nadeel: zuurstoftoevoer kun je minder goed afstemmen op de vraag, omdat de zorgvrager kan blijven ademen
Afhankelijk van de ademhaling kan de zuurstofbehoefte wisselen
Voorbeelden:
  Zuurstofmasker
  Zuurstofbril
  Zuurstoftent

## Slide 23: Zuurstofbril
Bestaat uit en flexibele slang die onder de neus ligt met twee uitstroompijpjes die je in de neusgaten van de zorgvrager plaatst
Geeft minder kans op irritatie van de neusslijmvlies
Let op voor drukplekken neusgaten en oren, bril niet te strak vastmaken
Prettiger in gebruik dan de zuurstofkatheter
Neusademhaling met de zuurstofbril leidt tot een hogere zuurstofopname dan de combinatie zuurstofbril en mondademhaling
Notes: Laatste punt uit laten leggen

## Slide 24: Zuurstof bril

## Slide 25: Zuurstofkatheter
Flexibel slangetje met een aantal uitstroomopeningen aan het uiteinde
Breng katheter via een van de neusgaten in
Ligt de katheter te diep kan dit maagdilatatie (maaguitzetting) en braken veroorzaken
Lengte metenpuntje van de neus tot de oorlel
Fixeren losjes aan de neusvleugels
Nadeel: elke 8-24 uur vervangen en wisselen van neusgat, voorkomt drukplekken, maar geeft ook weer extra irritatie van het neusslijmvlies
Zorgvrager kan wel goed door de neus ademhalen

## Slide 26: Zuurstofkatheter

## Slide 27: Zuurstofmaskers, typen
Eenvoudig masker
Partial rebreather
Non-rebreather

## Slide 28: Gebruik zuurstofmasker
http://expertcollegeresources.blob.core.windows.net/assets/media/animations/18.6.6%20gebruiken%20van%20zuurstofmasker.mp4

## Slide 29: Eenvoudig masker
Meest eenvoudige type
Doorzichtig kapje van kunststof
Gaatjes in de zijkant van het masker zorgen voor afvoer van de uitgeademde lucht

## Slide 30: Partial rebreather
Maskers waar een zak aan bevestigd
Zak vangt een deel van de uit geademde lucht op en voegt deze aan de luchtstroom toe. De rest van de uitgeademde lucht wordt door de gaatjes in de zijkant van het masker afgevoerd

## Slide 31: Non-rebreather
Voorkomt dat de zorgvrager buitenlucht inademt, ventielen aan het masker houden dit tegen. Door de ventielen kan de uitgeademde lucht wel ontsnappen
Zuurstofrijke lucht wordt volledig via de apparatuur toegediend
Wordt toegepast bij grote hoeveelheden zuurstof
Niet prettig in gebruik, geeft benauwd gevoel en vormt belemmering in de sociale contacten

## Slide 32: Zuurstoftent
Gemaakt van doorzichtige flexibele kunststof
Luchtsamenstelling in de tent is vochtig en zuurstofrijk
Voordeel een kind kan zich vrij bewegen
Nadeel: zorgvrager is helemaal geïsoleerd

## Slide 33: Voorzorgsmaatregelen
Zuurstof werkt brandbevorderend
Zuurstofverzadiging in directe omgeving
Neem voorzorgsmaatregelen om brand te voorkomen
Geef voorlichting

## Slide 34: Voorzorgsmaatregelen zuurstof gebruik
Aandachtspunten:
Zorg voor lekvrije aansluiting: luister of je een sissend geluid hoort, gebruik zeepsop om lekkages op te sporen
Smeer aansluitpunten en schroefdraad nooit met vette producten in. In combinatie met zuurstof kan dit tot een explosie leiden
Vermijd alle vormen van vuur en vonken

## Slide 35: Voorzorgsmaatregelen zuurstof gebruik
Roken, brandende aanstekers en lucifers en elektrische apparaten zijn een bron van gevaar. Een vonk van een scheerapparaat of een ander elektrisch apparaat kan zuurstof laten ontvlammen
Plaats een zuurstofcilinder nooit in de zon of bij een warmtebron. Het verhoogt de druk in de cilinder
Plaats een zuurstofcilinder altijd onder een houder zodat de cilinder niet kan omvallen. De cilinder zelf zal niet zo snel breken, maar het reduceerventiel en de manometer zijn kwetsbaar
Zie ook boek bladzijde 303

## Slide 36: Begeleiden zorgvrager
Zorgvrager kan angstig zijn voor de eerste keer
Begeleid de zorgvrager
Controleer in het dossier hoeveel zuurstof er toegediend moet worden en op welke manier
Zorg voor een goede houding, halfzittend met ondersteuning door kussens
Denk aan veiligheid: zie vorige dia
Denk aan tijdig vervangen cilinder

## Slide 37: Begeleiden zorgvrager
Belangrijk zorgvrager tijdens zuurstoftoediening goed te blijven observeren.
Kans op Hypoxie.
Kans op hyperoxie.

## Slide 38: Hyperoxie
Te veel aan zuurstof toegediend hebben bij bijvoorbeeld bij het gebruik van hoge zuurstofconcentraties via een zuurstofmakser
Symptomen hyperoxie:
Oorgeruis
Kriebelend gevoel of andere vreemde sensaties aan huid, vingertoppen en tenen
Gezichtstoornissen als schitteringen, lettervervorming of tunnelzicht
Drukkend gevoel op het borstbeen
Hoesten

## Slide 39: Hyperoxie
Opheffen: zuurstofmasker even af doen
Langdurige hyperoxie tast de werking van het zenuwstelsel aan. Dit uit zich in een soort epileptische aanvallen

## Slide 40: Aandachtspunten bij zuurstoftoediening
Let op decubitus bij neus en oor
Mond, neus -en oorverzorging
Controleer regelmatig slangen: fixatie drukpunten
Uitdroging slijmvliezen, extra bevochtigen
Zorgvrager regelmatig laten drinken of op een zuurtje te zuigen
Gebruik lange toedieningslang indien mogelijk