## Slide 1: Molschema
massa
gram
hoeveelheid stof
mol
aantal
Deeltjes
volume
dm3
molariteit
mol/dm3
pH
x M
: M
x NA
: NA
x ρ
: ρ
x V
: V
-log[H+]
10-pH

## Slide 2: Rekenen aan reacties

## Slide 3: Rekenen aan reacties
Rekenen aan reacties bestaat altijd uit 3 stappen
Gegeven massa  mol gegeven stof
Mol gegeven stof  mol gevraagde stof (molverhouding)
Mol gevraagde stof  massa gevraagde stof
H2 + Cl2  2 HCl
Bereken hoeveel gram H2 nodig om 10,0 gram HCl te maken
nHCl = m/Mr = 10,0 / 36,461 = 0,274 mol
nHCl : nH2 = 2 : 1, dus nH2 = 0,137 mol
mH2 = n x Mr = 0,137 x 2,016 = 0,276 gram

## Slide 4: Molariteit
massa
gram
hoeveelheid stof
mol
aantal
Deeltjes
volume
dm3
molariteit
mol/dm3
pH
x M
: M
x NA
: NA
x ρ
: ρ
x V
: V
-log[H+]
10-pH

## Slide 5: Rekenen met molariteit
Bereken de molariteit calciumionen in de calciumchoride oplossing.
nCaCl2 = m / Mr = 3,0 / 110,98 = 0,0270 mol
nCaCl2 : nCa2+ = ! : 1 , dus nCa2+ = 0,0270 mol
[Ca2+] = n / V = 0,0270 / 130 x 10-3 = 0,208 mol / L

## Slide 6: Grenswaarde
massa
gram
hoeveelheid stof
mol
aantal
Deeltjes
volume
dm3
molariteit
mol/dm3
pH
x M
: M
x NA
: NA
x ρ
: ρ
x V
: V
-log[H+]
10-pH

## Slide 7: Berekening grenswaarde
Meyke laat 45,34 mL nagellakremover (=aceton) in haar kamer (6,3x4,6x2,7) op de grond vallen. De nagellakremover verdampt direct. Bereken of de TGG 8-uur grens wordt overschreden.
Maak gebruik van Binas tabel 11 en 97A.
Tabel 11: gegevens van vloeistoffen
Tabel 97A: veiligheid en milieu

## Slide 8: Grenswaarde
Wat is nu de echte vraag?
Bereken de concentratie aceton in mg/m3 en vergelijk dit met de TGG waarde voor 8 uur.
Gegevens:
De TGG voor 8 uur = 1210 mg.m-3 = 1210
Vaceton = 45,34 mL
Vkamer = 6,3x4,6x2,7 = 78,246 m3
ρ = 0,79 x 103 kg.m-3 = 790 = 790 = 790
We kunnen nu de concentratie aceton in uitrekenen, daarna het volume aceton in de massa omrekenen levert de TGG waarde op.
Massa (mg) | 790 | x
Volume (mL) | 1,00 | 45,34
m = (790 x 45,34)/1,00 = 35819 mg
Concentratie = = 457,76 = 4,6 x 102

## Slide 9: Blokschema’s
Wat zijn de belangrijkste vragen bij een blokschema?
Invullen van een blokschema
Afleiden van een reactievergelijking uit woorden of een blokschema
Scheidingstechnieken
Berekening reactiewarmte
Berekenen van de atoomeconomie of de E-factor
Milieuvragen (Binas tabel 97F / ScienceData 38.6 )

## Slide 10: Blokschema’s afmaken (2016-Tv1)

## Slide 11: Blokschema’s

## Slide 12: Blokschema’s reactievergelijkingen

## Slide 13: Blokschema’s scheidingstechniek (2018-TV1)

## Slide 14: Blokschema’s E-factor

## Slide 15: Blokschema’s E-factor
Binas tabel 97F of SciennceData 38.6
E =
Massa gewenste product = 16,043 x = 12,83 u
E = = 3,06
Dus hoe kleiner de E-factor, des te beter voor het milieu

## Slide 16: Examen Tip
Ga op zoek naar het juiste concept en houd je hoofd koel
www.scheikundehavovwo.nl