## Slide 1: 3D besturing van grondverzetmachines
Notes: <number>

## Slide 2: Laser waterpassen

## Slide 3: Total station en verder

## Slide 4: Inhoud
Inleiding GPS
Werking van GPS
Hoe nauwkeurig is GPS
GPS voor grondverzet
Code en Fase
Toepassingen in de praktijk
Afsluiting

## Slide 5: Inleiding GPS
Satelliet navigatie systeem sinds 1960
  Ontworpen door Ministerie van defensie in USA
7 dagen per week & 24 uur per dag wereldwijde dekking
10 tot 20 meter nauwkeurigheid
Landmeetkundig gebruik vraagt:
Nauwkeuriger dan één centimeter

## Slide 6: Inleiding GPS
Minimum samenspel van 24 satellieten
6 baanvlakken onder een hoek van ~ 55°
42 satellieten op 20.000 km. (24 USA+18 R +2 E)
Ca 1 omw. in 12 uur
  nauwkeurigheid
  signaalontvangst
  dekking
  Vanaf ca. 2005

## Slide 7: Werking GPS
Ruimte
Gebruiker
Controle Stations
Diego Garcia
Ascension Is.
Kwajalein
Hawaii
Controle Segment
Colorado Springs
Notes: <number>
Om een duidelijk beeld te krijgen van wat GPS is en hoe het in elkaar zit wil ik het GPS systeem opsplitsen in drie segmenten:
Het ruimtesegment
Het controlesegment
Het gebruikerssegment

## Slide 8: Werken met GPS
  Plaatsbepalen met GPS =
  afstand meten =
  weten waar je precies bent.

## Slide 9: Voordelen van GPS
Accurate 3D plaatsbepaling
Wereld-wijd beschikbaar
Onafhankelijk
van het weer
Oneindig aantal gebruikers
Zichtlijnen
Dynamische plaatsbepaling
Gratis
24 uur per dag
beschikbaar

## Slide 10: Positiebepaling met GPS
Afstand = snelheid x tijd
  Snelheid = snelheid van het licht = 300.000 km / seconde
  “ Reistijd” van een signaal wordt gemeten door een ontvanger.
Positie is snijpunt van afstanden
Tenminste 3 satelliet signalen voor 3-D positie.

## Slide 11: Hoe werkt GPS

## Slide 12: Hoe werkt GPS
Twee bollen snijden op cirkel

## Slide 13: Hoe werkt GPS
Een derde bol raakt de cirkel op twee punten

## Slide 14: Hoe werkt GPS
Een vierde bol zorgt voor een over-bepaling

## Slide 15: Hoe werkt GPS
Referentie
gebruiker
Twee ontvangers ontvangen
  dezelfde signalen
  dezelfde fouten
Referentie op bekend punt
Gemeten positie vergelijken met bekende positie.
In het veld:
Correctie via radio naar machine zenden
        lokale radio
        AM / FM radio
        Bakens
        Omnistar

## Slide 16: RTK Positioning
GPS data wordt vergeleken op twee plaatsen: basis station en machine.
Basis station data wordt verzonden via radio link naar machine
Basis station position + correctie vector = machine positie
Resultaat:
ALLE POSITIES ZIJN RELATIEF AAN BASIS POSITIE.
DUS: rover positie is slechts zo nauwkeurig als de basis positie.

## Slide 17: GPS nauwkeurigheid
Afwijking in meters
Baangegevens
Satelliet Klok
0
20
40
60
80
100
Systeem nauwkeurigheid - DGPS Corrigeerbaar
Atmosfeer
S/A
Begin 2000 uitgeschakeld
DGPS bronnen:
RDS (FM)
Omnistar
Publieke bakens
EGNOS (2004)
GPS netwerk (06)

## Slide 18: GPS nauwkeurigheid
Autonoom 5-15m
DGPS 0.5 - 2m
RTK Float & OmniSTAR HP 10-20cm
RTK vast: 1cm

## Slide 19: Mogelijke fouten bij GPS
Ontvanger klok fout
Verkeerd berekende positie door
Atmosfeer
  Ionosfeer
  Troposfeer
Multipath (reflectie)
Radio frequentie in (RFI) (vervorming)
Menselijke fouten

## Slide 20: Atmospherische storingen
Troposfeer
Ionosfeer
< 10 km
> 10 km
Notes: <number>
Ionosphere is a layer of the atmosphere filled with charged particles that delay the signal from the satellite to the receiver.
Troposphere is the band of weather.
With short baselines, less than ten kilometers, the ionospheric effects are almost equal, and will be canceled out of the solution.
Tropospheric effects are modeled.
The point here is to keep the distance between the base, or first GPS antenna, and rover, or second antenna, within the recommended limit. This limit used to be about 10km / 6 miles, but with MS series firmware V1.31 and higher, it’s now up to about 20km / 12 miles. Point out that it varies with receivers and the software, or firmware, running inside them.

## Slide 21: Multipath
Notes: <number>
Multipath is reflection of a signal, which causes error in the computed ranges. Think of it as the source of “ghosting” that we sometimes see on television, or the noise you sometimes hear on your radio as you sit stationary at an intersection.
In this slide, we combine possible sources of multipath -- notably the body of water and the building -- with possible obstructions to the GPS signal. One major source of multipath is a chain link fence.

## Slide 22: Andere mogelijke oorzaken
  Bomen, vegetatie, hoge gebouwen, bergen blokkeren signalen
  Satelliet geometrie
  Menselijke fouten
Notes: <number>
Note that we saw obstructions in the previous slide -- buildings, hills or mountains, trees -- all these can block the GPS signals. Stay away from obstructions as much as possible.

## Slide 23: Menselijke fout
  Foute meting van antenne-hoogte is de meest voorkomende fout!
Notes: <number>

## Slide 24: Goede Satelliet Geometrie
PDOP = Position Dilution of Precision
PDOP wordt uitgedrukt in een cijfer. Hoe lager, hoe beter
PDOP
< 4 is heel goed voor machine besturing;
< 7 is acceptabel.
Notes: <number>
One major factor in choosing session times is when the satellite configuration is best. Although only 4 satellites are needed to obtain a position with GPS, it is also important where those satellites are in space. That is, what is our satellite geometry? You only want to survey when we have good geometry. [the instructor should now stand in the middle of the room]
The best way to describe good satellite geometry is to imagine a satellite in all four corners of the room. <B> Now imagine a string from each satellite to the top of this pen [or some other object]. <B> Note how I’m not able to vary the position of this pen very much.

## Slide 25: Slechte Satelliet Geometrie
PDOP zou hier >> 7 zijn, slecht dus.
Notes: <number>
[The instructor is still in the middle of the room and using the string/pen analogy]
Here is another analogy of poor satellite geometry. Imagine if all satellites were on one side of the room. <B> Again, note how our position would be able to move freely from side to side. <B>

## Slide 26: Nadelen van GPS
Vereist een relatief open ruimte
Verticale nauwkeurigheid zal niet voldoen aan de nauwkeurigheid voor specifieke werkzaamheden.

## Slide 27: GPS in praktijk
Navigatie
Informatie
  Wat
  Waar
  Hoeveel
  Wanneer
Besturing
  Dozer
  Grader
  scraper

## Slide 28: Werking in de praktijk
Alles begint met Data.
Oftewel een digitaal ontwerp

## Slide 29: Ontwerp naar 3D
Met speciale software maken we van een 2d tekening een 3d model ofwel een DTM

## Slide 30: Machine
Het ontwerp gaat in de controle unit
In de machine en alle gegevens
worden nu getoond op het
beeldscherm bij de machinist.
Hij kan nu aflezen:
Zijn huidige positie in het ontwerp.
Gewenste hoogte en helling.
Richting van het ontwerp.

## Slide 31
http://www.youtube.com/watch?v=xBUHqX8Zn9g&feature=player_detailpage