## Slide 1: Aardrijkskunde Kustbeleid

## Slide 2: Kwetsbaarheid van de kust
Druk op de kust door zee en land:
Druk door zee
zeespiegelstijging:
      absoluut = waterpijl stijgt
      relatief = toename zeespiegel + bodemdaling
bodemdaling door:
      platentektoniek Noordzeebekken
      oxidatie (verbranding) van veen + inklinking klei
      winning aardgas
      Bodemdaling versterkt door de mens  onttrekking van grondwater  grondwaterspiegel komt lager te liggen  veen wordt droger
Effect bodemdaling is afhankelijk van regionale verschillen.

## Slide 3
Druk door land
Door:
      Verstedelijkingsdruk
        Vanuit de Randstad en Deltakust
        Waddenkust heeft te maken met recreatieve druk
      gevolg: bebouwing op buitendijks gebied  in de toekomst moeilijk  verbreding van zeewering niet meer mogelijk
Buitendijks gebied is het gebied op of zelfs zeewaarts van de zeewering.
  Er zijn afspraken over bebouwing langs de kust gemaakt  achterland blijft in veiligheid
Kwetsbaarheid
    bepaald door kans op overstroming
    Gevolgen van een overstroming
Overstroming in Nederland heeft grote economische gevolgen

## Slide 4: Dynamisch handhaven
In Nederland constant kustaangroei en erosie
Nederland nu:
      erosieve periode
      oplossing dynamisch handhaven (d.m.v. nieuw
      kustbeleid)  terug naar de basiskustlijn in 1990

## Slide 5
Zandsuppletie
Zandsuppleties: - zand in kustzone wordt aangevuld  helpt duinen herstellen van schade
- zand komt uit diepere delen van de Noordzee
Zandsuppletie tegenwoordig onder water 
      zee helpt mee met het verspreiden van het zand en
      veroorzaakt minder overlast.

## Slide 6
Dynamisch kustbeheer
Dynamisch kustbeheer
  Zorgen voor een veilige kust, maar wel dat de natuur zo veel mogelijk haar eigen gang kan gaan en het achterliggende gebied in veiligheid blijft.
Door suppletie slijt alleen het suppletiezand weg en niet de rest van het zand (de slijtlaag)  de kust erodeert dan niet verder
Harde kustverdediging: Kust verliest haar natuurlijke beweeglijkheid, kan niet meebewegen, vervormen en op natuurlijke wijze herstellen zoals duinen  in het verleden zijn noodzakelijke ingrepen gedaan om de kust te verdedigen = bolwerkvorming Harde grens tussen land en zee die veel bescherming vergt
Toekomst Nederland: - zeespiegelstijging - zwaardere stormen
- vaker stormen

## Slide 7: De toekomst tegemoet
Zwakke schakels
  Plekken langs de Nederlandse kunst die in de toekomst niet meer aan de veiligheidsnormen zullen voldoen  9
  versterken tegen krachtige golven en zeespiegelstijging
Versterking moet samen gaan met de natuur, het landschap en de recreatie in een gebied.
Nieuwe normering:
  Combinatie van verkleinen van gevolgen en verkleinen van de kans op een overstroming.
    Er is goede is goede communicatie nodig, evacuatieplannen, en voorbereiding op een ramp.

## Slide 8: .