## Slide 1
VCA VOL
Hoofdstuk 6
Elektriciteit, straling, trillingen en lawaai:
risico’s van de techniek
<number>

## Slide 2: 6. Elektriciteit, straling, trillingen en lawaai
6.1 Elektriciteit: gemak en risico’s
6.2 Gevaren van elektriciteit
6.3 Veilig werken met elektriciteit
6.4 Technische veiligheidsmaatregelen
6.5 Elektriciteit in werksituaties
6.6 Statische elektriciteit
6.7 Ioniserende straling
6.8 Niet-ioniserende straling
6.9 Trillingen
6.10 Binnenklimaat en lawaai
<number>

## Slide 3: 6.1 Elektriciteit, gemak en risico’s
<number>
elektriciteit is onmisbaar
maar …
stroom kan doden en brand en explosies veroorzaken
stralingen kunnen effecten geven op afstand
trillingen kunnen de gezondheid bedreigen
lawaai kan ernstige schade toebrengen

## Slide 4: 6.1 Elektriciteit: gemak en risico’s (2)
<number>
elektriciteit is de basis van de industrie, huishouden en entertainment
er is veel ervaring met en er zijn veel voorschriften voor bescherming
door het algemene gebruik en de goede bescherming kunnen we overblijvende risico’s gaan onderschatten

## Slide 5: 6.2 Gevaren van elektriciteit
<number>
elektrocutie
  gedood worden door stroom door je lichaam
verwondingen door vonken en vlambogen
letsel door een elektrische schok
letsel door reflex op een elektrische schok
brand- en explosiegevaar
  ontstekingsbron bij overslag van vonken
  ontbranding door overbelasting van kabels

## Slide 6: Stroom door het lichaam
<number>

## Slide 7: stroom door het lichaam
6.2 Gevaren van elektriciteit (#)
de gevaren van stroom door het lichaam
worden door meerdere factoren bepaald
  spanning (50 Volt, 230 Volt of hoogspanning)
  vochtigheidsgraad van de huid (droog of nat)
  dikte van de huid (een eeltlaag biedt bescherming)
  aanrakingsoppervlak (hoe groter hoe meer stroom)
  isolatieweerstand van de standplaats
    linoleum en een rubbermat hebben een hoge weerstand
    een betonnen vloer heeft een lage weerstand

## Slide 8: stroom door het lichaam (2)
<number>
6.2 Gevaren van elektriciteit (4)
stroom door het lichaam kan op een indirecte
manier leiden tot een ongeval
schrikreactie bij stroomdoorgang, waardoor letsel ontstaat
bij kortsluiting geraakt worden door rondvliegend materiaal
weggeslingerd worden door een drukgolf

## Slide 9: kortsluiting
kortsluiting
vlamboog
  hoogte van de spanning
  stroomsterkte
  bij schakelaars: schakelvonken
bij kortsluiting en/of een vlamboog
  verwonding
  ontstekingsbron
<number>
6.2 Gevaren van elektriciteit (5)

## Slide 10: 6.3 Veilig werken met elektriciteit
ongevaloorzaken
  defecte / ondeugdelijke machines, toestellen, leidingen
  slechte of ontbrekende aardingen
  foute aanleg of montage
  directe of indirecte aanraking van onder spanning staande delen
  onoordeelkundig gebruik van elektrische installaties en/of materialen
samengevat
    onoplettendheid
    onachtzaamheid
    onwetendheid
<number>

## Slide 11: 6.3 Veilig werken met elektriciteit (2)
werkbevoegdheden
werken aan elektrische installaties is aan regels gebonden
bevoegde personen:
  installatieverantwoordelijke (elektrotechnicus)
  werkverantwoordelijke (elektrotechnicus)
  vakbekwaam persoon (elektrotechnicus)
  voldoende onderricht persoon
  niet bevoegd: leek
<number>

## Slide 12: 6.3 Veilig werken met elektriciteit (3)
werkbevoegdheden (2)
  een voldoende onderricht persoon en een leek hebben geen elektrotechnische vakopleiding afgerond
  een voldoende onderrichte persoon heeft van een vakbekwaam persoon een instructie gekregen om zorgvuldig omschreven taken aan een elektrische installatie onder toezicht te mogen uitvoeren
een leek heeft géén instructie ontvangen en mag níet aan een installatie werken
<number>

## Slide 13: 6.4 Technische veiligheidsmaatregelen
fysieke afscherming
isolatie
dubbele isolatie
aardlekbeveiliging
gebruik van zeer lage spanningen
gebruik van elektrische zekeringen
veiligheidsaarding
veilig gereedschap
<number>

## Slide 14: Veiligheidsaarding
veiligheidsaarding is het verbinden van de uitwendige metalen delen van elektrische toestellen met aarde
  bij een defect elektrisch toestel wordt voorkomen dat uitwendige delen onder spanning komen
  aarding aansluiten op bestaand aardnet
aarding van steigers (stellingen)
  als op en/of aan de steigers met een niet-veilige spanning wordt gewerkt
  metalen containers moeten ook geaard worden
<number>

## Slide 15: 6.5 Elektriciteit in werksituaties
aandachtspunten:
aan of op omkastingen moet je kunnen zien of de beveiligingen zijn aangebracht:
  dubbele isolatie
    let op: beveiligt niet tegen indringen van vocht en stof
  beveiliging tegen indringen van vocht (bijv. regen)
  beveiliging tegen indringen van stof
  beveiliging tegen stoten en vallende voorwerpen
<number>

## Slide 16: 6.5 Elektriciteit in werksituaties (2)
visuele inspectie
  vooraf nakijken op goede staat
  check voor gebruik altijd op beschadigingen en afwijkingen
  beschadigd materieel niet gebruiken en afwijkingen melden
gebruik tijdelijke stroominstallatie
  bij bouw- en reparatiewerk
  in de bouwstroomaansluitkast een aardlekschakelaar (30 of 300 mA)
<number>

## Slide 17: 6.5 Elektriciteit in werksituaties (3)
gebruik van voeding- en verlengsnoeren en kabelhaspels
  snoeren afgestemd op de stroomsterkte
    voorkom overbelasting (brandoorzaak)
    controleren of kabels en snoeren geschikt zijn voor het vermogen van de apparaten
  kabelhaspels
    maximale belasting opgerold versus afgerold
  haspel altijd volledig afrollen
  let op struikelgevaar
<number>

## Slide 18: 6.6 Statische elektriciteit
statische elektriciteit is de opbouw van elektrische spanning bij
  opstijgende gas- of dampbellen die turbulentie
  of wervelingen in vloeistoffen veroorzaken
  verf spuiten of andere soortgelijke activiteiten
  wrijven over kunststof
  pneumatisch transport van poeders en korrels
  wrijving door kleding over de huid
  aandrijfriemen (drijfriemen)
  sommige vloeistoffen bij stroming door een kunststofleiding of bij het roeren
  lopen over kunststof vloerbedekking
<number>

## Slide 19: 6.6 Statische elektriciteit (2)
het ontstaan van (zeer) hoge spanningen bij statische elektriciteit is mogelijk, dus gevaarlijk!
  ontlading kan leiden tot vonkoverslag
  elektronische apparatuur kan defect raken
maatregelen om statische elektriciteit te beperken
  pijpleidingen, apparatuur en tanks aarden
  valhoogte van het product beperken (valbuis)
  stroomsnelheid beperken
  bij aarding aansluiten op bestaande aardleidingnet
  antistatisch schoeisel en kleding dragen
<number>

## Slide 20: 6.7 Ioniserende straling
<number>
radioactieve stoffen
natuur
techniek
geneeskunde
kerncentrales
detectie apparatuur
materiaalcontrole
meetapparatuur
ioniserende straling
aantasting weefsel/organen
soort bron
sterkte bron
afstand
route: absorptie / reflectie
sommige gebieden
mijnbouw
olie/gaswinning

## Slide 21: 6.7 Ioniserende straling
<number>
bescherming:
  afstand: borden en afscherming
  PBM
  hygiëne
  verpakkingen gesloten laten
  metingen uitvoeren

## Slide 22: 6.8 Niet-ioniserende straling
geen ionisatie-effecten maar wel schadelijke werking mogelijk
voorbeelden:
  microgolven
  UV-straling en IR-stralen
  zonlicht
  laserstralen
  radiogolven
algemene veiligheidsmaatregelen
  volg instructies en houd afstand
<number>

## Slide 23: 6.9 Trillingen
<number>
(motorische) aandrijving
trilling
overdracht
hand/arm-
trilling
lichaams-
trilling
stoel of vloer van
installatie/ werktuig
handgereedschap
letsel
duur
frequentie
uitslag (amplitude)

## Slide 24: 6.9 Trillingen (2)
<number>
letsel/gezondheidsklachten door trillingen
pijn in handen en armen
gevoelloze vingertoppen
maagklachten
rugklachten
vermoeidheid
hoofdpijn
spierpijn
concentratieverlies
evenwichtstoornis

## Slide 25: 6.9 Trillingen (3)
<number>
preventieve maatregelen
  keuze van nieuwe apparatuur
  demping
  trilling absorberende handschoenen
  alternatieve technieken
  beperking blootstelling (bijv. door taakroulatie)

## Slide 26: 6.10 Binnenklimaat en lawaai
<number>
het werkt beter onder comfortabele omstandigheden,
je blijft langer gezond
klimaatbeheersing
  beleving wordt bepaald door temperatuur, vocht en tocht
verlichting
  werksoort stelt eisen: precisiewerk meer licht
  eigenschappen werknemer: zichtverlies bijvoorbeeld door leeftijd
  kwaliteit verlichting/inrichting (contrasten en spiegelingen)
  onderhoud en vervanging
  wettelijke eisen

## Slide 27: 6.10 Binnenklimaat en lawaai (2)
lawaai is schadelijk geluid…
hard geluid heeft nadelige effecten
  het is hinderlijk
  het kan tijdelijk je gehoor verminderen
  je verstaat mensen slechter
de effecten zijn afhankelijk van
  de sterkte van het geluid
  het soort geluid (hoge of lage tonen)
  de tijdsduur van de blootstelling
<number>

## Slide 28: 6.10 Binnenklimaat en lawaai (3)
mogelijke gevolgen van lawaai
  verstoring van de communicatie tijdens het werk
  niet horen van alarmsignalen of hulpgeroep
  blijvende gehoorschade
  nervositeit
  verminderde concentratie
  vermoeidheid en/of hoofdpijn
  versnelde ademhaling
  maag- en darmklachten
  verhoogde bloeddruk, hartklachten
<number>

## Slide 29: 6.10 Binnenklimaat en lawaai (4)
blijvende gehoorschade
  moeite hebben met hoge tonen of zachte geluiden
  moeite hebben met telefoneren
  moeite hebben met het volgen van een gesprek
  horen van voortdurende fluit-, piep- of bromtonen
  ernstige gezondheidsklachten
  depressiviteit
er is dus alle reden om lawaai serieus aan te pakken
  bronbestrijding
  isolatie
  gehoorbescherming
<number>

## Slide 30: 6.10 Binnenklimaat en lawaai (5)
<number>
geluidssterkte in db(A)
  voor rekenen met geluidsbelasting wordt decibel(A) gebruikt (A staat voor toepassen van een geluidsfilter A dat overeenkomt met het menselijk oor)
  de eenheid decibel bevat een logaritme.
  daardoor gelden andere rekenregels als lineaire eenheden
    verdubbeling van geluid betekent een toename van 3 decibel
    halvering van geluid betekent een vermindering van 3 decibel
bij elke puntbron, dus meestal ook voor geluid, geldt: dubbele afstand: 1/4 van de intensiteit bij geluid is dat dus -6 decibel!