## Slide 1: BASISVEILIGHEID (VCA)
vca 1-6
<number>
LES
Hijsen
&
Hijskranen
Notes: <number>

## Slide 2: Hijsen & Hijskranen
vca 1-6
<number>
Belangrijkste regel: het is verboden te hijsen met iets dat daar niet voor is gemaakt.
Voorbeelden van soorten hijskranen:
* Mobiele kranen
* Bovenloopkranen en portaalkranen
* Autolaadkranen
* Bouwkranen
Definitie: een hijskraan is een werktuig
dat is ingericht en uitgerust is voor het
verplaatsen van vrijhangende lasten
Notes: <number>

## Slide 3
vca 1-6
<number>
Notes: <number>

## Slide 4: Europese machinerichtlijn
vca 1-6
<number>
Alle hijskranen moeten voldoen
aan de Europese
Machinerichtlijn omdat:
* Één onderdeel van de machine kan bewegen
* De machine een aandrijfmechanisme heeft
* De machine heeft een bedieningsschakelaar of vermogensschakelaar
Notes: <number>

## Slide 5: Keuring van hijskranen
vca 1-6
<number>
Het bewijs dat kranen voldoen aan
de wettelijke eisen zoals
vastgelegd in:
* Arbo-besluit
* NEN-normen
* AI bladen Arbeidsinspectie
Bij de kraan behoort Kraanboek,
Hijstabellen en -grafieken en
Certificaten.
Het bewijs dat de kraandrijver
beschikt over de nodige vakkennis:
* Hijsbewijs
* Registratieboekje
Notes: <number>

## Slide 6: Risico’s & Maatregelen
vca 1-6
<number>
Het grootste risico bij hijsen is het
vallen van de last.
De volgende maatregelen dienen te
worden genomen:
* Hijsgereedschap dient gekeurd te zijn en sterk genoeg voor de last
* Communicatie tussen kraandrijver en degene die de last aanslaat en begeleidt (rigger) dient goed te zijn
* Windkracht 6 en meer mag er niet worden gehesen
* Ondergrond moet stevig zijn
* Regelmatig controleren van materieel
Notes: <number>

## Slide 7: Hijsgereedschap, Kettingwerk
vca 1-6
<number>
Onder kettingwerk wordt verstaan:
* Kettingen
* Schalmen
* Haken
* Wartels
* Ringen
* Sluitingen
* Oogbouten
Op kettingwerk dient een maximale
belasting te staan
Notes: <number>

## Slide 8: Certificaat bij kettingwerk
vca 1-6
<number>
Op het certificaat van de hijsketting dient het volgende te staan vermeld:
* Veilige werkbelasting
* Proefbelasting
* Gloeibelasting
* Registratienummer
* Testdatum
Notes: <number>

## Slide 9: Gedragsregels voor Hijskettingen
vca 1-6
<number>
* Draai bouten van sluitingen helemaal aan
* Belast nooit de punt van de haak
* Controleer of de ketting sterk genoeg is voor de last
* Controleer of de ketting niet beschadigd is
* Geen hamer gebruiken
* Tegen scherpe hoeken beschermen
Notes: <number>

## Slide 10
vca 1-6
<number>
D-Sluiting
Harpsluiting
Zweedse haak met
zichzelfsluitende klep
Topschalm
Platenklem
Rijghaak
Rijghaak
Notes: <number>

## Slide 11: Staalkabels
vca 1-6
<number>
De sterkte van de staalkabel hangt af van:
* Samenstelling van de staalkabel
* Dikte van de staalkabel
* Kwaliteit van het staaldraad
* Kwaliteit van de kern
Bij staalkabels horen certificaten en
er gelden een aantal regels voor het
onderhoud:
* Opslaan in droge, goed geventileerde ruimten
* Niet in aanraking laten komen met zuren. logen
* Inspecteren op roest en slijtage
Notes: <number>

## Slide 12: Afkeuren en vernietigen van staalkabels
vca 1-6
<number>
* Rafelige splitsen
* Meerdere draden zijn gebroken (vleeshaken)
* Op één plaats draden gebroken (breuknest)
* Van buiten verbogen of beschadigd
* Roest of slijtage
Notes: <number>

## Slide 13
vca 1-6
<number>
Knik
Breuknest
Vogelnest
Vleeshaken
Notes: <number>

## Slide 14: Stroppen, lengen en hijsbanden
vca 1-6
<number>
Stroppen en lengen:
* Aan beide kanten een lus
* Een strop heeft een grote lus, een leng een kleine lus
* De kern van de stroppen en lengen is van staaldraad
Hijsbanden:
* Gemaakt van kunststof of staaldraad
* Op de hijsband zit een label genaaid
* Hijsband is minimaal 5 cm breed en de ogen moeten minimaal 20 cm groot zijn
Notes: <number>

## Slide 15: Regels bij hijsbanden
vca 1-6
<number>
* Controleer of de hijsband sterk genoeg is voor de last
* Pas op voor scherpe hoeken
* Pas op voor teveel zonlicht
* Controleer de hijsband regelmatig
Notes: <number>

## Slide 16: Afkeuren hijsbanden
vca 1-6
<number>
* Ze zijn ernstig versleten
* Er zitten scheuren in
* Er zitten olie of chemicaliën aan
* Er is iets mis met de metalen onderdelen die aan de hijsband vastzitten (intering, breuk, vervorming, roest)
Als hijsbanden worden
afgekeurd dienen ze te worden
vernietigd
Notes: <number>

## Slide 17: Hijsgereedschappen in samenstellen
vca 1-6
<number>
1000 kg
1000 kg
700 kg
580 kg
520 kg
30 o
60 o
90 o
120 o
Notes: <number>

## Slide 18: Touw
vca 1-6
<number>
Twee soorten touw: natuurvezeltouw
en kunstvezeltouw
De risico’s waar touw aan blootgesteld kan worden:
* Agressieve stoffen en chemicaliën
* IJzerroest en vocht
* Zonlicht en droogte
* Scherpe hoeken aan de randen
Opmerking:
Touw mag niet gebruikt worden voor
lasten die zwaarder zijn dan 1000 kg.
Notes: <number>

## Slide 19: Afkeuren van touw
vca 1-6
<number>
* Slijtage
* Vervuiling met olie en chemicaliën
* Verkleuring door roest
* Beschadiging
* Als er bij het opendraaien van het touw poeder uitkomt
Notes: <number>

## Slide 20: Takels
vca 1-6
<number>
* Takels moeten één keer per jaar worden geïnspecteerd
* Takels moeten regelmatig worden beproefd:
* Na aankoop
* Na een reparatie
* De ketting, eens per 4 jaar
Regels bij het gebruik van takels:
* De haak nooit op de punt belasten
* Takel niet overbelasten en inspecteren voor gebruik
* Bij geconstateerde overbelasting direct laten inspecteren
Opmerking:
Zijdelingse trekkracht is levensgevaarlijk
Notes: <number>

## Slide 21: Tillen
vca 1-6
<number>
* Zorg voor een juiste tilhouding
* Werkgever moet kijken naar de mogelijke gevaren van tillen (RI&E)
* Goede hulpmiddelen aanwezig
(tang, magneet, zuignap)
* Andere werkmethoden (kranen, vorkheftrucks e.d.)
* Good Housekeeping
Notes: <number>

## Slide 22
vca 1-6
<number>
FOUT GOED
Notes: <number>

## Slide 23
vca 1-6
<number>
DENK AAN JE RUG TIL JUIST
Notes: <number>

## Slide 24: Struikelen, uitglijden en verstappen
vca 1-6
<number>
De risico’s kunnen worden weggenomen
door:
* Bronaanpak (ontwerp, reparatie, opruimen, inrichting bouwplaats)
* Markering (kleurmarkering, kleine afzetting zoals palen met kettingen ertussen)
* Persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen e.d.)
De hoofdzaak van struikelen, uitglijden en
verstappen is een niet-egale of
gladde ondergrond
Notes: <number>

## Slide 25: Rupskraan
vca 1-6
<number>
Notes: <number>