## Slide 1: VCA Basisveiligheid Hoofdstuk 5 Elektriciteit en lawaai

## Slide 2: 5. Elektriciteit en lawaai
- risico’s van de techniek –
elektriciteit
is onmisbaar
  verlichting, airco, geluidsinstallatie, tv, computers,
  de meeste gereedschappen zijn elektrisch
stroom kan:
  doden
  brand en explosies veroorzaken
  statische elektriciteit kan ook gevaarlijk zijn
lawaai
lawaaidoofheid is een belangrijke beroepsziekte

## Slide 3: 5. Elektriciteit en lawaai
5.1 Gevaren van elektriciteit
5.2 Veilig werken met elektriciteit
5.3 Technische veiligheidsmaatregelen
5.4 Elektriciteit in werksituaties
5.5 Statische elektriciteit
5.6 Lawaai

## Slide 4: 5.1 Gevaren van elektriciteit en lawaai
elektrocutie
  gedood worden door stroom door je lichaam
verwondingen door vonken en vlambogen
letsel door een elektrische schok
letsel door reflex op een elektrische schok
brand- en explosiegevaar
  ontstekingsbron bij overslag van vonken
  ontbranding door overbelasting van kabels

## Slide 5: Stroom door het lichaam

## Slide 6: Stroom door het lichaam
de gevaren van stroom door het lichaam worden door meerdere invloeden bepaald:
  spanning (50 Volt, 230 Volt of hoogspanning)
  vochtigheidsgraad van de huid (droog of nat)
  dikte van de huid (een eeltlaag biedt bescherming)
  aanrakingsoppervlak (hoe groter hoe meer stroom)
  isolatieweerstand van schoeisel en standplaats
    linoleum en een rubbermat hebben een hoge weerstand
    een betonnen vloer heeft een lage weerstand

## Slide 7: Stroom door het lichaam (2)
stroom door het lichaam kan op een indirecte manier leiden tot een ongeval:
  schrikreactie bij stroomdoorgang, waardoor letsel ontstaat
  bij kortsluiting geraakt worden door rondvliegend materiaal
  weggeslingerd worden door een drukgolf

## Slide 8: Kortsluiting
kortsluiting
vlamboog
  hoogte van de spanning
  stroomsterkte
  bij schakelaars: schakelvonken
bij kortsluiting en/of een vlamboog
  verwonding
  ontstekingsbron

## Slide 9: 5.2 Onveilig werken met elektriciteit
ongevaloorzaken
  defecte / ondeugdelijke machines, toestellen, leidingen
  slechte of ontbrekende aardingen
  foute aanleg of montage
  directe of indirecte aanraking van onder spanning staande delen
  onoordeelkundig gebruik van elektrische installaties en/of materialen
samengevat
  onwetendheid
  onoplettendheid
  onachtzaamheid

## Slide 10: 5.3 Technische veiligheidsmaatregelen
fysieke afscherming
isolatie
dubbele isolatie
aardlekbeveiliging
gebruik van zeer lage spanningen
gebruik van elektrische zekeringen
veiligheidsaarding
veilig gereedschap

## Slide 11: Veiligheidsaarding
veiligheidsaarding is het verbinden van de uitwendige metalen delen van elektrische toestellen met aarde
  bij defect elektrisch toestel wordt voorkomen dat uitwendige delen onder spanning komen
  aarding aansluiten op bestaand aardnet
aarding van steigers (stellingen)
  als op en/of aan de steigers met een niet-veilige spanning wordt gewerkt
  metalen containers moeten ook geaard worden

## Slide 12: 5.4 Elektriciteit in werksituaties
aandachtspunten:
aan of op omkastingen moet je kunnen zien of de beveiligingen zijn aangebracht:
  dubbele isolatie
  let op: beveiligt niet tegen indringen van vocht en stof!
  beveiliging tegen indringen van vocht (bijv. regen)
  beveiliging tegen indringen van stof
  beveiliging tegen stoten en vallende voorwerpen

## Slide 13: 5.4 Elektriciteit in werksituaties (2)
visuele inspectie
  vooraf nakijken op goede staat
  check voor gebruik altijd op beschadigingen en afwijkingen
  beschadigd materieel niet gebruiken en afwijkingen melden
gebruik tijdelijke stroominstallatie
  bij bouw- en reparatiewerk
  in de bouwstroomaansluitkast een aardlekbeveiliging van 300 mA en per uitgaande voeding een van 30 mA

## Slide 14: 5.4 Elektriciteit in werksituaties (3)
gebruik van voeding- en verlengsnoeren en kabelhaspels
  snoeren afgestemd op de stroomsterkte
    voorkom overbelasting (brandoorzaak)
    controleren of kabels en snoeren geschikt zijn voor het vermogen van de apparaten
  kabelhaspels
    maximale belasting opgerold versus afgerold
  haspel altijd volledig afrollen
  let op struikelgevaar

## Slide 15: 5.5 Statische elektriciteit (1)
statische elektriciteit is de opbouw van elektrische spanning bij:
  opstijgende gas- of dampbellen die turbulentie
  of wervelingen in vloeistoffen veroorzaken
  verfspuiten of andere soortgelijke activiteiten
  wrijven over kunststof
  pneumatisch transport van poeders en korrels
  wrijving door kleding over de huid
  aandrijfriemen (drijfriemen)
  sommige vloeistoffen bij stroming door een kunststofleiding of bij het roeren
  lopen over kunststof vloerbedekking

## Slide 16: 5.5 Statische elektriciteit (2)
het ontstaan van (zeer) hoge spanningen bij statische elektriciteit is mogelijk, dus gevaarlijk!
  ontlading kan leiden tot vonkoverslag
  elektronische apparatuur kan defect raken
maatregelen om statische elektriciteit te beperken:
  pijpleidingen, apparatuur en tanks aarden
  valhoogte van het product beperken (valbuis)
  stroomsnelheid beperken
  bij aarding aansluiten op bestaande aardleidingnet
  antistatisch schoeisel en kleding dragen

## Slide 17: 5.6 Lawaai
lawaai is schadelijk geluid…
hard geluid heeft nadelige effecten:
  het is hinderlijk
  het kan tijdelijk je gehoor verminderen
  je verstaat mensen slechter
de effecten zijn afhankelijk van:
  de sterkte van het geluid
  het soort geluid (hoge of lage tonen)
  de tijdsduur van de blootstelling

## Slide 18: 5.6 Lawaai (2)
mogelijke gevolgen van lawaai:
  verstoring van de communicatie tijdens het werk
  niet horen van alarmsignalen of hulpgeroep
  blijvende gehoorschade
  nervositeit
  verminderde concentratie
  vermoeidheid en/of hoofdpijn
  versnelde ademhaling
  maag- en darmklachten
  verhoogde bloeddruk, hartklachten

## Slide 19: 5.6 Lawaai (3)
blijvende gehoorschade:
  moeite hebben met hoge tonen of zachte geluiden
  moeite hebben met telefoneren
  moeite hebben met het volgen van een gesprek
  horen van voortdurende fluit-, piep- of bromtonen
  ernstige gezondheidsklachten
  depressiviteit
er is dus alle reden om lawaai serieus aan te pakken:
  bronbestrijding
  isolatie
  gehoorbescherming