## Slide 1: VCA Basisveiligheid Hoofdstuk 3 Gevaarlijke stoffen

## Slide 2: Directe en sluipende gevaren
gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid en/of voor de omgeving
gevaren verschillen per soort stof
herkennen gevaarlijke stoffen met gevarenetiket en kleurcodes op gascilinders
wat moet je weten om veilig te kunnen werken:
  huishoudelijke stoffen
  stoffen in werksituaties
  biologische stoffen

## Slide 3: Gevaarlijke stoffen
3.1 Indeling gevaarlijke stoffen
3.2 Herkennen van gevaarlijke stoffen
3.3 Gascilinders
3.4 Gassen en dampen herkennen
3.5 Werken met gevaarlijke stoffen
3.6 Stoffen en hun gevaren
3.7 Gezondheidsschade
3.8 Bronbenadering
3.9 Bedrijfsmatige beheersing

## Slide 4: 3.1 Indeling gevaarlijke stoffen
explosief/ontplofbaar
oxiderend
licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar
giftig, zeer giftig
schadelijk
irriterend
bijtend of corrosief
kankerverwekkend
milieugevaarlijk
sensibiliserend
gezondheidsgevaarlijk op lange termijn
gassen onder druk

## Slide 5
3.2 Herkennen van gevaarlijke stoffen en het gevaar
  welke de gevaren van een stof zijn, kun je zien aan het gevarenetiket
  we geven de betekenis van de etiketten en voorbeelden van stoffen met dat gevaar
<number>
<number>
<number>

## Slide 6: Gevarenetiketten
  explosieve stoffen:
    exploderen gemakkelijk, ook zonder inwerking van zuurstof, bijvoorbeeld door een schok of verhitting, zoals bij munitie, TNT, buskruit
  zeer licht en licht ontvlambare stoffen:
    vliegen zeer gemakkelijk in brand, zelfs bij normale omgevingstemperaturen, zoals bijvoorbeeld benzine, aceton
  oxiderende of brandbevorderende stoffen:
    reageren heftig met onder andere ontvlambare stoffen, waarbij veel warmte vrijkomt gevaar voor aantasting van huid, kleding en het ontstaan van brand voorbeelden: waterstofperoxide (zuurstofwater), ozon, zuurstof

## Slide 7: Gevarenetiketten
  zeer giftige en giftige stoffen:
    belangrijke kans op (zeer) ernstige verschijnselen bij inademen, inslikken of contact met de huid. Bv. CO (kolendamp), H2S (zwavelwaterstof), methanol, benzeen
  schadelijke en irriterende stoffen:
    schadelijke stoffen vergelijkbaar met giftige stoffen  verschijnselen minder ernstig dan giftige stoffen gevaar: inademen, inslikken of huidcontact bijvoorbeeld met verf, lak, houtbescherming
    irriterende stoffen hebben beperktere werking; ze kunnen ontstekingen veroorzaken bij contact met huid, ogen, longen en slijmvliezen met bv. ammonia

## Slide 8: Gevarenetiketten
  bijtende/corrosieve stoffen:
    aantasting huid, ogen, longen en kleding bij contact, met bijvoorbeeld zuren, zoals salpeterzuur, zoutzuur en basen (loog), zoals natronloog
  gassen onder druk:
    ontplofbaar bij hitte; bij contact met vloeibaar gas is verbranding mogelijk; door vrijkomend brandbaar gas explosiegevaar, zuurstofverdringing en verstikkingsgevaar voorbeelden: acetyleen, propaan, stikstof
  sensibiliserende stoffen:
    kunnen een allergie veroorzaken bijvoorbeeld bij in aanraking komen met bepaalde harsen en kleurmiddelen, sommige verven, metaalbehandelingsmiddelen, haarkleurmiddelen

## Slide 9
Gevaaretiketten
  gezondheidsschadelijke stoffen (op lange termijn):
    ernstige gevaren met mogelijke gevolgen op lange termijn: kanker, aantasting vruchtbaarheid, miskramen, misvormde baby’s, aantasting organen, longziekten; voorbeelden: asbest, dieselrook, benzeen, formaldehyde, tolueen, aldrin, vinylchloride
  milieugevaarlijke stoffen:
    gevaarlijk voor het milieu en voor dieren, zoals bijvoorbeeld chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) en pesticiden

## Slide 10: Vervoersetiketten
bij de vervoersetiketten van gevaarlijke stoffen gaat het om het gevaar dat tijdens het transport kan optreden
gevaarlijke stoffen die over de weg worden vervoerd, worden aangeduid met een diamant- of ruitvormig gevaarsymbool met de punt omhoog; de kleur is afhankelijk van de categorie
brandbare vaste stof ontplofbare stof

## Slide 11: 3.3 Gascilinders
de inhoud van de gascilinder is te zien aan de kleur op de bovenkant (schouder) van de cilinder

## Slide 12: 3.3 Gascilinders
veiligheidsmaatregelen bij opslag gascilinders:
  cilinders goed vastzetten
  beschermen tegen zonnestralen / weersinvloeden
  afschermen van warmtestralingsbronnen
  batterijen met gasflessen niet op de arbeidsplaats
  opslagruimte goed ventileren
  niet opslaan in of bij kelders en putten
  zuurstof gescheiden houden van brandbare gassen
  zorgen voor aangepaste blusmiddelen en water als koelmiddel vlak bij de opslagruimte

## Slide 13: 3.4 Gassen en dampen herkennen
veel gassen en dampen (verdampte vloeistoffen) hebben geen kleur, maar herken je door geur
als je niets ruikt of ziet, kan er toch gas of damp aanwezig zijn:
  veel gevaarlijke dampen of gassen hebben geen geur of kleur
  de geur van de gevaarlijke stof kan worden gemaskeerd door andere, niet-gevaarlijke stoffen
  niet iedereen kan even goed ruiken; geur is voor iedereen anders... persoonsafhankelijk!

## Slide 14: Reukgrens
of iets sterk ruikt of zwak, hangt af van de concentratie in de lucht
  reukgrens
  lagere concentraties niet met neus waar te nemen
  onder reukgrens kunnen stoffen ook gevaarlijk zijn
sommige gassen of dampen zijn helemaal reukloos
  als ze giftig zijn, is er sprake van een groot probleem, zoals bij koolmonoxide  kolendamp
  jaarlijks vele doden door bijvoorbeeld slecht werkende gasgeiser

## Slide 15: 3.5 Werken met gevaarlijke stoffen
de hoeveelheid van een stof die op en/of in het lichaam terechtkomt, bepaalt het gevaar
gewone stoffen in huis (bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen en verven) kunnen meer schade aanrichten dan een gevaarlijke stof waar je heel voorzichtig mee omgaat

## Slide 16: Aandachtspunten voor veilig werken met gevaarlijke stoffen
voor alle werkzaamheden nagaan:
  welke gevaren er zijn bij de stof(fen) die je gebruikt
  hoe de schadelijke effecten ontstaan
  wat de mogelijke schadelijke gevolgen zijn
  wat de grenzen zijn waarbij gevaar optreedt en hoe je kunt meten of je de gevarengrens passeert
  hoe je risico’s kunt verkleinen
  hoe je jezelf kunt beschermen
  wat je moet doen in noodgevallen

## Slide 17: 3.6 Stoffen en hun gevaren
huishoudelijke stoffen:
ontstoppingsmiddelen
  bijtend, met kans op ernstig oogletsel
verven, vernissen
  mogelijk met organische oplosmiddelen
White Spirit
  (licht)ontvlambaar, bij langdurig gebruik hersenletsel, ontvet de huid
afwasproducten (vaatwasmachine)
  irriterend, kans op oogletsel

## Slide 18: 3.6 Stoffen en hun gevaren (2)

## Slide 19: 3.6 Stoffen en hun gevaren (3)
biologische stoffen
veel verschillende stoffen ‘biologisch’:
  land- en tuinbouw
  voedingsindustrie
vaak vervelende effecten:
  infecties
  vergiftigingen
  allergieën en schimmels
risico’s van natuurlijke stoffen zijn soms ernstig:
  bijvoorbeeld bij champignons (allergie)

## Slide 20: 3.7 Gezondheidsschade
schade van stoffen ontstaat als ze je lichaam raken en vooral als ze je lichaam binnendringen door
  aanraken en spatten van vloeistoffen
  blootstaan aan nevels, dampen en gassen
bedenk dat
  dampen, gassen en nevels gemakkelijk je hele lichaam kunnen bereiken
  een vaste stof in fijne poedervorm bij verstuiven overal je lichaam kan raken
  vloeistoffen in kledingstukken kunnen trekken en dan (eventueel na verdamping) langdurig in contact zijn met de huid

## Slide 21: 3.7 Gezondheidsschade (2)
binnendringen van stoffen in je lichaam

## Slide 22: 3.8 Bronbenadering om schade te voorkomen en te beperken

## Slide 23: 3.9 Bedrijfsmatige beheersing
wanneer gevaarlijke stoffen in de werkomgeving voorkomen, moeten de medewerkers:
  extra oplettend zijn op hun persoonlijke veiligheid en werkgedrag
  reageren op lekkages
  aanvullende maatregelen nemen bij biologische besmettingen

## Slide 24: 3.9.1 Persoonlijke veiligheid
aandacht voor persoonlijke hygiëne en kleding
  eten en drinken in speciale ruimte, vuile werkkleding uittrekken
  handen en gezicht schoonmaken
  goede persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
  wonden/wondjes direct behandelen
  ventilatie of ademhalingsbescherming toepassen
  de concentraties van stoffen in de lucht beperken

## Slide 25: Concentraties
voor veel stoffen is een veilige grenswaarde vastgesteld
als er minder van de stof in de lucht is dan de grenswaarde, is het veilig
regels, condities voor grenswaarden:
  normale situaties
  gezonde werknemers
  gewone werkdagen:
    geen overwerk
    gewone werkweek
    gewone werkomstandigheden
    normale fysieke inspanning

## Slide 26: 3.9.2 Reageren op lekkages
wegwerken van gelekt product
kijken naar de oorzaken en die aanpakken:
  verspreiding van product in de ademlucht
  gevaar voor brand en/of explosie
  milieuverontreiniging
  uitglijden
  slippen van voertuigen
  productverlies

## Slide 27: Lekkages beheersen
regelmatig controleren of de installatie in orde is
alle personeel voor bedieningswerkzaamheden én reparatie goed opleiden:
  elk begin van lekken melden
  voldoende grote lekbakken plaatsen onder tanks
  lekken vakkundig repareren
  gelekt product vakkundig verwijderen
extra aandacht voor belangrijke oorzaken:
  slecht onderhoud van installaties
  slechte montage van flenzen
  foutieve procedure bij overgieten
  lekkende kranen

## Slide 28: 3.9.3 Biologische besmetting
bedreiging door bacteriën, virussen en schimmels kan in sommige omstandigheden toenemen
bij biologische besmettingsdreiging extra preventieve maatregelen nemen:
  inentingen
  extra vaak en intensief handen wassen
  gebruik van beschermingcrèmes
daarnaast gebruikelijke bescherming:
  beschermende kleding
  handbescherming
  oogbescherming bij gevaar voor spatten
  adembescherming