## Slide 1
VCA VOL
Hoofdstuk 10
Lasten verplaatsen:
naderend onheil
<number>

## Slide 2: 10. Lasten verplaatsen
10.1 Verplaatsen in alle richtingen
10.2 Lasten tillen
10.3 Hijsen
10.4 Takelen met een handtakel
10.5 Graven
10.6 Vorkheftrucks
10.7 Palletwagens
<number>

## Slide 3: 10.1 Verplaatsen in alle richtingen
elk bedrijf heeft te maken met transport
  verticaal transport
    tillen, hijsen of heffen
    kranen, takels, heftrucks of palletwagens
  horizontaal transport
    voertuigen, transportbanden, rollenbanen
<number>

## Slide 4: 10.1 Verplaatsen in alle richtingen (2)
er is risico op - soms ernstige - schade aan:
  de last
  de persoon
  het hijswerktuig
  in de buurt aanwezige mensen of installaties
<number>

## Slide 5: 10.2 Tillen van lasten
gevaren bij handmatig tillen en verplaatsen
  rugblessures door verkeerd tillen
  vallen van de last door onvoldoende grip
  goede handvatten of goede uitsparingen zijn nodig
  rugblessures ook op lange termijn mogelijk
  rugblessures zijn een belangrijke reden voor het afkeuren van werknemers
<number>

## Slide 6: 10.2 Tillen van lasten (2)
aandachtspunten bij handmatig tillen en verplaatsen:
  tillen met een rechte rug en gebogen knieën
  de last zo dicht mogelijk tegen het lichaam aan houden
  juiste werkkleding en PBM (schoenen) voorkomen/beperken letsel
<number>

## Slide 7: 10.2 Tillen van lasten (3)
verdere aandachtspunten:
  rustig tillen
  niet meer dan 25 kg
  niet te hoog
  last niet te ver handmatig verplaatsen
  wie tilt, bepaalt eigen tempo
  let op de vloer:
    glad?
    oneffenheden?
    gaten?
<number>

## Slide 8: 10.3 Hijsen
belangrijke gevaren bij het hijsen:
  omvallen van de kraan
  vallen van de last
  geraakt worden door kraan, last of hijsmiddelen
  blikseminslag of omwaaien
wettelijke eisen hijswerktuigen en toebehoren:
  voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn
  gekeurd zijn (keuringsbewijs is aanwezig)
  keuringsgegevens zijn herkenbaar aangebracht
  er is een CE-markering
  de maximale belasting is zichtbaar
<number>

## Slide 9: 10.3 Hijsen (2)
papieren die aanwezig moeten zijn bij de kraan:
  kraanboek
    alle keuringen en onderhoudswerkzaamheden worden opgetekend
  hijstabellen en hijsgrafieken
    welk gewicht op welke afstand mag worden verplaatst
  certificaten
    keuringscertificaten van lieren, takels, hijsmasten, extra kettingen, hijsjuk en ander hijsgereedschap
<number>

## Slide 10: 10.3 Hijsen (3)
veilig hijsen vereist
  kennis van zaken
  bewezen vaardigheid
bedieners van hijswerktuigen moeten deskundigheid kunnen aantonen*
  bij torenkranen, mobiele kranen en heistellingen
  deskundigheidsbewijs (hijsbewijs)
  registratieboekje (o.a. ervaring)
  * met een lastmoment gelijk aan of groter dan 10 tonmeter
<number>

## Slide 11: 10.3 Hijsen (4)
algemene veiligheidsmaatregelen
  toegelaten werkbelasting niet overschrijden
  stempelen
  op de juiste wijze aanslaan
  regelmatige visuele controle van het materieel op beschadigingen en slijtage
  spreidhoek van sprongen zo klein mogelijk (max. 120o)
  max. windkracht 6
  goede communicatie kraandrijver en assistent
  goede afstemming bij de inzet van meerdere hijskranen (kranenplan)
<number>

## Slide 12: 10.3 Hijsen (5)
hijsgereedschappen
  zelfstandig, gecombineerd of in samenstellen
samenstel
  verschillende hijsmiddelen aan elkaar gekoppeld
voordelen van het gebruik van een hijsjuk
  bij last met gecompliceerde afmetingen kan hijsjuk kantelen voorkomen
  voorkomen van te grote spreidhoek
  bij gelijksoortige lasten sneller aanpikken
  kabels hangen recht,
  = geen kans op schuiven
<number>

## Slide 13: 10.3 Hijsen (6)
aandachtspunten bij kettingen:
  uitgerekte of stijf getrokken schalmen afkeuren
  alleen verlengen met speciale koppelschalm en
  bouten van de sluitingen helemaal aandraaien
  tegen scherpe hoeken beschermen
  alleen in lengterichting belasten
  niet te zwaar belasten
<number>

## Slide 14: 10.3 Hijsen (7)
staalkabels
als staalkabel bezwijkt: ernstig gevaar!
  dodelijke slachtoffers
  afgeslagen lichaamsdelen
  zware materiële schade
<number>

## Slide 15: 10.3 Hijsen (8)
veiligheidsmaatregelen staalkabels
  opslaan aan een rek in droge, geventileerde ruimte
  contact met vocht en corrosieve stoffen vermijden
  regelmatig inspecteren
    corrosie (roest)
    slijtage (vleeshaken)
  beschermen tegen scherpe hoeken
  nooit knopen
  nooit gebruiken bij
    slechte splitsen, bij een oog of kabeleinde
    breuknesten
    gebroken strengen
    sterke roestvorming
<number>

## Slide 16: 10.3 Hijsen (9)
hijsbanden
  platte, geweven banden lusvormig
  kunststof met lederen bescherming binnenzijde
  label met aanduiding
    materiaal
    maximale werkbelasting
    Keuringsdatum
hijsbanden zijn praktisch, maar kwetsbaar
    zorgvuldig mee werken
    niet overbelasten
    afkeuren bij slijtage, beschadiging, vervuiling door olie of chemicaliën
    ook afkeuren als het label onleesbaar is
<number>

## Slide 17: 10.4 Takelen met een handtakel
handbediend hijstoestel
  positionering van lasten tijdens hijswerkzaamheden
  als gebruik van een kraan onmogelijk of niet efficiënt is
gevaar bij takelen
  overbelasting
  breuk van onderdeel takel
  schade of bezwijken bevestigingspunt
  schade aan constructie waaraan takel is vastgemaakt
<number>

## Slide 18: 10.4 Takelen met een handtakel (2)
veiligheidsmaatregelen gebruik takel
  voldoende stevige aanslagpunten gebruiken
  voor gebruik inspecteren
  bij defecten terugbrengen en gebreken melden
  niet overbelasten
  hendel nooit met een pijp verlengen
  hijshaak niet op de punt belasten
<number>
Notes: <number>

## Slide 19: 10.5 Graven
gevaren
  elektrocutie bij kabelbreuk
  brand- en explosie bij leidingbreuk
  bedelving bij instortingen (inkalven)
  bodemvervuiling bij leidingbreuk
  instromend water
  verstikking als gassen vrijkomen
  chemische en/of bacteriologische vervuiling van de bodem
<number>

## Slide 20: 10.5 Graven (2)
regels:
  vraag gegevens leidingen/kabels (klic/kadaster)
  meld voorgenomen graafwerk aan klic
  (niet starten zolang er geen gegevens zijn)
  volg aanwijzingen netbeheerder
  check ligging kabels/pijpleidingen met proefsleuven
  niet-getande graafbak laten gebruiken
  opdracht / toezicht op veilig werken
  schade en afwijkende liggingen melden aan netbeheerders/klic/kadaster
<number>

## Slide 21: 10.5 Graven (3)
veiligheidsmaatregelen bij werken in/bij uitgravingen:
  hek rond uitgraving
  uitgravingwand:
    zo nodig stutten
    helling talud aanpassen aan diepte en soort ondergrond
    beschoeiing sluit goed aan bij de rand
  uitgegraven grond op veilige afstand
  voertuigen, materiaal en materieel op veilige afstand
  geen gascilinders in de uitgraving
  vluchtweg: 2 ladders plaatsen
  diepe uitgraving benaderen als besloten ruimte
<number>

## Slide 22: 10.6 Vorkheftrucks
veel ongevallen met heftrucks
ernstige gevolgen;
dodelijke slachtoffers
gevaren
  last kan vallen
  heftruck kan kantelen.
  aanrijden personen, goederen of gebouwen
  bij niet-vakkundig gebruik schade aan:
    heftruck
    de lading
  een heftruck op bijv. dieselolie die binnen wordt gebruikt, vervuilt de in te ademen lucht ernstig
<number>

## Slide 23: 10.6 Vorkheftrucks (2)
aandachtspunten en veiligheidsmaatregelen:
  geen extra contragewicht
  zorgen voor optimaal zicht bestuurder
  geen personen heffen zonder speciale werkbak
  niet hijsen zonder speciaal hulpmiddel
  niet meerijden zonder speciaal ingerichte zitplaats
  rekening houden met personen in de omgeving
  rijbewijs…!
<number>

## Slide 24: 10.7 Palletwagens
<number>
gevaren:
  rugklachten bij verkeerde werkhouding
  pijnlijke schouder en armen door te zware lasten
  bekneld raken van vingers, enkels, voeten en tenen
  vallen van de lading
  aanrijden van personen, goederen, gebouwen
  beschadiging van goederen en uitrusting
aandachtspunten en veiligheidsmaatregelen:
  stabiel laden, last gelijk over vorken verdelen
  egale ondergrond
  genoeg manoeuvreerruimte
  in goede houding duwen of trekken