## Slide 1: VCA Basisveiligheid Hoofdstuk 9 Risicovolle arbeidsplaatsen

## Slide 2: Hoofdstuk 9 Risicovolle arbeidsplaatsen
arbeidsplaats of werkplek:
  is elke plek die bedoeld is om te werken
  óók elke plek waar wórdt gewerkt
werkgever moet zorgen voor veilige werkplek
risicovolle werkplekken zijn werkplekken, waar ongevallen regelmatig een ernstige afloop hebben

## Slide 3: Hoofdstuk 9 Risicovolle arbeidsplaatsen
9.1 Laswerkplek en lassen
9.2 Explosiegevaarlijke zone
9.3 Besloten ruimte
9.4 Werkplekken op hoogte
9.5 Locatie met wand- en vloeropeningen
9.6 Slooplocatie
9.7 Asbestlocatie
9.8 Graaflocatie

## Slide 4: 9.1 Laswerkplek en lassen
gevaren bij elektrisch lassen:
brand en explosie door hittevorming en vonken
verbranding huid of hoornvlies door UV-straling
verblinding door vrijkomende straling
longaandoeningen of vergiftiging door lasrook
lichamelijke klachten door verkeerde werkhouding
elektrocutie

## Slide 5: 9.1.2 Gevaren bij autogeen lassen
cilinder met zuurstof onder druk
zuurstof is brandbevorderend en oxiderend
cilinder met acetyleen of propaan
  beide gassen zijn brandbaar en kunnen explosieve mengsels met lucht vormen
  bij gebruik van acetyleen kans op vlamterugslag door de slang naar de cilinder
  propaan is zwaarder dan lucht
    het blijft hangen in putten, uitgravingen en kelders
    en kan daar explosieve mengsels met lucht vormen

## Slide 6: Veiligheidsmaatregelen bij lassen
werkvergunningensysteem
ventilatie en/of afzuiging van lasrook
persoonlijke bescherming (luchtgeventileerde) laskap,lasschort, laskleding, veiligheidsschoenen
blusmiddelen onder handbereik
lasgordijnen voor bescherming tegen UV- en infraroodstraling

## Slide 7: Veiligheidsmaatregelen bij lassen
aandachtspunten bij autogeen lassen, snijden en
branden met zuurstof en acetyleen / propaan:
acetyleenfles rechtop opslaan of onder een hoek van ten minste 30°
bij gebruik propaan ventileren
  anders continu gas meten
vlamdover tussen acetyleenfles en brander
terugstroombegrenzers op gas- en zuurstofslang van brander
slangbreukbeveiliging

## Slide 8: 9.2 Explosiegevaarlijke zone
concentraties boven LEL zijn mogelijk!
maatregelen ter voorkoming van ontsteking, bijvoorbeeld:
  explosieveilige verlichting en -schakelaars
  gebruik van speciaal gereedschap
  pneumatisch in plaats van elektrisch gereedschap

## Slide 9: 9.3 Besloten ruimte
kenmerken:
nauw
klein
nat
glad
weinig bewegingsruimte
niet bedoeld voor verblijf van personen
nauwelijks natuurlijke ventilatie
toegankelijkheid is lastig
slechte vluchtmogelijkheden
slecht verlicht
struikelgevaar door leidingen en kabels op onverwachte plaatsen

## Slide 10: 9.3 Besloten ruimte (2)
voorbeelden:
opslagreservoirs
tanks
riolen
leidingen
liftschachten
kruipruimten
ook:
las- of soldeertentjes bij diepe uitgraving
vervuilde grond
pijpleidingen

## Slide 11: 9.3.1 Risico’s van een besloten ruimte
verstikking door te weinig zuurstof, benauwdheid,
bewusteloosheid en dood:
verdringing van de zuurstof: door bijvoorbeeld methaan, stikstof, argon en helium
door verbruik van zuurstof: door bijvoorbeeld lassen, roesten, biologische/ bacteriologische reacties
bij te weinig zuurstof: bewusteloosheid of dood
zuurstoftekort voorkomen, (min.19% i.p.v. 21%)
  mechanisch beluchten/onafhankelijke adembescherming
  geen filtermasker gebruiken

## Slide 12: 9.3.1 Risico’s van een besloten ruimte
brand- en/of explosiegevaar:
bij aanwezigheid brandbare stoffen is er sneller explosiegevaar; door de beperkte ruimte, en weinig ventilatie wordt de LEL snel bereikt
brandbare stoffen kunnen ook vrijkomen uit materialen of bij verwijdering van roestlagen
ontsteking kan plaatsvinden door open vuur of vonken
bij meer dan 21% zuurstof in de lucht is er extra risico
extra zuurstof of brandbare gassen, kunnen vrijkomen door lekken uit leidingen of flessen: daarom flessen buiten de (besloten) ruimte houden, slangbreuk-beveiliging toepassen
  bij pauzes etc. altijd slangen verwijderen

## Slide 13: 9.3.1 Risico’s van een besloten ruimte (2)
elektrocutie:
  door slechte ventilatie hogere lichaamstemperatuur
  hogere vochtigheid, geeft meer geleiding
  dus:
  elektrische apparatuur spanningsvrij maken
  bij geleidende wanden: veilige spanning toepassen
vergiftiging:
  bij bepaalde dosis giftige stof
  in beperkte ruimte en bij verminderde ventilatie wordt de veilige grens sneller bereikt

## Slide 14: 9.3.2 Veiligheidsmaatregelen vooraf
voor binnentreden van de ruimte zorgen voor:
waarschuwingsborden tegen onbevoegden
dat leidingen zijn afgeblind of losgekoppeld
adequate luchtverversing
zuurstofpercentage > 19%
concentratie gasmengsel < 10% van de LEL
concentratie giftige stoffen of dampen < grenswaarde
risicoverhogende componenten veiligstellen en vergrendelen

## Slide 15: 9.3.3. Toegang tot een besloten ruimte
vergunning verlenen voor toegang als:
ruimte schoon en droog is
alle maatregelen zijn getroffen
er een geldige werkvergunning of een schriftelijke vrijgave is
betreders ten minste 18 jaar zijn
er sprake is van permanente observatie/toezicht door een mangatwacht of veiligheidswacht

## Slide 16: 9.3.4. Metingen uitvoeren
explosiemetingen
zuurstofgehalte
concentratie van giftige stoffen
  deskundig persoon
  vertrouw nooit alléén op je neus….
  op meerdere plaatsen meten
  regelmatig (periodiek) herhalen
  of continu meten, bijv. meetapparaat dat altijd aanstaat

## Slide 17: 9.3.5. Toezicht
besloten ruimte met gevaar voor verstikking,
bedwelming, brand en explosie of vergiftiging
toezicht uitgevoerd door een veiligheidswacht:
  blijft altijd buiten de besloten ruimte
  mag alleen weg als er een vervanger is
  oefent permanent toezicht uit
  houdt contact met de personen binnen
  zorgt voor het alarmeren van hulpverlening
  controleert ook de ventilatie
veiligheidswacht moet aantoonbaar deskundig zijn

## Slide 18: 9.3.6. Veilig werken in een besloten ruimte
het werk wordt optimaal voorbereid
de verblijfsduur in de ruimte is zo kort mogelijk
aandachtspunten
ventilatie
persoonlijke bescherming
gebruik van gassen
las- en snijwerkzaamheden
verfwerk

## Slide 19: 9.3.6. Veilig werken in een besloten ruimte (2)
ventilatie:
natuurlijke ventilatie
  bijvoorbeeld in riolen vooraf riooldeksels verwijderen
mechanische ventilatie
  ventilatoren
  plaatselijke afzuiging

## Slide 20: 9.3.6. Veilig werken in een besloten ruimte (3)
extra persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM):
onafhankelijke adembescherming (geen filtermaskers) als:
  gevaarlijke gassen/dampen boven de grenswaarde
  te laag zuurstofpercentage
gehoorbescherming
reddingslijn
  tenzij deze extra gevaar oplevert
aanvullende PBM
  voor zover nodig en niet risicoverhogend

## Slide 21: 9.3.6. Veilig werken in een besloten ruimte (4)
gebruik van gassen:
vooraf slangen controleren op lekken
gasflessen buiten de ruimte plaatsen
tijdens pauzes en einde werkzaamheden branders en slangen buiten de ruimte
las- en snijwerkzaamheden:
alle brandbare stoffen weg of afgedekt
blusmiddelen binnen handbereik
zorg voor plaatselijke afzuiging
bij elektrisch lassen: veilige spanning

## Slide 22: 9.3.6. Veilig werken in een besloten ruimte (5)
aanbrengen van verf:
onafhankelijke adembescherming
hele ruimte ventileren
alle apparatuur geaard i.v.m. statische elektriciteit
ventilatie tot enige dagen na het schilderen
ruimte niet afsluiten in verband met verhardingsproces van de verf (zuurstof wordt door proces verbruikt)
na het verven enige tijd kans op zuurstoftekort

## Slide 23: 9.4. Werken op hoogte
wettelijke regels veiligheidsmaatregelen bij:
  werken op meer dan 2,5 m
  werken boven een gevaarlijk punt (bewegende delen of wateroppervlak)
  gevaar van vallende voorwerpen
veilige steiger, bordes of werkvloer
doelmatige hekwerken, leuningen
  knieregel en kantplank
  vangnetten
  vloeropeningen dichtleggen
  PBM

## Slide 24: 9.4.1. Werken op daken
bij schuine daken:
  loopplanken
    als de dakbedekking niet sterk genoeg is
    bij verplaatsing op het hellend vlak
  bij grote openingen en aan randen hellend vlak
    vangnetten of harnasgordel
platte daken:
  op minder dan 4 meter van dakrand: dakrandbeveiliging of
  vangnetten aanbrengen eventueel harnasgordel

## Slide 25: 9.4.2. Ladders
alléén bij lichte werkzaamheden:
als inzet van een steiger (stelling) of hoogwerker technisch of economisch niet haalbaar is
ladder is goedgekeurd en voorzien van keuringssticker
stahoogte is minder dan 7,5 meter
statijd is minder dan 4 uur
reikwijdte is maximaal een armlengte
boven windkracht 6 ladders niet gebruiken
krachtuitoefening is minder dan 100N (10 kg)

## Slide 26: 9.4.2. Ladders (2)
zorg voor een stevige ondergrond
ladder niet achterstevoren of ondersteboven plaatsen
ladder opstellen onder ca. 75 graden
borgen tegen wegzakken of uitglijden
minimaal 1 meter laten uitsteken boven toegang
toegang tot ladder vrijhouden van obstakels
blokkeer deur of doorgang achter de ladder
sporten en ladderschoenen schoonhouden
niet beklimmen met gladde of vervuilde zolen
beklim de ladder met het gezicht naar de ladder toe
metalen ladders > 2 meter van onder spanning staande delen

## Slide 27: 9.4.3. Steigers
stabiliteitsberekening
instructies voor op- of ombouw
opbouwen en veranderingen door vakkundige bouwers
bevoegde toezichthouder aanwezig
vóór ingebruikname wordt een steigerkaart ingevuld
  maximaal toelaatbare belasting
  dat hij betreden mag worden
  tot wanneer de keuring geldig is
alleen opgeleide mensen mogen op steigers werken
niets aan de constructie van de steiger veranderen
geen materiaal of gereedschap op de steiger achterlaten
geen trap of ladder op de steiger

## Slide 28: 9.4.4. Hangsteigers
veiligheidsmaatregelen:
gebruikers krijgen vóóraf instructie
eerst testen voor gebruik
omgeving onder de steiger afzetten
harnasgordel dragen gehaakt aan een speciaal punt
niet gebruiksklaar en onbeheerd achterlaten
als de bediening niet op de hangsteiger zelf is
  mag de bediener niet weggaan wanneer er personen in de hangsteiger zijn
bij geen of beperkt oogcontact tussen bediener en personen in de hangsteiger
  hulpmiddelen voor communicatie gebruiken

## Slide 29: 9.4.5. Rolsteigers
veiligheidsmaatregelen:
wielen blokkeren voor het beklimmen
rolsteiger van binnenuit beklimmen
materiaal en gereedschap naar boven hijsen
werkvloer opgeruimd houden
niet op de schoren staan
ondergrond moet vlak en hard zijn
rolsteiger niet verplaatsen met iemand op de rolsteiger
zorg dat de steunen en uithouders niet kunnen verschuiven tijdens het verplaatsen

## Slide 30: 9.4.6. Werkbakken voor personen
werkbakken voor personen moeten met een
viersprong worden opgehangen aan de kraan
ze moeten gekeurd zijn
aan de buitenzijde staat informatie over
  toelaatbare werklast
  eigen massa
  toelaatbaar aantal personen
veiligheidsmaatregelen
  kraanmachinist en personen in de werkbak moeten elkaar kunnen zien
  mondelinge communicatie
  personen in de werkbak moeten harnasgordels dragen  verbonden met bevestigingspunt in de bak

## Slide 31: 9.4.7. Hoogwerkers
zelfrijdende hoogwerkers
op een aanhangwagen, vrachtwagen of bestelauto
een schaarlift is een hoogwerker met een schaarconstructie
hoogwerkers zijn veiliger dan ladders
  ook gevaren zoals omvallen van de hoogwerker door verkeerde plaatsing of een aanrijding
  bekneld raken tussen object en platform
  uit het bakje vallen
  het raken van stroomvoerende leidingen

## Slide 32: 9.4.7. Hoogwerkers (2)
op of bij de hoogwerker moeten aanwezig zijn:
  keuringssticker, geldig keuringsbewijs
  plaat met maximum belasting
  gebruikershandleiding en bedieningsinstructie
  veiligheidsmaatregelen
    gebruik in horizontale positie en op vlakke ondergrond
    alleen rijden met ingeschoven steunen en arm omlaag
    niet gebruiken voor hijsen en ook niet als personenlift
    valbeveiliging die aan de bak is vastgemaakt
  de bediener moet aantoonbaar deskundig zijn

## Slide 33: 9.5 Locatie met wand- en/of vloeropeningen
gevaren bij het werken bij wand- en vloeropeningen:
iemand valt er doorheen
  iemand wordt getroffen door een vallend voorwerp
veiligheidsmaatregelen:
  openingen afdekken met draagkrachtig materiaal
  aanbrengen van leuningen of hekwerk
  als beveiliging niet mogelijk is: PBM

## Slide 34: 9.6 Slooplocatie
gevaren bij sloopwerkzaamheden:
instabiliteit bij het sloopfront
vallend sloopmateriaal
verstappen en struikelen
uitstekende constructiedelen
vrijkomen van gevaarlijke stoffen
lawaai
vallen van hoogte
instorting

## Slide 35: 9.6 Slooplocatie (2)
veiligheidsmaatregelen:
rekening houden met de draagkracht van de overblijvende constructie
zonder specifiek plan niet boven of onder elkaar werken
stortkokers gebruiken
persoonlijke beschermingsmiddelen
  helm, veiligheidsschoenen, brandveilige overall
  adembescherming
  gehoorbescherming en
  valbeveiliging
concentratie van gevaarlijke stoffen inventariseren

## Slide 36: 9.7 Asbestlocatie
verwijderen van asbest en keramische vezels:
fixeermiddel gebruiken
materiaal niet breken, zagen of verspanen
medewerkers dragen wegwerpoverall
P3-stofmasker gebruiken
alles inpakken en voorzichtig behandelen