## Slide 1: BASISVEILIGHEID (VCA)
vca 1-5
<number>
LES
Handgereedschap,
machinaal gereedschap,
lassen en branden
Notes: <number>

## Slide 2: Gereedschap
vca 1-5
<number>
Zes soorten gereedschap:
* (eenvoudig) handgereedschap
* Elektrisch handgereedschap
* Pneumatisch handgereedschap
* Apparaten onder hoge druk
* Vast opgestelde gereedschapsmachines
* Lasapparatuur
Notes: <number>

## Slide 3: Handgereedschap
vca 1-5
<number>
Ongevallen met handgereed-
schap worden veroorzaakt door:
* Slecht onderhoud
Klein gereedschap zelf onderhouden, ander gereedschap laten repareren of vernieuwen
* Verkeerd gebruik
Gereedschap gebruiken waar het voor bedoeld is
Notes: <number>

## Slide 4: Risico’s handgereedschap
vca 1-5
<number>
* Uitschieten, vallen of struikelen
* Snijden, knellen of pletten
* Getroffen worden door wegschietende delen
* Doorboord of doorstoken worden
* Schaven of schuren
* Gehoorschade door lawaai
Notes: <number>

## Slide 5
vca 1-5
<number>
Notes: <number>

## Slide 6: Eisen handgereedschap
vca 1-5
<number>
* Gereedschap gaaf en schoon
* Hamers met gladde, goed geborgde steel
* Moersleutels die passen en niet versleten zijn
* Vijlen met handvat
* Schroevendraaiers zonder beschadigingen
* Beitels, doorslagen en centerponsen zonder bramen
* Tangen met gave en schone bek
Notes: <number>

## Slide 7: Gebruik handgereedschap
vca 1-5
<number>
* Alleen gebruiken waarvoor bestemd
* Moersleutels nooit verlengen
* Gereedschap passend
* Van je af snijden en bikken
* Kleine werkstukken vast zetten
* Oppassen voor elektrakabel
* PBM’s gebruiken
Notes: <number>

## Slide 8: Elektrisch handgereedschap
vca 1-5
<number>
Elektriciteit kan op 2 manieren
gevaarlijk zijn:
* Elektrocutie (stroom door het lichaam)
* Vonkoverslag (kortsluiting in of vlakbij het apparaat)
Deze risico’s zijn te verkleinen
door te werken met veilige spanning:
* Maximaal 50 Volt wisselspanning
* Maximaal 120 Volt gelijkspanning
Notes: <number>

## Slide 9: Risico’s elektrisch handgereedschap
vca 1-5
<number>
* Brand- of explosie
* Brandwonden
* Bewegende delen
* Wegschietende deeltjes
* Stof
* Gehoorschade
Notes: <number>

## Slide 10
vca 1-5
<number>
Notes: <number>

## Slide 11: Eisen elektrisch handgereedschap
vca 1-5
<number>
* Moet jaarlijks worden gekeurd
* Geen beschadigingen
* Goed onderhoud
Notes: <number>

## Slide 12: Handslijpmachines, doorslijpschijven en afbraamschijven
vca 1-5
<number>
Op slijpschijven vermeld:
* Naam fabrikant
* Maximum toelaatbaar toerental
* Soort bindmiddel
* Korrelgrootte
* Structuur
* Hardheid
* Afmeting van de schijf
* Toepassing
Notes: <number>

## Slide 13: Slijptol
vca 1-5
<number>
Notes: <number>

## Slide 14: Risico’s slijpmachines
vca 1-5
<number>
De belangrijkste risico’s bij het
werken met een slijpmachine
zijn:
* Rondvliegende deeltjes
* Het aanraken van de slijpschijf
* Het uit elkaar springen van de slijpschijf
* Brand door ontsteking van brandbare stoffen
* Lawaai
* Dampen en stof
Notes: <number>

## Slide 15: Slijpschijven
vca 1-5
<number>
Twee groepen van schijven zijn:
* Doorslijpschijven
* Afbraamschijven
Notes: <number>

## Slide 16: Slijpschijven
vca 1-5
<number>
Notes: <number>

## Slide 17: Slijpen met de handslijpmachine
vca 1-5
<number>
Er moet rekening gehouden worden
met:
* Het type handslijpmachine
* Het vermogen van de machine
* De gewenste afmeting van de schijf
* Het materiaal dat men gaat slijpen
* Het resultaat dat men wil hebben
* De grootte en de vorm van het materiaal
* De stand waaronder men werkt
* De ervaring en het vakmanschap
Notes: <number>

## Slide 18: Pneumatisch handgereedschap
vca 1-5
<number>
* Werkt op samengeperste lucht
* Gebruik van dodemansknop
Regels voor het werken met
pneumatisch handgereedschap:
* Zorg voor voldoende onderhoud
* Gebruik gehoorbescherming
* Gebruik zachte, leren handschoenen
* Regelmatig rust nemen
Notes: <number>

## Slide 19: Hogedruk reiniger
vca 1-5
<number>
Risico’s:
* Letsel door binnendringen staal
* Getroffen worden door weggeslagen gereedschap of materiaaldeeltjes
* Blootstelling giftige stoffen bij gevelreiniging
Notes: <number>

## Slide 20: Eisen hogedruk reiniger
vca 1-5
<number>
Bij werkdruk > 100 Bar:
* Minimaal 18 jaar
* Spuitpistool met dodemansknop
* Beveiligd tegen ongewild inschakelen
* Mag niet in “AAN” stand vergrendeld kunnen worden
* Pomp voorzien van noodstop
* Adequate opleiding verplicht
Notes: <number>

## Slide 21: Gebruik hogedruk reiniger
vca 1-5
<number>
* Spuiten op asbesthoudend materiaal verboden
* Bij werken met chemicaliën zijn persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht.
Notes: <number>

## Slide 22: Algemene regels bij machines met bewegende delen 1
vca 1-5
<number>
* Zorg voor goed aansluitende kleding
* Zorg dat lange haren niet bij de bewegende delen kunnen komen
* Draag geen handschoenen en ringen
* Klem het werkstuk op een werkbank
* Draag een veiligheidsbril met zijkleppen en evt. adem- en gehoorbescherming
* Zorg voor voldoende ruimte
Notes: <number>

## Slide 23: Algemene regels bij machines met bewegende delen 2
vca 1-5
<number>
* Niet laten afleiden tijdens de werkzaamheden
* Rem het gereedschap niet met de hand af, maar laat het uitdraaien
* Zorg voor voldoende licht
* Aan- en uit schakelaar
* Trek gereedschap nooit aan het snoer of de luchtslang
* Zorg voor goed onderhoud van gereedschap
Notes: <number>

## Slide 24: Gereedschapsmachine
vca 1-5
<number>
We behandelen de volgende
machines:
* Cirkelzagen
* Vast opgestelde boormachines
* Vast opgestelde slijpmachines
Algemene regels voor deze machines
* Goed onderhoud
* Jaarlijkse keuring
* De gebruiker moet een goede instructie krijgen
* Ruim opgesteld
Notes: <number>

## Slide 25: Cirkelzagen
vca 1-5
<number>
De risico’s zijn:
* Wegschietende delen
* Bekneld raken van armen of benen in de opspantoestellen
* Per abuis opstarten van de machine
* Oplopen van gehoorschade
* Inademen van houtstof
Notes: <number>

## Slide 26: De universele cirkelzaagmachine
vca 1-5
<number>
De eisen zijn:
* Machine moet een goede beschuttingskap hebben
* Machine moet een spouwmessupport hebben dat bij het zaagblad past
* Machine moet een instelbare en goed uitgevoerde hulpgeleider hebben
* Eén of meer aansluitingen voor de stofaanzuiging
* Aanwezigheid van een duwhoutje
* Zo hoog mogelijk instellen van het zaagblad
Notes: <number>

## Slide 27
vca 1-5
<number>
Notes: <number>

## Slide 28: De universele cirkelzaagmachine
vca 1-5
<number>
Opmerking:
voor de bouwcirkelzaag-
machine
geldt de aanwezigheid van
een
“nulspanningsschakelaar”
Notes: <number>

## Slide 29: Vast opgestelde boormachines
vca 1-5
<number>
De risico’s zijn:
* “Happen” in het niet vastgezette werkstuk
* Breken van de boor
* Wegvegen van het boorsel met de hand
* Niet gesloten aandrijving
* Verstellen van de V-snaar als de machine nog niet stilstaat
* Gebruiken van koel- en snijolie
Notes: <number>

## Slide 30: Boormachine
vca 1-5
<number>
Notes: <number>

## Slide 31: Vast opgestelde slijpmachines
vca 1-5
<number>
De risico’s zijn:
* Te hoog toerental
* Beschadiging van de steen
* Splinters in het oog
* Gehoorbeschadiging
Maatregelen:
* Alleen monteren door deskundig personeel
* Goed afschermen van de zijkanten van de machine
* Gebruik van beschermruit
* Afstand tussen leunspaan en slijpsteen mag niet meer dan 3 mm bedragen
* Leunspaan mag niet U-vormig zijn uitgesleten
Notes: <number>

## Slide 32: Slijpmachine
vca 1-5
<number>
Notes: <number>

## Slide 33: Lassen en slijpen 1
vca 1-5
<number>
* Elektrisch lassen:
materiaal plaatselijk verhitten met behulp van elektrische vlamboog
* Autogeen lassen:
Materiaal verhitten met behulp van een gasvlam, versterkt door extra zuurstof
Notes: <number>

## Slide 34: Lassen en slijpen 2
vca 1-5
<number>
Gemeenschappelijke gevaren:
* Brand- en explosiegevaar
* Brandbaar materiaal dat achter blijft op de werkplek
* Lassen aan tanks en leidingen
Notes: <number>

## Slide 35: Nemen van preventieve maatregelen
vca 1-5
<number>
* Gebruik van brandblusser en brandwacht
* Gebruik van lasbril
* Gebruik van gehoorbescherming
* Gebruik van beschermende kleding
* Afzuiging en/of ventilatie
Notes: <number>

## Slide 36: PBM’s
vca 1-5
<number>
Notes: <number>

## Slide 37: Elektrisch lassen
vca 1-5
<number>
Notes: <number>

## Slide 38: Extra gevaren elektrisch lassen
vca 1-5
<number>
* Giftige gassen en dampen
* Straling (gevolg = lasogen)
* Elektrocutie
Te nemen maatregelen:
* Zorg voor goede beschermende kleding
* Gebruik een laskap of lashelm
* De helper moet ook een lasbril dragen
* Houd werkstukklem, de elektrode, lastang niet onder de arm
Notes: <number>

## Slide 39
vca 1-5
<number>
Notes: <number>

## Slide 40
vca 1-5
<number>
Notes: <number>

## Slide 41: Extra gevaren autogeen lassen
vca 1-5
<number>
* Gebruik van acetyleen en propaan
* Gebruik van zuivere zuurstof
Te nemen maatregelen:
* Zorg dat explosiegrenzen niet worden bereikt
* Sla propaanflessen niet op in kelders en putten
* Gebruik geen zuurstof als werklucht of om te ventileren
* Voorkom zuurstof lekkages
Notes: <number>

## Slide 42
vca 1-5
<number>
Notes: <number>

## Slide 43
vca 1-5
<number>
Notes: <number>

## Slide 44
vca 1-5
<number>
Notes: <number>