## Slide 1: VCA Basisveiligheid Hoofdstuk 7 Machines en gereedschappen

## Slide 2: Hoofdstuk 7 Machines en gereedschappen
als gebruiker van machines en gereedschappen heb je een belangrijke rol in risicobeheersing
je moet jezelf vragen stellen en zonodig in actie komen
  vragen
    is het apparaat in orde?
    wat zijn de risico's bij gebruik?
    heb je een duidelijke instructie gekregen?
  actie
    gevaren: melden
    onvoldoende kennis: melden

## Slide 3: Hoofdstuk 7 Machines en gereedschappen
7.1 Veiligheidseisen voor arbeidsmiddelen en machines
7.2 Algemene eisen en veiligheidsmaatregelen
7.3 Vast opgestelde machines/gereedschappen
7.4 Aangedreven handgereedschap
7.5 Handgereedschap zonder aandrijving

## Slide 4: 7.1 Veiligheidseisen - voor arbeidsmiddelen en machines -
bij gebruik kunnen er ongevallen ontstaan
veiligheidsaspecten:
  veilig ontwerp
  fabricage met veiligheidsvoorzieningen
  goed onderhoud en regelmatig (laten) keuren
  voldoende kennis en vaardigheid van de gebruiker door opleiding, instructie en training
  veilig werkgedrag
  veilige werkomgeving
  gebruiks- en onderhoudsvoorschrift in taal gebruiksland

## Slide 5: 7.2 Algemene eisen en veiligheidsmaatregelen
wie mogen met machines werken en hoe?
eisen aan bedieners van machines:
  voldoende opleiding/ervaring en ouder dan 18 jaar
  geen loshangende kleding, sieraden of haren dragen
  geen handschoenen dragen bij mogelijk contact met roterende (draaiende) onderdelen
  beveiligingen niet overbruggen, onklaar maken of verwijderen
  nooit draaiende machine onbeheerd achterlaten
  plaats en functie noodstop kennen

## Slide 6: 7.2 Algemene eisen en veiligheidsmaatregelen (2)
bewuste inzet van techniek in ruimtes met explosiegevaar
  explosieveilige machines
  explosieveilig aangedreven gereedschap
veiligheid verhogen door:
  veilige spanning
  goede stofafzuiging
  een rem om de machine te stoppen
  een noodstop

## Slide 7: 7.2 Algemene eisen en veiligheidsmaatregelen (3)
toegankelijkheid en werkbeheersing
  vloer rond machines en vast opgesteld gereedschap opgeruimd, schoon, vlak, droog en stroef
  voldoende loop- en bewegingsruimte
doordachte werkaanpak
  op de juiste manier bedienen (instructiekaart)
  gevaarlijke zones afgeschermd
  nooit de machine laten draaien met open aandrijving
  bij onderhoud machines of gereedschappen UIT
  PBM op de juiste manier gebruiken en onderhouden

## Slide 8: 7.2 Algemene eisen en veiligheidsmaatregelen (4)
noodvoorzieningen:
dodemansknop op aangedreven handgereedschap
noodstopinrichting
  goed bereikbaar, duidelijk zichtbaar en herkenbaar
  na gebruik noodstop: alleen op te starten met normale opstartprocedure
nulspanningschakelaar
  machine herstart niet automatisch na spanningsonderbreking
soms: tweehandenbediening en koppelschermen
let zelf op dat je instructies krijgt voor nieuwe machines

## Slide 9: 7.3 Vast opgestelde machines/ gereedschappen
kolomboormachines en boormachines
gevaren bij het boren zijn:
  losslaan van het werkstuk, als dit niet goed is ingeklemd
  letsel door breken van de boor
  verwonding door wegvegen van boorsel met de hand
  verwonding door spanen
  inademen van spatten of nevel van koel- of snij-olie
voor veilig werken is van belang:
  een doorzichtig scherm tussen de boor en de gebruiker
  het werkstuk goed vastgezet
  boorsel wegvegen met krullenkwast of krullenhaak

## Slide 10: 7.3 Vast opgestelde machines/ gereedschappen (2)
vast opgestelde slijpmachines
wat er mis kan gaan:
rondvliegende deeltjes: oogletsel
kapot springen van de slijpsteen
klemmen van werkstuk tegen slijpsteen
verwonding door het aanraken draaiende slijpsteen
inademen van schadelijk of giftig slijpstof
gehoorschade bij langdurig slijpwerk

## Slide 11: 7.3 Vast opgestelde machines/ gereedschappen (3)
eisen vast opgestelde slijpmachine:
  twee slijpstenen op één machine mogen niet te veel verschillen
  slijpstenen voldoende rond, slijpkant vlak
  afstand tussen leunspaan en werkstuk ≤ 3 mm
  zijkanten van de stenen afgeschermd
  beschermruitje
  ‘bovenmes’
bij het werken:
  monteren/vervangen slijpstenen door deskundig personeel
  leunspaan regelmatig bijstellen
  leunspaan alleen verstellen bij stilstaande machine
  beschermruitje altijd gebruiken

## Slide 12: 7.3 Vast opgestelde machines/ gereedschappen (4)
gevaren vast opgestelde cirkelzaag:
getroffen of gegrepen worden door de zaag of andere bewegende delen
getroffen worden door afgezaagde, wegvliegende delen van het product
gezondheidsklachten door inademen van hinderlijke of gevaarlijke stof

## Slide 13: 7.3 Vast opgestelde machines/ gereedschappen (5)
eisen vast opgestelde cirkelzagen:
  geschikte, stevig bevestigde beschuttingskap
  spouwmes
  geschikte hulpgeleider
  stofafzuiging
veiligheidsmaatregelen:
  duwhout gebruiken bij smalle werkstukken
  zaagblad juist instellen
  bij grote werkstukken assistentie van tweede persoon of gebruik rollenbaan

## Slide 14: 7.4 Aangedreven handgereedschap
elektrisch aangedreven handgereedschap
dubbel geïsoleerd  niet geaard
  dubbel geïsoleerd betekent niet bescherming tegen water of vochtige omgeving
pneumatisch aangedreven handgereedschap
(perslucht = pneumatisch)
regelmatig pauzeren bij trillende werkzaamheden
luchttoevoer na gebruik afsluiten
Notes: <number>

## Slide 15: 7.4 Aangedreven handgereedschap (2)
aandachtspunten elektrische gereedschappen:
handslijpmachines:
  zijhandvat
  beschermkap
  dodemansknop, bij slijpschijven groter dan 125mm
op de slijpschijf moet staan:
  naam van de fabrikant
  maximaal toelaatbaar toerental
  afmeting van de schijf, toepassing en jaartal

## Slide 16: 7.4 Aangedreven handgereedschap (3)
aandachtspunten elektrische handslijpmachines:
werkstuk vastzetten
maximale toerental van de schijf nooit overschrijden
handslijpmachine pas neerleggen als schijf stilstaat
zijkant van de schijf niet gebruiken
bij afbramen specifieke afbraamschijven gebruiken
doorslijpschijven niet voor afbramen gebruiken

## Slide 17: 7.4 Aangedreven handgereedschap (4)
elektrische handcirkelzaag
aandachtspunten:
  beschermkap schermt de buitenrand zaag volledig af
  automatische beschermkap over de buitenrand
  spouwmes aanpassen aan diameter en dikte van de zaag
veiligheidsmaatregelen:
  zaagblad en geleider zo instellen dat het zaagblad zo weinig mogelijk uitsteekt onder het werkstuk
  indien nodig assistentie door tweede persoon
  zaag niet laten klemmen
  snoer steeds achter de zaag houden

## Slide 18: 7.4 Aangedreven handgereedschap (5)
elektrische nagel/nietmachine
aandachtspunten:
  nieten/nagels kiezen bij apparaat, materiaal en vorm van werkstuk
  maximale werkdruk controleren
  kop stevig op het werkstuk drukken
  lader plaatsen als de geleider leeg is
  vrije hand weghouden van de machine

## Slide 19: 7.4 Aangedreven handgereedschap (6)
elektrische kettingzaag
aandachtspunten:
  inwendige trillingsdemping
  beschermbeugel, beschermkap
  dubbele handbediening
  handvatten: trillingsvrij met antislip
  achterste handvat beschermd tegen kettingbreuk
  kettingrem, ketting opvangmechanisme
  aangepaste opleiding
  bij terugslag mag de ketting het lichaam niet raken
  zaagbroek

## Slide 20: 7.4 Handgereedschap zonder aandrijving
hamers
aandachtspunten:
  kop moet gaaf zijn
  goed vastzitten op steel
  steel ongeschonden
moersleutels en slagsleutels
aandachtspunten:
  onbeschadigd
  bek precies passend
  de steel van moersleutels en slagsleutels niet verlengen
  gebruik bij voorkeur ringsleutels

## Slide 21: 7.4 Handgereedschap zonder aandrijving (2)
schroevendraaiers
aandachtspunten:
  precies op maat voor de schroefgleuf/kruis
  blad mag niet te scherp zijn
  kleine werkstukken vastklemmen (steekwonden)
vijlen
aandachtspunten:
  stevig heft
  stevig vast aan vijl

## Slide 22: 7.4 Handgereedschap zonder aandrijving (3)
handzagen
formaat en (soort) zaag aangepast aan het werk
goed geslepen
goede zetting
beugelzaag
blad goed aanspannen
in de juiste richting monteren

## Slide 23: 7.4 Handgereedschap zonder aandrijving (4)
beitels
geen bramen op de beitelkop
handbescherming
tangen
bek en het scharnier gaaf en schoon
messen
scherp
aangepast aan aard van het werk
verstandig gebruiken
  snijd van het lichaam weg
  houd uitschuifbaar lemmet kort
  afbreekmessen afbreken met een tang