## Slide 1: VCA Basisveiligheid Hoofdstuk 8 Lasten verplaatsen

## Slide 2: 8. Lasten verplaatsen
elk bedrijf heeft te maken met transport:
verticaal transport:
  tillen, hijsen of heffen
  kranen, takels, heftrucks of palletwagens
horizontaal transport:
  voertuigen, transportbanden, rollenbanen
er is risico op soms ernstige, schade aan:
de last
de persoon
het hijswerktuig
in de buurt aanwezige mensen of installaties

## Slide 3: 8. Lasten verplaatsen
8.1 Tillen van lasten
8.2 Hijsen
8.3 Takelen met een handtakel
8.4 Gebruik van een vorkheftruck
8.5 Werken met een palletwagen

## Slide 4: 8.1 Tillen van lasten
gevaren bij handmatig tillen en verplaatsen:
vallen van de last door onvoldoende grip
goede handvatten of goede uitsparingen zijn nodig
rugblessures door verkeerd tillen
  rugblessures ook op lange termijn mogelijk
  rugblessures zijn een belangrijke reden om werknemers af te keuren
Notes: <number>

## Slide 5: 8.1 Tillen van lasten
aandachtspunten bij handmatig tillen en verplaatsen:
tillen met een rechte rug en gebogen knieën
de last zo dicht mogelijk tegen het lichaam aan houden
juiste werkkleding en PBM (schoenen) voorkomen/beperken letsel

## Slide 6: 8.2 Hijsen
belangrijke gevaren bij het hijsen:
omvallen van de kraan
vallen van de last
geraakt worden door kraan, last of hijsmiddelen
blikseminslag of omwaaien, bij slecht weer
wettelijke eisen hijswerktuigen en toebehoren:
voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn
gekeurd zijn (keuringsbewijs is aanwezig)
keuringsgegevens zijn herkenbaar aangebracht
er is een CE-markering
de maximale belasting is zichtbaar

## Slide 7: 8.2 Hijsen
papieren die aanwezig moeten zijn bij de kraan:
kraanboek
  alle keuringen en onderhoudswerkzaamheden worden opgetekend
hijstabellen en hijsgrafieken
  welk gewicht mag op welke afstand worden verplaatst
certificaten
  keuringsbewijzen van lieren, takels, hijsmasten, extra kettingen, hijsjuk en ander hijsgereedschap

## Slide 8: 8.2.1 Hijswerk veilig uitvoeren
veilig hijsen vereist:
kennis van zaken
bewezen vaardigheid
bedieners van hijswerktuigen moeten deskundigheid kunnen aantonen bij:
torenkranen
mobiele kranen en
heistellingen (met een lastmoment gelijk aan of groter dan 10 ton mtr)
deskundigheidsbewijs (hijsbewijs)
registratieboekje (o.a. ervaring)

## Slide 9: 8.2.1 Hijswerk veilig uitvoeren (2)
algemene veiligheidsmaatregelen:
  toegelaten werkbelasting niet overschrijden
  stempelen
  op de juiste wijze aanslaan
  regelmatige visuele controle van het materieel
  op beschadigingen en slijtage
  spreidhoek van sprongen zo klein mogelijk (max 120o)
  niet hijsen boven door fabrikant opgegeven windkracht
  goede communicatie kraandrijver en assistent
  goede afstemming bij de inzet van meerdere hijskranen (kranenplan)

## Slide 10: 8.2.1 Hijswerk veilig uitvoeren (3)
hijsgereedschappen:
  zelfstandig, gecombineerd of in samenstellen
samenstel:
  verschillende hijsmiddelen aan elkaar gekoppeld
voordelen van het gebruik van een hijsjuk:
  bij last met gecompliceerde afmetingen kan hijsjuk kantelen voorkomen
  voorkomen te grote spreidhoek
  bij gelijksoortige lasten sneller aanpikken
  kabels hangen recht = geen kans op schuiven

## Slide 11: 8.2.1 Hijswerk veilig uitvoeren (4)
aandachtspunten bij kettingen:
uitgerekte of stijf getrokken schalmen afkeuren
alleen verlengen met speciale koppelschalm en
bouten van de sluitingen helemaal aandraaien
tegen scherpe hoeken beschermen
alleen in lengterichting belasten
niet te zwaar belasten

## Slide 12: 8.2.1 Hijswerk veilig uitvoeren (5)
als staalkabel bezwijkt: gevaar!
dodelijke slachtoffers
afgeslagen lichaamsdelen
zware materiële schade

## Slide 13: 8.2.1 Hijswerk veilig uitvoeren (6)
veiligheidsmaatregelen staalkabels:
opslaan aan een rek in droge, geventileerde ruimte
contact met vocht en corrosieve stoffen vermijden
regelmatig inspecteren:
  corrosie (roest)
  slijtage (vleeshaken)
beschermen tegen scherpe hoeken
nooit knopen
nooit gebruiken bij:
  slechte splitsen, bij een oog of kabeleinde
  breuknesten
  gebroken strengen
  sterke roestvorming

## Slide 14: 8.2.2 Hijsbanden
hijsbanden worden veel gebruikt:
platte, geweven banden lusvormig
kunststof met lederen bescherming binnenzijde
label met aanduiding:
    materiaal
    maximale werkbelasting
    keuringsdatum
hijsbanden zijn praktisch, maar kwetsbaar:
zorgvuldig mee werken, niet overbelasten
afkeuren bij slijtage, beschadiging, vervuiling door olie of chemicaliën, ook afkeuren als het label onleesbaar is

## Slide 15: 8.3 Takelen met een handtakel
handbediend hijstoestel:
positionering in verticale en horizontale richting van lasten tijdens hijswerkzaamheden (dus om de last precies op de goede plek te krijgen)
als gebruik van een kraan onmogelijk of niet efficiënt is
gevaren bij takelen:
overbelasting
breuk van onderdeel takel
schade of bezwijken bevestigingspunt
schade aan constructie waaraan takel is vastgemaakt

## Slide 16: 8.3 Takelen met een handtakel (2)
veiligheidsmaatregelen bij gebruik takel:
voldoende stevige aanslagpunten gebruiken
voor gebruik inspecteren
bij defecten terugbrengen en gebreken melden
niet overbelasten
hendel nooit met een pijp verlengen
hijshaak niet op de punt belasten

## Slide 17: 8.4 Gebruik van een vorkheftruck
veel ongevallen met heftrucks met ernstige gevolgen, dodelijke slachtoffers
gevaren:
vallen van last
kantelen van heftruck
aanrijden van personen, goederen of gebouwen
bij niet vakkundig gebruik schade aan:
  heftruck
  de lading
een heftruck op bijvoorbeeld dieselolie, die binnen wordt gebruikt, vervuilt de in te ademen lucht ernstig

## Slide 18: 8.4 Gebruik van een vorkheftruck
aandachtspunten en veiligheidsmaatregelen:
geen extra contragewicht
zorgen voor optimaal zicht bestuurder
geen personen heffen zonder speciale werkbak
niet hijsen zonder speciaal hulpmiddel
niet meerijden zonder speciaal ingerichte zitplaats
rekening houden met personen in de omgeving
rijbewijs…!

## Slide 19: 8.5 Werken met een palletwagen
gevaren:
rugklachten bij verkeerde werkhouding
pijnlijke schouder en armen te zware lasten
bekneld raken van vingers, enkels, voeten en tenen
vallen van de lading
aanrijden van personen, goederen, gebouwen
beschadiging van goederen en uitrusting
aandachtspunten en veiligheidsmaatregelen:
stabiel laden, last gelijk over vorken verdelen
egale ondergrond
genoeg manoeuvreerruimte
in goede houding duwen of trekken