## Slide 1
VCA VOL
Hoofdstuk 9
Machines en gereedschappen:
keuze, gebruik en onderhoud
<number>

## Slide 2: 9. Machines en gereedschappen
9.1 Goed en veilig gereedschap
9.2 Veiligheidseisen: de achtergrond
9.3 Algemene veiligheidseisen en -maatregelen
9.4 Vast opgestelde machines/gereedschappen
9.5 Aangedreven handgereedschap
9.6 Handgereedschap zonder aandrijving
<number>

## Slide 3: 9.1 Goed en veilig gereedschap
<number>
rol leidinggevende:
  keuze bij aanschaf
  voorlichting en instructie geven
  onderhoud
  keuringen
  vervanging
  toezicht op juist gebruik
  ervaringen evalueren met uitvoerenden
Notes: <number>

## Slide 4: 9.1 Goed en veilig gereedschap (2)
<number>
algemene gevaren van gereedschappen zijn divers:
direct letsel gebruiker
(snijden, knellen enz.)
letsel bij omstanders
(wegschietend materiaal, straling enz.)
lichamelijke belastingseffecten ook op termijn
(trillingen, straling, vrijkomende stoffen, lawaai enz.)
veroorzaken schade / letsel in de omgeving
(explosies door vonken, wegschietende delen,
aantasten constructiesterkte enz.)
Notes: <number>

## Slide 5: 9.2 Veiligheidseisen - voor arbeidsmiddelen en machines -
bij gebruik kunnen er ongevallen ontstaan
veiligheidsaspecten
  veilig ontwerp, goedgemaakt product
  fabricage met veiligheidsvoorzieningen
  goed onderhoud en regelmatig (laten) keuren
  voldoende kennis en vaardigheid van de gebruiker door opleiding, instructie en training
  veilig werkgedrag
  veilige werkomgeving
<number>
Notes: <number>

## Slide 6: 9.3 Algemene eisen en veiligheidsmaatregelen
machines en gereedschappen:
  in goede staat
  met afscherming van bewegende delen
  periodiek gekeurd
  geldigheid keuring is zichtbaar (kleur/sticker)
  gebruiksvoorschrift
  onderhoudsvoorschrift
  taal van de gebruiker is toegepast
<number>

## Slide 7: 9.3 Algemene eisen en veiligheidsmaatregelen (2)
wie mogen met machines werken en hoe?
eisen aan bedieners van machines
  ouder dan 18 jaar
  geen loshangende kleding, sieraden of haren dragen
  geen handschoenen dragen bij mogelijk contact met roterende (draaiende) onderdelen
  beveiligingen niet overbruggen, onklaar maken of verwijderen
  nooit draaiende machine onbeheerd achterlaten
  plaats en functie noodstop kennen
<number>

## Slide 8: 9.3 Algemene eisen en veiligheidsmaatregelen (3)
bewuste inzet van techniek
  in ruimtes met explosiegevaar
    explosieveilige machines
    explosieveilig aangedreven gereedschap
veiligheid verhogen door
  veilige spanning
  goede stofafzuiging
  een rem om de machine te stoppen
  een noodstop
<number>

## Slide 9: 9.3 Algemene eisen en veiligheidsmaatregelen (4)
toegankelijkheid en werkbeheersing
  vloer rond machines en vast opgesteld gereedschap opgeruimd, schoon, vlak, droog en stroef
  voldoende loop- en bewegingsruimte
doordachte werkaanpak
  op de juiste manier bedienen (instructiekaart)
  gevaarlijke zones afgeschermd
  nooit de machine laten draaien met open aandrijving
  bij onderhoud machines of gereedschappen UIT
  PBM op de juiste manier gebruiken en onderhouden
<number>

## Slide 10: 9.3 Algemene eisen en veiligheidsmaatregelen (5)
noodvoorzieningen
  dodemansknop
  noodstopinrichting
    goed bereikbaar, duidelijk zichtbaar en herkenbaar
    na gebruik noodstop: alleen op te starten met normale opstartprocedure
  nulspanningschakelaar
    machine herstart niet automatisch na spanningsonderbreking
  soms: tweehandbediening en koppelschermen
<number>

## Slide 11: 9.4 Vast opgestelde machines/gereedschappen
kolomboormachines en boormachines
  gevaren bij het boren zijn
    losslaan van het werkstuk, als dit niet goed is ingeklemd
    letsel door breken van de boor
    verwonding door wegvegen van boorsel met de hand
    verwonding door spanen
    inademen van spatten of nevel van koel- of snij-olie
  voor veilig werken is van belang
    een doorzichtig scherm tussen de boor en de gebruiker
    het werkstuk goed vastgezet
    boorsel wegvegen met krullenkwast of krullenhaak
<number>

## Slide 12: 9.4 Vast opgestelde machines/gereedschappen (2)
vast opgestelde slijpmachines
  wat er mis kan gaan
    rondvliegende deeltjes: oogletsel
    kapot springen van de slijpsteen
    klemmen van werkstuk tegen slijpsteen
    verwonding door het aanraken draaiende slijpsteen
    inademen van schadelijk of giftig slijpstof
    gehoorschade bij langdurig slijpwerk
<number>

## Slide 13: 9.4 Vast opgestelde machines/gereedschappen (3)
vast opgestelde slijpmachines
  eisen
    slijpstenen voldoende rond, slijpkant vlak
    twee slijpstenen op één machine mogen niet te veel verschillen
    afstand tussen leunspaan en werkstuk ≤ 3 mm
    zijkanten van de stenen afgeschermd
    beschermruitje
    ‘bovenmes’
  bij het werken
    monteren/vervangen slijpstenen door deskundig personeel
    leunspaan alleen verstellen bij stilstaande machine
    beschermruitje altijd gebruiken
    leunspaan regelmatig bijstellen
<number>

## Slide 14: 9.4 Vast opgestelde machines/gereedschappen (4)
vast opgestelde cirkelzagen
  gevaren vast opgestelde cirkelzaag
    getroffen of gegrepen worden door de zaag of andere bewegende delen
    getroffen worden door afgezaagde, wegvliegende delen van het product
    gezondheidsklachten door inademen van hinderlijk of gevaarlijk stof
<number>

## Slide 15: 9.4 Vast opgestelde machines/gereedschappen (5)
vast opgestelde cirkelzagen
eisen
  spouwmes
  geschikte hulpgeleider
  stofafzuiging
veiligheidsmaatregelen
  duwhout gebruiken bij smalle werkstukken
  zaagblad juist instellen
  bij grote werkstukken:
  assistentie van tweede persoon of gebruik rollenbaan
<number>

## Slide 16: 9.5 Aangedreven handgereedschap
elektrisch aangedreven handgereedschap
  dubbel geïsoleerd  niet geaard
    dubbele isolatie biedt geen bescherming tegen water of vochtige omgeving
pneumatisch aangedreven handgereedschap
(perslucht = pneumatisch)
  regelmatig pauzeren bij trillende werkzaamheden
  luchttoevoer na gebruik afsluiten
<number>

## Slide 17: 9.5 Aangedreven handgereedschap (2)
aandachtspunten elektrische gereedschappen
handslijpmachines
  zijhandvat
  beschermkap
  dodemansknop, bij slijpschijven groter dan 125 mm
op de slijpschijf moet staan
  naam van de fabrikant
  maximaal toelaatbaar toerental
  afmeting van de schijf, toepassing en jaartal
<number>

## Slide 18: 9.5 Aangedreven handgereedschap (3)
elektrische handslijpmachines
aandachtspunten
  werkstuk vastzetten
  maximale toerental van de schijf nooit overschrijden
  handslijpmachine pas neerleggen als schijf stilstaat
  zijkant van de schijf niet gebruiken
  bij afbramen specifieke afbraamschijven gebruiken
  doorslijpschijven niet voor afbramen gebruiken
<number>

## Slide 19: 9.5 Aangedreven handgereedschap (4)
elektrische handcirkelzaag
aandachtspunten
  beschermkap schermt de buitenrand zaag volledig af
  automatische beschermkap over de buitenrand
  spouwmes aanpassen aan diameter en dikte van de zaag
veiligheidsmaatregelen
  zaagblad en geleider zo instellen dat het zaagblad zo weinig mogelijk uitsteekt onder het werkstuk
  indien nodig assistentie door tweede persoon
  zaag niet laten klemmen
  snoer weghouden van zaagblad
<number>

## Slide 20: 9.5 Aangedreven handgereedschap (5)
elektrische nagel/nietmachine
aandachtspunten
  nieten/nagels kiezen bij apparaat, materiaal en vorm van werkstuk
  maximale werkdruk controleren
  kop stevig op het werkstuk drukken
  lader plaatsen als de geleider leeg is
  vrije hand weghouden van de machine
<number>

## Slide 21: 9.5 Aangedreven handgereedschap (6)
elektrische kettingzaag
aandachtspunten
  inwendige trillingsdemping
  beschermbeugel, beschermkap
  dubbele handbediening
  handvatten: trillingsvrij met antislip
  achterste handvat beschermd tegen kettingbreuk
  kettingrem, ketting opvangmechanisme
  aangepaste opleiding
  bij terugslag mag de ketting het lichaam niet raken
  zaagbroek
<number>

## Slide 22: 9.6 Handgereedschap zonder aandrijving
hamers
aandachtspunten
  kop moet gaaf zijn
  goed vastzitten op steel
  steel ongeschonden
moersleutels en slagsleutels
aandachtspunten
  onbeschadigd
  bek precies passend
  de steel van moersleutels en slagsleutels niet verlengen
  gebruik bij voorkeur ringsleutels
<number>

## Slide 23: 9.6 Handgereedschap zonder aandrijving (2)
schroevendraaiers
aandachtspunten
  precies op maat voor de schroefgleuf/kruis
  blad mag niet te scherp zijn
  kleine werkstukken vastklemmen (steekwonden)
vijlen
aandachtspunten
  stevig heft
  stevig vast aan vijl
<number>

## Slide 24: 9.6 Handgereedschap zonder aandrijving (3)
handzagen
  formaat en (soort) zaag aangepast aan het werk
  goed geslepen
  goede zetting
beugelzaag
  blad goed aanspannen
  in de juiste richting monteren
<number>
voor messen, zagen, beitels en boren geldt:
scherp is veiliger, als je er maar voorzichtig mee omgaat!

## Slide 25
<number>
9.6 Handgereedschap zonder aandrijving (4)
koudbeitels
  geen bramen op de beitelkop
  handbescherming
tangen
  bek en het scharnier gaaf en schoon
messen
  scherp
  aangepast aan aard van het werk
  verstandig gebruiken
    snijd van het lichaam weg
    houd uitschuifbaar lemmet kort
    afbreekmessen afbreken met een tang