## Slide 1: VCA Basisveiligheid Hoofdstuk 4 Brand en explosie

## Slide 2: 4. Brand en explosie
“brand is vuur waar het niet thuis hoort….”
voorkomen en schade beperken
branden en explosies zijn ernstige bedreigingen
op bijv. raffinaderijen en chemische fabrieken is brand zeer ernstig
branden en explosies voorkomen of beperken:
  weet hoe ze kunnen ontstaan
  weet hoe je moet optreden
  weet wat van belang is voor blussen

## Slide 3: 4. Brand en explosie
4.1 Gevaren voor brand en explosie
4.2 Gevaren tijdens een brand
4.3 Ontstaan van brand en explosie
4.4 Brandbaarheid van stoffen
4.5 Blussen
4.6 Blusmiddelen
4.7 Handelend optreden bij brand

## Slide 4: 4.1 Gevaren voor brand en explosie
bedrijfsbranden komen heel veel voor:
  fabrieken en werkplaatsen
  wegvervoer (bijv. vrachtwagens met propaan)
  transporten van licht ontvlambare producten
  dakreparatie
  winkelpanden, opslagloodsen, jachthavens
  zwembaden, hotels, disco’s
veel slachtoffers
enorme schade

## Slide 5: 4.2 Gevaren tijdens een brand
bedreiging door vuurcontact, hitte en rook
hittestraling belemmert bluswerk
explosies mogelijk door ontsteking en opwarming
gevaren van rook:
  belemmert vluchten
  giftig
  stijgt op (lichter dan lucht)
  verspreidt zich in een gebouw

## Slide 6: 4.3 Ontstaan van brand of explosie
Voor een brand of explosie is tegelijk nodig:
  brandbare stof
  zuurstof
  ontstekingsenergie
  (de branddriehoek)
ontstaan van brand hangt af van aanwezigheid van brandbare stof en aanwezigheid van ‘ontstekingsenergie’ (vlammetje of vonken)

## Slide 7: Ontstekingsenergie
ontstekingsenergie wordt geleverd door een ontstekingsbron
een mogelijke ontstekingsbron:
  een vonk van handgereedschap of lassen
  heet oppervlak
  hoge temperatuur
  open vuur en stralingswarmte

## Slide 8: Brand en explosie
een explosie is een “bliksemsnelle” brand
de verbrandingsgassen komen vrij als een drukgolf
een drukgolf is verwoestend
  supersnelle verbranding alleen bij ideale omstandigheden
  brandbare stof en zuurstof heel goed gemengd
  de verhouding tussen brandbare stof en zuurstof moet goed zijn
  bijvoorbeeld: propaan-luchtmengsel kan niet exploderen bij een concentratie onder 2,1% en niet boven 9,5%
  propaan-luchtmengsels kunnen alleen exploderen bij een concentratie tussen 2,1% en 9,5% propaan in de lucht

## Slide 9: Explosiegrenzen en explosiegebied
te ‘arm’ mengsel te ‘rijk’ mengsel

## Slide 10: 4.4 Brandbaarheid van stoffen
de ene stof brandt gemakkelijker dan de andere
vloeistoffen: vlampunt is maat voor brandgevaar
  laag vlampunt  hoog brandgevaar
vlampunt of de ‘ontvlammingstemperatuur’
  laagste temperatuur waarbij vloeistof zoveel ontvlambare damp ontwikkelt, dat deze in de aanwezige lucht onder normale luchtomstandigheden met een vlam of vonk aangestoken kan worden
  benzine kan bij vorst aangestoken worden (vlampunt onder - 20 °C),
  petroleum kan niet bij kamertemperatuur aangestoken worden, vlampunt boven + 30 °C,
  benzine is dus veel brandgevaarlijker!

## Slide 11: 4.4 Brandbaarheid van stoffen (2)
zelfontbrandingstemperatuur: laagste temperatuur waarbij een stof spontaan ontbrandt
  zonder enig hulpmiddel,
  bij normale luchtomstandigheden
de ontstekingsenergie is hier geen vonk of vlam, maar de hoge temperatuur zelf

## Slide 12: 4.5 Blussen
principes van blussen:
brandstof uitschakelen / verwijderen
warmte uitschakelen door afkoeling
ontstekingsbron wegnemen
zuurstof verdringen of de toegang tot brandstof verhinderen
ingrijpen in de chemische reactie van de brand (negatieve katalyse)

## Slide 13: Indeling brandklassen

## Slide 14: 4.6 Blusmiddelen
Blusmiddel | Werking | Soort brand
Water | Verkoelend Stoom verdringt zuurstof | A (vaste stoffen)
Schuim | Verkoelend Sluit zuurstoftoevoer af | A (vaste stoffen) B (vloeistoffen)
Zand | Sluit zuurstoftoevoer af | B (vloeistoffen op de grond)
Blusdeken | Verdringt zuurstof | A (bij personen)
Bluspoeder | Remt verbrandingsreactie | A (vaste stoffen) B (vloeistoffen) C (gassen) D (metalen)
CO2 | Verkoelend Verdringt zuurstof | B (vloeistoffen) E (elektriciteitsinstallaties)

## Slide 15: 4.7 Handelend optreden bij brand - lees de aanwijzingen -

## Slide 16: 4.7 Handelend optreden bij brand - lees de aanwijzingen – (2)

## Slide 17: 4.7 Handelend optreden bij brand (3)
zorg voor je eigen veiligheid
meld de brand zo snel mogelijk
waarschuw de mensen in de omgeving
sluit deuren en ramen
breng mensen in veiligheid
blus de brand als je het kunt en dat verantwoord is…..
    kies het juiste blusmiddel
    richt op het brandende voorwerp, niet op de vlammen
    blijf opletten, het vuur kan weer aanwakkeren
bij brandwonden zo snel mogelijk koelen  15 minuten